בלון פרסום

הפרויקט הוא בלון ממולא בהליום השוהה בחלל חדר/אולם. המערכת מורכבת מבלון ומערכת שלט רחוק. בבלון יהיה מקלט ומערכת הנעה המבוקרים על ידי מיקרו בקר. המקלט מקבל שידור ממערכת שלט רחוק, המורכבת ממיקרו בקר ומשדר הנשלטים על ידי המשתמש.  הבקרה על תנועת הבלון היא בכיוונים  קדימה , ימינה ,שמאלה ועצור. על הבלון נתלה חומר פרסומי .  לבניית הבלון נעזרנו בחברת אירונאוטיקס והוא בגודל של כ  2 מטר * 1 מטר (בחלקו הרחב – ראה תמונה בתחתית העמוד).

תרשים מלבנים:

שלט רחוק

בלון

# Text boxes

4 מפסקי שליטה

תצוגת גביש נוזלי

מיקרו בקר

89S52

משדר RF

מקלט RF

מיקרו

בקר

מערכת של 2 מנועים  להנעת הבלון

דוחפי זרם