מערכת למזכירות משחק כדורסל

מערכת השליטה של מזכירות משחק הכדורסל. בעזרת מפסקים ו 2 תצוגות גביש נוזלי, מפעילים את שעון הזמן, שעון זמן ההתקפה, שעון פסק זמן, עבירות, נקודות וכו'.

בפרויקט ישנן שתי תצוגות גביש נוזלי. כל אחת בת 24 תווים.

- התצוגה הראשונה מציגה את זמן הרבע, והנקודות שצברה כל קבוצה.

- התצוגה השנייה מציגה את העבירות שביצעה כל קבוצה, את זמן ההתקפה ואת פסק הזמן.

למערכת מחובר לוח מפסקים הנותן שליטה בכל כיוון ושינוי של נתון שהוזכר.

ישנו גם זמזם המחובר במערכת  שמציין בכל פעולתו על סיום אחד מהזמנים הבאים:

- סיום אחד הרבעים (10 דקות לכל רבע, לפי כללי משחק הכדורסל באירופה).

- זמן ההתקפה (שעון 24 השניות).

- שעון פסק הזמן (דקה אחת לכל פסק זמן, לפי כללי משחק הכדורסל).

במערכת שעון זמן אמת המציגה את התאריך והשעה הנוכחיים.

סכימה מלבנית

# Text boxes

זמזם

דוחף זרם

שעון זמן אמת

מיקרו בקר

ממשפחת ה-51

חוצצי כניסה

תצוגת

הגביש

((LCD

תצוגת

הגביש

(LCD)

מערכת מפסקים