שעון רב תצוגות למוגבלי שמיעה ואו ראייה

חומרת המערכת נותנת למשתמש אפשרות לראות ולשמוע  את הנתונים  של  הזמן, תאריך, יום בשבוע וטמפרטורה  במספר תצוגות שונות והן :

1.   6 תצוגות של  7 מקטעים  -  7 Segments display  ,  בגודל  10*7     ס"מ .

2.   תצוגת גביש נוזלי.

3.  60 מחוגי ם הבנויים מפסי לדים RGB  בגודל של 74*74 ס"מ.

כדי לראות את הזמן והתאריך נעזרים ברכיב שעון זמן אמת –RTC

כדי לדעת את הטמפרטורה  נעזרים בחיישן טמפרטורה .

כדי לשמוע את הזמן או התאריך או הטמפרטורה נעזרים ברכיב קול  .

תצוגת המחוגים הגדולה מאפשרת גם לכבדי ראיה לראות את הזמן , בגלל גודל המחוגים וצבעם השונה של 3 המחוגים .

תצוגות 7 המקטעים הגדולות מאפשרות גם לכבדי ראייה  לראות לסירוגין, את הזמן, התאריך והטמפרטורה.

רכיב הקול, המגבר והרמקול מאפשרים לעיוורים לשמוע  את הזמן, התאריך והטמפרטורה.

בתצוגת הגביש הנוזלי מקבלים בו זמנית את כל התצוגות ( זמן , תאריך וטמפרטורה).

בגלל היקף הפרויקט והעלות הכספית הוא מתאים לביצוע  גם ל 2  סטודנטים.

# Text boxes

מיקרו בקר ממשפחת ה-51

חיישן טמפרטורה

ממיר אנלוגי לדיגיטלי

שעון זמן אמת

לוח מקשים 4*3

רכיב קול

מגבר הספק ורמקול

מערכת חוצצים שבעה מקטעים

6 תצוגות שבעה מקטעים

תצוגת גביש נוזלי

מערכת חוצצים שעות

שורת לדים שעות בצבע כחול

מערכת חוצצים דקות

שורת לדים דקות בצבע ירוק

מערכת חוצצים שניות

שורת לדים שניות בצבע אדום

רמקול