מבוא:

ל-CPU מתחברים רכיבים במקביל לפס הנתונים. בכל פניה של ה-CPU רק רכיב אחד יכול להתחבר אל הפסים של המיקרו, לכן עלינו לבנות מערך פענוח שבכל פעם יאפשר בחירה (פעולה) של הרכיב הנדרש ורק הוא בלבד.

לשם פענוח זה אנו משתמשים במפענח שנקרא 138HC74, שהוא מפענח 8X3 מ 3 ל 8 .

ע"י מפענח זה אנו מקבלים מספר קווי CS Chip Select)) – בחירת רכיב, שכל אחד מהם הוא בשביל תחום כתובות אחר.

תפקיד המפענח הוא לקבל צירוף בינארי בכניסות ולפי הצירוף בכניסות לתת "0" במוצא המתאים ובכך להפעיל את אחד הרכיבים שנמצאים באחד המוצאים של המפענח.

למפענח מתחברים קווי כתובת בכניסה והמוצאים מתחברים לקווי ה-CS או ה-CE של הרכיבים.

תאור הרכיב:

בחלק מדפי הנתונים ניתן למצוא את הציור הבא :

חלק מהיצרנים קוראים לרגלי הבחירה A0,A1,A2  וחלק מהיצרנים קורא להן  A,B,C  בהתאמה.

דבר דומה לגבי ההתניה. רגל   G1בשרטוט העליון היא רגל  E3 בתחתון ורגלים   G2A   ו   G2B הן

בהתאמה E1  ו  E2  .

הדקי הרכיב:

A,B,C  (1,2,3)-  רגלי הכניסה של הרכיב שבעזרתם בוחרים את היציאה הפעילה.

Y0 - Y7  (7-15)-  רגלי יציאות הרכיב, פעילים בנמוך.

G2A  ,G2B(4,5)-  מבואות האפשור של הרכיב, פעילים בנמוך.

G1 (6)-   רגל אפשור של הרכיב, פעילה בגבוה.

VCC(16)- מתח הזנה לרכיב.

GND(8)- אדמה.

מבנה הרכיב:

לרכיב 3 מבואות ברירה (C,B,A) המשפיעות על מוצא המערכת ו 3 כניסות התניה הנקראות  G1 ,G2A , G2B. כדי שהמפענח יעבוד יש לדאוג שרגלי ה G יקבלו את המצבים הבאים :

G1=1     G2A = G2B = 0

כל צירוף אחר של רגלי ה G יגרום לכך שהמפענח לא יפעל וכל יציאותיו יהיו ב '1' .

רק המצב  הנכון ברגלי ה G יאפשר את הפענוח ואז מצבם של שלושת מבואות הברירה  ( A, B , C )  יאלץ מאחת מ-8 הדקי המוצא (Y7-Y0) לרדת ל-"0" וכל השאר ב-"1"

המוצא הנמצא ב-"0" הוא המוצא המאופשר והרכיב המחובר לו יפעל.

טבלת אמת של הרכיב:

חיבור הרכיב אל המיקרו

הצבת הכתובות בטבלת האמת של הרכיב תיתן את פענוח הכתובות הבא :

X מתאר מצב  Don’t Care . הרגלים מ  A0  ועד  A11  אינן משתתפות בפענוח ולכן נרשם בטבלה X .

כדי שהמפענח יעבוד יש לשים ברגל A15    '1' לוגי.

| יציאת מפענח | תחום כתובות בהקסה דצימלי | A3 – A0 | A7-A4 | A11-A8 | A15-A12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y0 | 8000-8FFF | XXXX | XXXX | XXXX | 1000 |
| Y1 | 9000-9FFF | XXXX | XXXX | XXXX | 1001 |
| Y2 | A000-AFFF | XXXX | XXXX | XXXX | 1010 |
| Y3 | B000-BFFF | XXXX | XXXX | XXXX | 1011 |
| Y4 | C000-CFFF | XXXX | XXXX | XXXX | 1100 |
| Y5 | D000-DFFF | XXXX | XXXX | XXXX | 1101 |
| Y6 | E000-EFFF | XXXX | XXXX | XXXX | 1110 |
| Y7 | F000-FFFF | XXXX | XXXX | XXXX | 1111 |