מד טמפרטורה מרחוק

מד טמפרטורה המיועד לפיקוח על חולה מרחוק.  המערכת מורכבת מ 2 יחידות :

- מערכת שידור הכוללת מיקרו בקר וחיישן טמפרטורה המוצמד לחולה ומתחבר אל ממיר ADC. קריאת הטמפרטורה מהחיישן מומרת למספר ספרתי ונשלחת מהמיקרו אל יחידת שידור המשדרת אל המקלט.

- מקלט הכולל יחידת קליטה המעבירה את האות הנקלט אל מיקרו בקר. ביחידת המקלט תצוגת גביש נוזלי המציגה את הטמפרטורה . במידה והטמפרטורה עברה רמת סף שקבע המשתמש, תתקבל התרעה קולית.

סכמה מלבנית

יחידת המשדר

אנטנה

יחידת המקלט

אנטנה

# Text boxes

משדר RF

מיקרו בקר

חיישן טמפרטורה

ממיר ADC

מקלט RF

מיקרו בקר

זמזם

לוח מקשים

תצוגת

LCD