מודד קצב דופק לב - מדבר

המערכת מודדת  את קצב פעימות הלב . ניתן לשמוע כל פעימה ופעימה ובסיום המדידה ניתן לקרא את קצב הפעימות  בתצוגת גביש נוזלי וניתן גם לשמוע את התוצאה על ידי לחיצה על מפסק השמעה.

ניתן להוסיף ולחבר במקום המפסקים , לוח מקשים של 4*3  ולקבוע רמת סף מינימאלית או/ו מקסימאלית  ובמידה ונמצאים מעבר לתחומים אלו להתריע בעזרת מערכת הקול.

המערכת מורכבת מחיישן דופק, מיקרו בקר, תצוגת גביש נוזלי, רכיב קול, מגבר הספק, רמקול ומפסקים.

חיישן הדופק מורכב מדיודת לד וחיישן אור (  לדוגמא  - LDR  ) .

חיישן דופק הלב בנוי כך :

# Text boxes

מיקרו בקר

תצוגת גביש נוזלי

(2*16)

רכיב קול

ISD 4003

מגבר הספק

LM386

רמקול

מיקרופון

חיישן דופק לב

מפסקים או לוח מקשים 4*3

אצבע אדם נבדק

נגד תלוי אור

LDR

מקור אור

LED

למעגל המיקרו בקר

מגבר

משווה