מפת זיכרון

מפת הזיכרון היא שרטוט גראפי המתאר את תחום הכתובות שבו נמצא כל רכיב במרחב הכתובות של המיקרו.  מפת זו היא חלק חשוב בתכנון מערכת מבוקרת מיקרו שבה מחברים רכיבים שונים אל המיקרו ובמיוחד מערכות שנרצה לשדרג ולהוסיף להן רכיבים נוספים בעתיד.ניתן יהיה לדעת באיזה תחום כתובות ניתן להוסיף את הרכיבים הרצויים.

נתון השרטוט הבא שבו נראה חיבור של מפענחHC138  74 אל הכתובות הגבוהות של מיקרו בקר ממשפחת ה 51 .

בשרטוט רואים ש 3 כניסות הבחירה A , B  , C מקבלות את 3 הרגלים הגבוהות של הכתובות. בדוגמא כאן יש 3 רכיבים המתחברים אל יציאות ה Yn של הרכיב : LCD    - תצוגת גביש נוזלי,  ADC – ממיר מאנלוגי לדיגיטאלי, TONE DECODER  מפענח טונים.

היות ורגלי ההתניה  1G מקבלת '1'   ושתי רגלי ההתניה G2A  ו  G2B מקבלות '0' אז הרכיב פעיל ותמיד אחת מרגלי היציאה תהיה פעילה, כלומר ב 0 . שאר הרגלים תהיינה באותו הזמן ב '1'.

היות ולרגל 15 של הרכיב -  0Y    לא מתחבר אף רכיב ניתן להניח שזיכרון התוכנית נמצא בתוך הרכיב.

נערוך טבלה שבה נבדוק באיזו כתובת נמצא כל רכיב ובסוף נצייר את מפת הזיכרון.

בטבלה הכנסנו בחשבון רק את רגלי הכתובות שמשפיעות על הרכיב   HC138 74 . שאר הרגלים נרשמות ב X , כלומר  DON’T CARE  (לא משנה). התחום הנמוך של כל תחום כתובות הוא כאשר נציב בכל X את הערך '0' ואילו התחום הגבוה של כל תחום כתובות הוא כאשר נציב את הערך '1'.

טבלת מיפוי כתובות של המפענח 74HC138

| הרכיב המתחבר | יציאת המפענח | תחום כתובות Hex)) | A3-A0 | A7-A4 | A11-A8 | A15-A12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Y0 | 0000 עד 1FFF | XXXX | XXXX | XXXX | X000 |
| LCD | Y1 | 2000 עד 3FFF | XXXX | XXXX | XXXX | 001X |
|  | Y2 | 4000 עד 5FFF | XXXX | XXXX | XXXX | 010X |
|  | Y3 | 6000 עד 7FFF | XXXX | XXXX | XXXX | 011X |
|  | Y4 | 8000 עד 9FFF | XXXX | XXXX | XXXX | 100X |
| ADC | Y5 | A000 עד BFFF | XXXX | XXXX | XXXX | 101X |
| TONE DECODER | Y6 | C000 עד DFFF | XXXX | XXXX | XXXX | 110X |
|  | Y7 | E000 עד FFFF | XXXX | XXXX | XXXX | 111X |

מפת הזיכרון:

| הרכיב המתחבר | תחום כתובות בהקסה |
| --- | --- |
|  | 0000-1FFF |
| LCD | 2000 – 3FFF |
|  | 4000 – 5FFF |
|  | 6000 – 7FFF |
|  | 8000 - 9FFF |
| ADC | A000 – BFFF |
| TONE DECODER | C000 – DFFF |
|  | E000 – FFFF |