פתרון מיקרו מתוך אלקטרוניקה מחשבים קיץ 2006

פתרון שאלה 6

א.

chg: mov al,[si]

העבר אל רגיסטר AL נתון בגודל ביית מהזיכרון מהכתובת עליה מצביע רגיסטר SI . chg היא תווית.

rol al,cl

סובב את רגיסטר AL  שמאלה כמות פעמים לפי הנתון שברגיסטר CL . כל סיבית ברגיסטר AL זזה שמאלה כאשר סיבית ה MSB עוברת לסיבית ה LSB וגם לדגל הנשא. פעולה זו מתבצעת מספר פעמים לפי הנתון שב CL . בתרגיל כאן היות ו CL שווה 4 אז AL מסובב שמאלה 4 פעמים.

jnz chg

קפוץ אל התווית chg אם התוצאה של הפעולה האריתמטית או הלוגית האחרונה איננה 0 .  כלומר אם בדגל האפס יש 0.

ret

פקודת חזרה  (return)מפרוצדורה. כתובת החזרה נשלפת מהמחסנית וטוענת את רגיסטר IP  - במקרה של פרוצדורה קרובה ) או את IP ו CS  - במקרה של פרוצדורה רחוקה.

ב.

התכנית פועלת על בלוק בן 6 בתים החל מכתובת 20h    ועד  25h  . הנתון שבכל כתובת מועבר מהזיכרון אל AL ומסובב 4 פעמים שמאלה -  פעולה זו מחליפה את 4 הסיביות הנמוכות עם 4 הגבוהות - ומוחזר בחזרה אל הזיכרון. לדוגמא אם הנתון בכתובת 20h הוא 35h הרי לאחר פעולת הסיבוב הנתון יהיה 53h . נתון זה יוחזר לכתובת 20h .  פעולה דומה עושים גם על 5 הכתובות הבאות.  הרגיסטר SI מצביע על הכתובות בזיכרון, הרגיסטר BL משמש כמונה לולאה ומראה את כמות הפעמים שיש לחזור על הלולאה .

ג.

תוכן התאים אחרי התוכנית :

| כתובת התא | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 25H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תוכן התא | 53H | 84H | 65H | 78H | 12H | 73H |

פתרון שאלה 7

באיור לשאלה רואים שהלדים מופעלים ע"י 1 לוגי. כמו כן רואים מהטבלה שכל לד מופעל הפוך מהמפסק שלו כלומר אם מהמפסק נכנס 0 אז הלד דולק ולהפך.

מכאן שהתוכנית תיראה :

In al, 20h	;  הכנס את מצב המפסקים

Not al		;  הפוך את הביטים

Out 21h,al	;  הוצא את המצב אל הלדים

Ret

פתרון שאלה 8

את התוכנית נרשום בשפת C . כדי להשתמש בפונקציה printf( )  נרשום :  #include <stdio.h>

1.

הגדרת המערך  :

int resistors[6] = {20,40,30,50,40,60};

2.

int i;

float current;

for(i=0;i<6;i++)

{

current =  (float)10/resistors[i] ;

printf("\nThe current in R%d = %f ", i,current);

}

שים לב שעשינו הסבה מפורשת כדי לקבל ב current  ערך ממשי .

3.

for (i=0,current=0; i<6;i++)

current = current + (float)10/resistors[i];

printf("\nThe total current in the circuit  =  %f ",current);

printf ( "\nThe Equivalent Resistance is = %f ", 10/current;

פתרון שאלה 9

את התוכנית נרשום בשפת C . נכלול את קובץ הכותרת dos.h  בו יש פונקציות של קלט/פלט ופונקצית השהייה.						#include <dos.h>

1.

unsigned char n;

n=inportb(0x300);		;  הכנסת מצב המפסקים

n = n &0x0f;			;  ביטול 4 הביטים הגבוהים

2.

for( ; n>0 ; n--)

{

outportb(0x301,1);

delay(200);		; 200MSsec = 0.2 second

outportb(0x301,0);

delay(100);

}