פתרון מבחן במבוא להנדסת מחשבים התשע"ג 2013                    פתר : אריה פורת

שאלה 6

במעגל החשמלי , Rd  הוא נגד משתנה ( דקדה ). התנגדותו משתנה בין Ω 0 לΩ 90   בקפיצות שלΩ  10  .

E=20v

כתוב תוכנית בשפת C או  Visual Basic  אשר :

- תגדיר מערך חד מימדי בעל 10 תאים,ותציב בו את ערכי ההתנגדות של הנגד המשתנה Rd

( 90 , ..,20.,10. 0 )

- תגדיר מערך חד מימדי מטיפוס מתאים לאחסון עשרת הערכים של הזרם I המתקבלים עבור עשרת הערכים של Rd .

- תחשב , תוך שימוש בלולאה, את הזרם I עבור כל ערך של הנגד המשתנה Rd , ותציב אותו במערך שהגדרת בסעיף 2 .

- תציג על מסך המחשב את עשרת זוגות הערכים, כל זוג יכלול את הערך של התנגדות הנגד המשנה Rd ואת ערך הזרם המתאים לו.

פתרון שאלה 6

1.

int  R[10]={0,10,20,30,40,50,60,70,80,90};

2.

int   I[10];

3.

int k;

for(k=0;k<10;k++)

I[k]=20/R[k];

4.

for (k=0;k<10;k++)

printf(“\nR = %d  Ohm       I = %d Amp. “, R[k], I[k] );

שאלה 7

נתון מפתח קלט שכתובתו  300H ומפתח פלט שכתובתו   301H . הדקי מפתח הקלט D0 ÷ D7  מחוברים, בהתאמה , ל  8  מפסקים  S0 ÷ S7  . ההדק  Q0 במפתח הפלט מחובר לנורית לד  L0 .

להלן 2 קטעי תוכניות. קטע בשפת C וקטע בשפת  Visual Basic .

קטע התוכנית בשפת C  :

- int i,dataIN,c=0;

- dataIN=inp32(0x300);

- for (i=0;i<8;i++)

- {

- if ( dataIN & 1 = = 1)  c++;

- dataIn=dataIN >> 1;

- }

- printf(“c=%d”,c);

- if ( c%2 = = 0 )

- out32(0x301,1);

- else

- out32(0x301,0);

קטע התוכנית בשפת Visual Basic

- Dim I as Integer, dataIN as Integer, c as Integer

- c=0

- dataIN = Inp32 (&H300)

- For i=0 to 7

- if (dataIN and 1 ) = 1 Then c = c+1

- dataIN = dataIN >> 1

- Next

- MsgBox ( “c=” &c )

- if c Mod 2 = 0 Then

- Out32(&H301,  1)

- Else

- Out32(&H301 , 0)

- End If

בחר בקטע התוכנית בשפה הרצויה לך. ציין בחירתך במחברת הבחינה וענה על הסעיפים הבאים:

  - הסבר את ההוראות בהתאם לקטע התוכנית שבחרת :

*  בשפת C :  2 , 5 ,  6 , 9   ו  10 .

*  בשפת Visual Basic :  3 ,  5 , 6 , 9 ו 10 .

ב.  מה תפקיד הלולאה בשורות 3 עד 7 בשפת C או בשורות 4 עד 7 בשפת  Visual Basic ?

ג.  נתון שהמפסקים S0 , S1 ,  ו S4 סגורים ושאר המפסקים פתוחים. מה יופיע על צג המחשב

ומה יהיה מצב ה LED  (On/Off ) לאחר הרצת התוכנית.

ד. פותחים את כל המפסקים. מה יופיע על צג המחשב ומה מצב הLED לאחר הרצת התוכנית ?

תשובה לשאלה 7

הערה : לשפת Visual Basic  נקרא בקיצור VB .

א.         שפת C :   dataIN=inp32(0x300);      שפת VB	dataIN = Inp32 (&H300)

קריאה (זימון ) לפונקציה שנקראת inp32 . לפונקציה שולחים את הכתובת 300H . הפונקציה "יודעת" לבצע קלט מפורט קלט שאת כתובתו היא קיבלה ( 300H במקרה שלנו) . הנתון שנכנס מפורט הקלט מוחזר אל השורה הקוראת (שורה 2 ) ונכנס אל המשתנה  dataIN .

שפת C :     if ( dataIN & 1 = = 1)  c++;     שפת  VB  :  if (dataIN and 1 ) = 1 Then c = c+1

אם פעולת AND בין הסיביות של הנתון במשתנה dataIN ובין הנתון 1 נותנת תוצאה של 1 (TRUE ) אז הגדל ב 1 את הנתון שבמשתנה c .  למעשה בודקים את סיבית ה LSB ( D0  ) שיש בנתון הנמצא במשתנה dataIN ושמים מסכה ( mask ) על שאר הסיביות.

שפת C  :    dataIn=dataIN >> 1;             שפת  VB  :  dataIN = dataIN >> 1

בצע הזזה ימנית, פעם אחת,  לנתון הנמצא במשתנה dataIN . כל סיבית זזה פעם אחת ימינה . סיבית ה MSB נשארת עם אותו הערך שהיה לה.

שפת C :   if ( c%2 = = 0 )                      שפת VB :  if c Mod 2 = 0 Then

אם השארית היא 0 לאחר פעולת חילוק ב  2 של הנתון שבמשתנה dataIN  , בצע את השורה הבאה. למעשה בודקים האם ערך הביט הנמוך D0  של הנתון שבמשתנה c  הוא 0 (ולמעשה בודקים אם המספר זוגי !!).

שפת C  :  out32(0x301,1);          שפת VB :   Out32(&H301,  1)

קוראים לפונקציה out32 ושולחים אליה 2 פרמטרים . כתובת (301H )  ונתון ( 1 ) .  הפונקציה מוציאה את הנתון (1) לפורט פלט שבכתובת 301H .

ב.

לולאת  ה for  מתבצעת 8 פעמים. בכל פעם מתבצעות  2 הפעולות הבאות :

1. פעולת AND בין הנתון 1 ובין הנתון שנמצא במשתנה dataIN  ולמעשה בודקים את ביט ה LSB של הנתון ושאר הסיביות מקבלות 0 (מיסוך של שאר הסיביות).  2. מזיזים את הסיביות בנתון שבמשתנה dataIN פעם אחת ימינה ואז הביט D0 "נופל החוצה ",  הביטD1    עובר להיות ביט D0 , הביט D2  הופך להיות ביט D1   וכך הלאה.

בפעם השנייה של הלולאה, תתבצע פעולת AND בין 1 וביט D0 שלמעשה הוא D1 בנתון המקורי. כך מבצעים בלולאת ה AND 8 בדיקות של הסיביות D0 ועד D7 ובאופן מעשי בודקים את כמות ה '1' שיש בנתון הנמצא במשתנה dataIN .

ג.

כאשר מפסק פתוח אז בכניסת פורט הקלט יש נגד המחובר לאדמה ולכן יש באותו הדק של הפורט '0' . כאשר מפסק סגור אז דרך המפסק מגיע 5v להדק הפורט ולכן יש בהדק זה '1' .

המפסקים S0 , S1 ,  ו S4  סגורים ולכן מצב הכניסות של הפורט הוא :      0 0 0 1 0 0 1 1    .  זהו הנתון שייכנס מהפורט אל המשתנה dataIN . בנתון יש שלוש פעמים את הספרה '1'  ולכן ב C יהיה את המספר 3 . בצג המחשב נקבל :    c = 3  .

היות והמספר 3 שבמשתנה c איננו זוגי, בדיקת השארית לאחר חלוקה ב  2 , בשורה 9 , תיתן 1 (ולא 0 ) ולכן , בשורה 12 , יוצא לפורט הפלט '0' שלא מדליק את ה LED (OFF ).

ד.

כאשר כל המפסקים פתוחים נכנס '0' בכל הדקי הפורט ולכן במשתנה c יהיה 0 . השארית , לאחר חלוקה ב 2 , תהיה 0 . במצב זה בשורה 10 , מוציאים 1 לפורט הפלט וה LED דולקת    ( ON ) .

הערה : המספרים 0 , 2 , 4 , 6 , 8 נחשבים למספרים עם כמות זוגית של '1' .

שאלה 8

נתון מפתח קלט בכתובת 300H , שאליו מחוברים 8 מפסקים, ומפתח פלט  שכתובתו 301H ואליו מחוברת תצוגת 7 מקטעים מסוג קתודה משותפת ( CC ).

    - מה הערך שיש לספק למפתח הפלט כדי להציג כל אחת מהספרות  0 , 1 , 2 ו 3 .

    - כתוב תוכנית בשפת הסף של המיקרו מעבד 8086/88 , שתבצע את הפעולות הבאות :

- תקלוט לתוך האוגר AL את מצב שמונת המפסקים המחוברים למפתח הקלט.

- תבודד את הסיביות D0 ו D1 תוך מיסוך הסיביות האחרות של אוגר AL .

- תבדוק את מצב המפסקים S0 ו S1  ותציג בתצוגת 7 המקטעים את הספרה המתאימה, כמפורט להלן :

- אם S0 סגור ו S1 סגור  - תוצג הספרה 3

- אם S0 פתוח ו S1 סגור  - תוצג הספרה 2

- אם S0 סגור ו S1 פתוח  - תוצג הספרה 1

- אם S0 פתוח ו S1 פתוח  - תוצג הספרה 0

פתרון שאלה 8

א.

נציב ערכים בטבלה כדי להדליק את הספרות 0 עד 3 . יש לזכור ש '1' מדליק את הסיגמנט הרצוי

| הערך ב HEX | a | b | c | d | e | f | g | הספרה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5B | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4F | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |

ב.

1.

Mov dl,300H

In al,dl

2.

And ak,00000011B  ;  also:   test al,00000011B

3.

Mov dl,301H

Cmp al,0

Jnz chk1

Mov al,3fH	; להדלקת ספרה 0 בתצוגת 7 המקטעים

Output: Out dl,al

ret

Chk1:cmp al,1

Jnz chk2

Mov al,6	;  להדלקת הספרה 1 בתצוגת 7 המקטעים

Jmp output

Chk2: cmp al,2

Jnz chk3

Mov al,5BH	; להדלקת הספרה 2 בתצוגת 7 המקטעים

Jmp output

Chk3: mov al,4FH     ;   להדלקת הספרה 3 בתצוגת 7 המקטעים

Jmp output

שאלה 9

נתונה תת השגרה . לפני ביצועה היה תוכן תא 200H   -         10100001  בינארי.

- mov si,200H

- mov al,[ai]

- mov bl,0

- mov cl,8

- yy : ror al,1

- jnc xx

- add bl,1

- xx : dec cl

- jnz yy

- mov si,201H

- mov [si],bl

- ret

  - הסבר את ההוראות שבשורות  2 , 5 , 9 , 10 .

  - רשום את תוכן התא שכתובתו  201H לאחר ביצוע תת השגרה. היעזר בטבלת מעקב אחר התכנים של  al ,  bl , cl

  - הסבר מה מבצעת תת השגרה.

  - מחליפים את ההוראה    jnc xx  שבשורה 6 להוראה  jc xx . מה יהיה תוכן התא 201H לאחר ביצוע תת השגרה ? נמק.

תשובה 9

א.

Mov al,[si]

העבר לאוגר AL  נתון מהכתובת שרגיסטר SI מצביע עליה. בדוגמא כאן היות ובפקודה שבשורה 1 העברנו ל SI את הערך 200H  אז מכתובת זו מועבר הנתון ל AL  .

YY : ror al ,1

סובב את 8 הסיביות של הנתון  הנמצא ב AL סיבוב אחד ימינה. הערך הקיים בביט D7   עובר ל  D6   , הערך שהיה ב D6  עובר ל D5  וכך הלאה. הערך שהיה בביט  D0  מועבר אל D7  וגם אל דגל הנשא CY .

היות והערך ההתחלתי של AL (שאותו הבאנו מכתובת 200H ) הוא  10100001     אז לאחר פעולת סיבוב אחת ימינה יהיה בו את הערך :  11010000.

Jnz yy

אם בפעולה החשבונית או הלוגית האחרונה שהשפיעה על הדגלים התוצאה לא הייתה 0  (ואז בדגל האפס ZF יש 0 ) קפוץ לתווית YY . במקרה כאן מורידים מאוגר CL אחד ובודקים האם ערכו 0 . אם לא קופצים לתווית YY . אם כן ממשיכים לשורה הבאה.

Mov si, 201H

העבר אל אוגר SI את הנתון 201H  .

ב.

היות ורגיסטר AL  מסובב ימינה פעם אחת  אבל בלולאה של 8 פעמים הנקבעת על ידי רגיסטר CL נקבל :

| ערך דגל הנשא CY | ערכו של BL )היה 0 לפני תחילת הסיבוב( | ערכו של AL (לפני הסיבוב 10100001 ) | ערכו של CL (היה 8 לפני פעול ת הסיבוב) | מספר הסיבוב |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 11010000 | 7 | 1 |
| 0 | 1 | 01101000 | 6 | 2 |
| 0 | 1 | 00110100 | 5 | 3 |
| 0 | 1 | 00011010 | 4 | 4 |
| 0 | 1 | 00001101 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 10000110 | 2 | 6 |
| 0 | 2 | 01000011 | 1 | 7 |
| 1 | 3 | 10100001 | 0 | 8 |

מתוך הטבלה רואים שערכו של BL  הוא 3 . ערך זה מועבר לכתובת 201H  בשורה 11 של תת השגרה.

ג.

בתחילת השגרה מעבירים לאוגר AL נתון מכתובת 200H . תת השגרה סופרת את כמות ה '1' שיש בנתון . הספירה מתבצעת על ידי סיבוב סיביות הנתון ב AL פעם אחת ימינה. הסיביות המסתובבות זזות כל אחת פעם אחת וסיבית ה LSB מועברת אל דגל הנשא (וגם לסיבית D7 של AL ). בכל פעם שבדגל הנשא יש '1' מקדמים את הרגיסטר BL . לאחר 8 סיבובים ל AL חוזר הערך המקורי שלו ובאוגר BL יהיה 3 כי יש שלוש פעמים '1' בנתון. ערך זה מועבר לכתובת 201H .

ד.

החלפת ההוראה שבשורה 6 תגרום לתת השגרה לספור את כמות ה '0' שיש בנתון ואז ברגיסטר BL יהיה את הנתון 5 והוא יועבר לכתובת   201H .

# Text boxes

R=10ΩΩΩ

Rd

g

g

f

f

e

e

d

d

c

c

b

b

a

a

R1

R1

R1

R1

R1

R1

Q7

Q5

Q6

Q3

Q4

Q1

Q2

R1

Q0

Output

Port

301H

D0

300H

Input Port

D2

D1

D4

D3

D6

D5

D7

R2

R2

R2

S0

1

2

S1

1

2

S7

1

2

5V