פתרון מבחן שידור וקליטה שנת התשנ"ה (1995)

פתרון:

(א)	ראשית נמיר את כל הגדלים למספרים רגילים (מספרים שאינם דציבלים):

G1=1000

G2== 100

כעת, נזכור שעל-מנת שהמערכת שלנו תהיה כמה שפחות רועשת אנו דורשים שספרת הרעש של הדרגה הראשונה תהיה כמה שיותר קטנה, לכן נבחר כמגבר ראשון את G2.

כעת נחשב את ספרת הרעש של המערכת:

3.03

יש לזכור כי ספרת-רעש היא תמיד בדציבלים, לכן נמיר את התוצאה שקיבלנו

חזרה:

=4.82dB

נוכיח כי זו אכן ספרת הרעש הנמוכה מבין 2 האפשרויות: (הערה: סעיף זה

לא נדרש במבחן)

4.02

נהפוך את ספרת הרעש לדציבלים ונקבל:

=6.04dB

כעת ניתן לראות כי ספרת הרעש גדלה, וכי סדר המגברים שבחרנו מפיק את ספרת הרעש הנמוכה ביותר.

(ב)

=1000

נהפוך עתה את S.N.RIN למספר בדציבלים:

=30dB

1000=2.005S.N.ROUT

S.N.R.OUT=498.75

נהפוך עתה את S.N.ROUT למספר בדציבלים:

26.98dB

פתרון:

(א)	מרכיב תדרים הוא מתנד שתפקידו לתת ביציאתו תדר יציב כיציבות של גביש, ואת תדר היציאה ניתן גם לשנות.

FC, מתנד הגביש הוא תדר יציב שלא מושפע מטמפרטורה.

מחלק תדר ב-100 הוא מחלק קבוע שתפקידו לחלק את תדר הגביש FC היות וגלאי המופע לא יכול לעבוד עם תדרים גבוהים.

למשווה המופע נכנסים 2 תדרים:  ו-.

אם שני התדרים שווים, גלאי המופע מוציא מתח DC.

אם שני התדרים אינם שווים, גלאי המופע מוציא מתח AC היחסי להפרש בין התדרים.

מתח ה-AC עובר אצ רשת ה-LPF (מסנן מעביר נמוכים), אשר תפקידה לחסות את ההרמוניות הנוצרות כיציאה מגלאי המופע, ומתח ה-AC המגיע לכניסת ה-VCO (מתנד מבוקר מתח), כתוצאה מכך ה-VCO משנה את תדר היציאה שלו. תדר היציאה ישתנה עד אשר  ישתווה ל-, כאשר דבר זה יקרה גלאי המופע יוציא מתח DC שינעל את תדר ה-VCO, ואז נוכל לרשום: , מכאן ש: .

מהביטוי הזה ניתן לראות שתדר היציאה הוא פונקציה של גדלים קבועים, לכן תדר היציאה הוא יציב ולא מושפע טמפ'. אם רוצים לשנות את תדר הציאה משניפ את N שהוא מחלק משתנה.

(ב)

(ג) נתון לנו כי Δf=100KHz ,לכן בכדי לקבל את השינוי המזערי נציב ב-N 1.

25KHz

Fc=100Fr=2.5MHz

פתרון:

(א)	היחידה X היא גלאי DSB שתפקידה לגלות את האות המאופנן L-R סביב תדר גל 	הנושא המדוכא של 38Khz.

היחידה Y היא מחסר שתפקידה להפיק ביציאתה את האות L2.

במוצא Vo1 נקבל: (L+R)+(L-R), כלומר – 2L.

במוצא Vo2 נקבל: (L+R)-(L-R), כלומר – 2R.

(ב)	המקלט לגילוי אותו הסטריאו המתואר, וסדר הפעולות בו הפוך מסדר הפעולות 	במשדר. לאחר גילוי FM סביב גל הנושא FC מתקבל האות y(t) אשר נכנס ל-2 	מסננים במקביל. מסנן מעביר נמוכים (L.P.F), שתפקידו להעביר לנו את האות L+R 	(אות הMono של השידור הסטריאופוני). מסנן מעביר פס (B.P.F), תפקידו להעביר 	את פס התדרים בתחום של 38Khz, כלומר הגל המאופנן DSB. במוצא גלאי הDSB 	נבחר את האות L-R הנמוך ונחבר ונסכם אות זה יחד עם האות L+R שקיבלנו 	מהמסנן מעביר נמוכים.

במוצא המסכם והמחסר נקבל את האותות 2L ו-2R, את האותות הללו נחלק ב-2, 	ונקבל את האותות המקוריים L ו-R.

(א)	ראשית ננרמל את העכבות בכדי למצוא את הנקודה המתאימה על הסמית' לפי 	הנוסחא:

כעת נסמן את הנקודה הנ"ל על דיאגרמת סמית' המצורפת, ונקרא לנק' זו נק' A

# Text boxes

A