חוסם שיחות טלפון

תאור הנושא :

מערכת מבוקרת מיקרו לחסימת שיחות טלפון יוצאות, כדי לחסוך בעלויות הגבוהות הנובעות משימוש לא מבוקר במכשיר הטלפון.

המשתמש יכול להיכנס לתפריט המערכת באמצעות קוד ולתכנת את המערכת ולקבוע אילו אזורי חיוג ומפעילי טלפון נייד יחסמו לשיחות יוצאות.

מפרט טכני :

1. מיקרו בקר 89C52.

2. תצוגת LCD- 2x16 , עיברי-אנגלי.

3.חיוג בשיטת DTMF .

4.חסימה בשיטת חיוג # .

5. חסימה עד 16 אזורי חיוג.

פרוט הדרישות מהמבצע:

- בנית חומרה סביב מיקרו בקר .

- כתיבת תוכנה.

- שילוב תוכנה וחומרה.

- כתיבת ספר הפרויקט.

ביבליוגרפיה:

- אריה נחום – עקרונות הבקר הזעיר 8031, 1987 הוצאת .SES

- אתרי אינטרנט שונים, בהם אתרים של חברות אלקטרוניקה ודפי נתונים מהאינטרנט.

שם הסטודנט:___________________        	ת.ז.:  _____________

החלטת הצוות המאשר:

תאריך                                                שם וחתימת ראש הצוות  המאשר

תרשים מלבני

# Text boxes

מיקרו

בקר

52C89

קו בזק

מעגל תיאום

לקו בזק

מפענח

טונים

משדר

DTMF

LCD