טרנזיסטור JFET - חישובי  DC		מרצה: צביקה פופקו

בכל המעגלים הנתונים חשב את נקודת העבודה של הטרנזיסטור : VDSQ , IDSQ

# תרגיל 1

נתונים: IDSS=8mA , VP= - 4V

# תרגיל 2

נתונים: IDSS=12.8mA , VP= - 1V

# תרגיל 3

נתונים: IDSS=13.4mA , VP = 5.4V  . שים לב שהטרנזיסטור הוא מסוג Pch

# Text boxes

## תשובה

IDSQ=2mA

VDSQ=21.4V

## תשובה

IDSQ=1.13mA

VDSQ=17.96V

## תשובה

IDSQ = 4.02mA

VDSQ  = -23.88V