תרגילים בנושא A/D ו – D/A	מרצה : צביקה פופקו

תרגיל 1

תרגיל  2

# תרגיל 3

תרגיל 4

תרגיל 5

תרגיל 6

תרגיל 7

# תרגיל 8

# Text boxes

תשובה: 1V

# תשובות

ב. 3V

ג. רזולוציה-  0.2V

רמות מתח - 16

## תשובות

א.     VREF1=0.7143V

VREF7=9.286V

ב.    Q1=Q2=0

Q3=Q4=Q5=Q6=Q7=1

A2A1A0=101

D2D1D0=010

ג.   VA<9.286V> 7.8571V

ד.  255

## תשובות

ב. 1.62V

ג. 5.1V  ,  t = 113.839µsec

ד.  R=20mV  . הגדלת הרזולוציה פי 8 – הוספת 3 סיביות

## תשובות

- 8kΩ

- >VO>07.5

תשובות

ב. 39.1mV

ג. 15810=(10011110)2

ד. 158µsec

## תשובות

ב. t 1= 9999, t2 = 4500

ג. 7.25 msec

## תשובות

ב. R = 0.25V

VAmax  = 3.75V