טרנזיסטור בי פולר כמגבר 	מרצה : צביקה פופקו

# תרגיל 1

מצא במעגל הנתון את :  AV ,AI ,RI ,RO

נתון: hie=1kΩ  hfe=100,   hoe=hre=0

# תרגיל 2

מצא עבור 2 מצבי המפסק את : AV ,AI ,RI ,RO

נתון: hie=1kΩ  hfe=100,   hoe=hre=0

# תרגיל 3

נתון: hie=1kΩ  hfe=100, =VBE=0.7V     β

א. חשב את נקודת העבודה.

ב. רשום את משוואת קו העבודה DC ושרטט אותה.

ג. שרטט קו עבודה AC .

ד. חשב את העוצמה המירבית של מתח המוצא ללא עיוותים.

ה. חשב את  AV ,   AI  , Ri

ו. חזור על סעיף ה' כאשר למקור VS התנגדות פנימית RS=2kΩ

### תרגיל 4

נתוני הטרנזיסטור : hie=2.5kΩ  hfe=140,

יש לחשב את :AV  ,Ri  ,Ro , Ai

### תרגיל  5

נתוני הטרנזיסטור : hie=2.7kΩ  hfe=145,

יש לחשב את :AV  ,Ri  ,Ro , Ai

### תרגיל 6

נתוני הטרנזיסטורים:

## Q1                                                                                                Q2

hie=820Ω  hfe=50 , =VBE=0.7V     β                                   hie=420Ω hfe=50 , =VBE=0.7V     β

- חשב נקודת העבודה של כל טרנזיסטור.

ב. חשב את הגבר המתח והתנגדות כניסה.

ג. חשב את התנגדות הכניסה ש"רואה " המקור.

ד. חשב את הגבר הזרם.

### תרגיל 7

הנח טרנזיסטורים זהים.hie=1kΩ  hfe=80,

חשב : AV  ,Ri  ,Ro

# Text boxes

תשובות:

AV   = -3.16

AI  =  -9.48

RI  = 6KΩ

RO  = 1KΩ

תשובות:

S - OFF

AV   = - 0.47

AI  =  -3.7

RI  = 15.8KΩ

RO  = 5KΩ

S - ON

1.4  AV   = -

AI  =  -10

RI  = 14.3KΩ

RO  = 5K

## תשובות

א. Ic = 3.4mA ,  VCE=21.5V

ד. 5.64V

ה. 3.2   - AV  =   , Ri = 7.72kΩ Ai = - 2.47

Io

RI

## תשובות

- Ic1 = 1.54mA ,  VCE1=4.8V

Ic2 = 2.68mA                ,  VEC2=4.89V

ב.  AV  =  17.78        ג.    Ri = 1.58kΩ

ד. Ai =  18.82

## תשובות

74.19  -AV  =  , ,  Ri=0.87kΩ  Ro = 23.6Ω

תשובות:

AV   = 0.96

AI  =  133.6

RI  = 167KΩ

RO  = 23.7Ω

תשובות:

AV   = 60.7

AI  =  0.61

RI  = 18.1Ω