חישובי DC בטרנזיסטור בי פולרי		מרצה : צביקה פופקו

תרגיל 1

VBE=O.6V  , β=100  .יש לחשב נקודת עבודה

של שני הטרנזיסטורים.

תרגיל 2

VBE=O.7V  , β=50 . חשב את ערך הנגד R1  אם ידוע ש – IE=2mA

תרגיל 3

VBE1=O.7V VBE2= , β2=100,  β1=50

חשב את נקודת העבודה של שני הטרנזיסטורים.

תרגיל 4

O.7V VEB= ,  β=100

- חשב את זירמי הטרנזיסטורים.

- חשב את המתח בבסיס של Q2

- חשב VCE של שני הטרנזיסטורים

תרגיל 5

=0.6V    , β=100   , VD=0.6V

יש לחשב את נקודת העבודה של שני הטרנזיסטורים.

תרגיל 6

=0.6V    , β=50  . יש לחשב את נקודת העבודה של שני הטרנזיסטורים.

# Text boxes

תשובה:

IC1=1.28mA   , VCE1=3.7V

IC2=2.5mA   , VCE2=1.97V

תשובה:

IC1=0.1mA   , VCE1=22.7V

IC2=10.2mA   , VCE2=12.77V

תשובה:

R1=51.7kΩ

תשובה:

IC1 = 1.21mA  , VEC1 = 1.76V

VEC2 = 6.44V  , VB2 =  - 3.66V

תשובה:

IC1=IC2=0.95mA  , VCE1=1.45V

VEC2=1.45V

תשובה:

IC1=0.2mA  , VCE1=6V

IC2=4mA  , VEC2=6.6V