דיודה – גיליון 1		מרצה: צביקה פופקו

# תרגיל 1

נתון מעגל  הבנוי מ – 4 דיודות זהות. המעגל נמצא בטמפרטורת החדר T=3000K.

η =1 ו - IO=10nA.

- חשב את המתח על פני הדיודה D1 ומהו הזרם דרכה.

- חזור על סעיף 1 אם הטמפרטורה גדלה ב – C300 .

# תרגיל 2

נתון מעגל  הבנוי מ – 6 דיודות זהות. המעגל נמצא בטמפרטורת החדר T=3000K.

η =1 ו - IO=10nA.

- חשב את המתח על פני הדיודה D1 ומהו הזרם דרכה.

- חזור על סעיף 1 אם הטמפרטורה גדלה ב – C400 .

# תרגיל 3

נתון מעגל  הבנוי מ – 2 דיודות זהות. המעגל נמצא בטמפרטורת החדר T=250C.

η =1 ו - IO=10nA.

1.  חשב את המתח על הנגד R.

2.   חזור על סעיף 1 אם הטמפרטורה גדלה ב – C300 .

# תרגיל 4

נתון המעגל הבא:

- חשב את הזרם במעגל אם הדיודה אדיאלית.

- חשב את הזרם במעגל אם אופיין זרם מתח של הדיודה נתון :

- חשב את הזרם והמתח על הדיודה אם אופיין זרם מתח של הדיודה נתון :

# תרגיל 5

נתון המעגל הבא, כמו כן נתונים אופייני זרם – מתח של הדיודות.

חשב את הזרם והמתח על כל אחת מהדיודות.