גליון 2 – דיודות	מרצה : צביקה פופקו

תרגיל 1

נתון המעגל הבא:

מצא את הזרם והמתח על הדיודה כאשר:

א. הדיודה אידיאלית.

ב. Vγ = 0.6V

ג. Vγ=0.6V  Rf = 100Ω

ד. חזור על כל הסעיפים אם במקביל לדיודה חובר נגד 500Ω

תרגיל 2

נתון המעגל הבא:

כמו כן נתון גרף ID=f(VD) של הדיודה.

א. רשום את משוואת קו העבודה.

ב. שרטט את קו העבודה על גבי

האופיין ומצא את נקודת העבודה.

ג. מצא בקירוב את התנגדות הדינמית

של הדיודה מסביב לנקודת העבודה.

תרגיל 3

נתון מעגל המשמש לייצוב המתח על העומס. מתח המקור  Eמשתנה בין 4.5V÷5.5V

VZ = 3.6V ,  Izmax = 20mA  ,  Izmin = 1mA

חשב את תחום ערך הנגד R אותו מותר לחבר (כלומר: Rmax ÷ Rmin )

תרגיל 4

במעגל הנתון כל הדיודות זהות ובעלות האופיין הבא:

E = 5V

א. חשב את הזרם במעגל.

ב. חשב את מתח המוצא VO

תרגיל 5

שתי דיודות  בעלות אופיין זהה חוברו למעגל חשמלי נתון.

א. חשב את גודל הנגד R שיש לחבר

במעגל כדי שהמתח בין הנקודות A ו- B יהיה  1.4V בטמפרטורה של 25OC.

ב. הסבר כיצד יושפע המתח בין הנקודות A ו- B עם עליית הטמפרטורה וחשב את ערכו אם

הטמפרטורה מגיעה  ל - 50OC. נתון:  ∆VO/∆T = -2.5mv/ OC.

תרגיל 6

3 דיודות סיליקון זהות ובעלות זרם רוויה IS מחוברות במעגל (η=2)

- חשב את המתחים V1 ו – V2 . הנח שהטמפרטורה היא 25OC.

- הוכח ש-  V1 משתנה לינארית עם הטמפרטורה.

תרגיל 7

הפרמטרים של דיודה הם: Vγ=0.5V  Rf=50Ω

- שרטט אופיין זרם מתח של הדיודה על פי נתוני הפרמטרים.

- הדיודה הנ"ל חוברה למעגל הבא:

חשב (לא גרפית ) את המתח ואת הזרם דרך הדיודה.

- בצע טבנין בין נקודות AB ורשום משוואת קו העבודה.

שרטט את קו העבודה ומצא גרפית את נקודת העבודה.

# Text boxes

# תשובות

- 10mA

- 9.5mA

- 8.769mA , 1.47V

תשובות

- 5mA

- 3V

תשובה

R >0.05k<21.1k

# תשובות

- 3.93k

- 1.257V

## תשובות

- 56mV

- V1=[2Tln(3)]/11600

T  - טמפ' בקלווין