גליון תרגילים – דיודת זנר		מרצה: צביקה פופקו

תרגיל 1

מהו תחום הערכים אותם יכול לקבל הנגד R שיבטיח שדיודת הזנר תישאר בתחום הייצוב שלה ?

Pzmax=100mW  , Izmin=0.1mA  ,VZ =10V

תרגיל 2

Pzmax=200mW  , Izmin=3mA  ,VZ =6V

- עבור נגד עומס Ω RL=10k  , חשב את הזרם דרך דיודת הזנר.

- חשב את ערכו המינימלי של  נגד העומס עבורו הדיודה תישאר בתחום הייצוב שלה.

- חשב ערך חדש לנגד R  כך שדיודת הזנר תפעל באמצע אזור הייצוב שלה. כלומר :  (Ω  RL = 10k)

תרגיל 3

הנח דיודות אידיאליות. VZ=10V

חשב את המתח VO  ואת הזרם במעגל.

תרגיל 4

הנח VDON = 0.7V  ,  VZ =10V  . חשב את מתח המוצא VO ואת הזרם בכל אחד מהמעגלים הבאים:

תרגיל 5

Izmax=40mA, Izmin=2mA  ,VZ =10V     , E=20 ±2V

חשב את תחום הערכים האפשרי עבור הנגד R כך שהמתח על RL  יישאר 10V .

תרגיל 6

Izmax=40mA, Izmin=2mA  ,VZ =10V     , E=21 ±3V

חשב את תחום הערכים האפשרי עבור הנגד RL כך שהמתח עליו

יישאר 10V .

# Text boxes

# תשובה

R> 1kΩ  <100k

תשובות

- 11.4mA

- 0.66kΩ

ג.    Ω 1.39k

# תשובה

## Vo=20V, I=20mA

# תשובה

## Vo=20V, I=2mA

# תשובה

## Vo=10.7V, I=1.93mA

# תשובה

R> 0.24kΩ< 0.66kΩ

# תשובה

R> 0.4kΩ< 1.5kΩ