תקציר ל MCS51 , אסמבלי ו C51  			נערך ע"י : אריה פורת

תוכן העניינים

תקציר פקודות למיקרו בקר	3

סכימה מלבנית והדקים של רכיב מיקרו בקר ממשפחת  MCS 51	5

איזור ה RAM   הפנימי  (128 הבתים הראשונים  - נקרא גם  DIRECT )	6

אזור הרגיסטרים המיוחדים – SFR ( הכתובות מ  80H  עד  FFH ).	7

פעולת האיפוס – RESET	8

הרגיסטרים המיוחדים של הרכיב	9

רגיסטר מילת מצב - PSW	9

פורט 3	10

מערכת הפסיקות	10

רגיסטר איפשור הפסיקות	10

רגיסטר עדיפות הפסיקות	11

טבלת וקטור הפסיקות	11

הטיימרים	12

רגיסטר בקרת הטיימרים – TCON	12

אופני העבודה של הטיימרים :	13

שרטוט אופן 0 של טיימר 1	13

אופן 1	13

אופן 2	13

אופן 3	14

תקשורת טורית  - UART	14

רגיסטר בקרת התקשורת הטורית – SCON	14

טבלת קצבי שידור אופייניים	15

דפי נוסחאות ל C  של המיקרו בקר 51  ( לקומפיילר SDCC  מגירסה  2.6.1 )	16

סוגי משתנים	16

מודלים של זיכרון	17

1.   ROM	17

2.    RAM	17

3.   SMALL	17

4.   COMPACT	17

5.    LARGE	17

6.  BANKED	17

סוגי זיכרון	18

סוגי משתנים בזיכרון  STORAGE CLASS LANGUAGE EXTENSIONS	19

data   או     near	19

xdata   או far	19

idata	19

code	20

bit	20

כתובות מוחלטות  -  השימוש במילה   at	21

bdata    (עובד   עם קומפיילר של KEIL )	22

sfr	22

sbit	22

sfr16	23

volatile	23

הערות כלליות	23

אופרטורים	24

מילים שמורות	24

משפטי תנאי	25

תבנית הפקודה if :	25

if  else	25

משפט הצבה מותנה	26

switch -  case - break	27

משפט  goto	28

משפט  break	28

משפט continue	28

לולאות	29

לולאת while	29

while	 do	30

לולאת  for	31

מערכים Arrays	32

מחרוזות   STRINGS	32

פונקציה	33

העברת פרמטרים אל פונקציה	34

א. העברת ערך -  Call By Value	34

ב. העברת כתובת – Call By Reference	34

קבלת פרמטר פורמלי שהוא מערך :	34

אפיון משתנים	35

משתנה אוטומטי (מקומי, פנימי, לוקלי)	35

משתנה גלובלי (כללי)	35

משתנה סטטי	35

מצביעים  -  POINTERS	36

פסיקות	37

כתיבת קוד אסמבלי בתוך שפת C	38

תצוגת גביש נוזלי – LCD – LIQUID CRYSTAL DISPLAY	39

הדקי הרכיב	39

מרכיבי  התצוגה	40

Instruction Register	40

Data register	40

זיכרון Display Data RAM    (  DDRAM )	40

CGROM  Character Generator ROM -	41

CGRAM   Character Generator Ram	41

מונה הכתובות -  ADRESS COUNTER ( AC )	41

טבלת הפקודות	42

מאפייני AC	43

רכיב קלט פלט – 8255	44

ההדקים של הרכיב	44

דיאגראמת מלבנים	45

פעולה בסיסית ופנייה אל הפורטים	45

מילת בקרה לקביעת מצב הפורטים	46

הגדרת מצב לאחד מהדקי פורט C	46

חיבור 8255 אל מיקרו	50

ממיר מאנלוגי לדיגיטאלי  -  ADC	51

ממיר מדיגיטאלי לאנלוגי –  08DAC	55

חיבור מיקרו בקר אל תצוגת 7 מקטעים	59

הדקי הרכיב	59

חיבור התצוגה אל פורט 2	60

חיבור 2 תצוגות בריבוב	60

חיבור לוח מקשים אל מיקרו  (כולל גם רכיבים נוספים)	61

חיבור מנוע צעד אל מיקרו	62

כיוון הסיבוב עבור כל כיוון זרם בסלילים.	63

חיבור של מיקרו בקר אל מנוע הצעד בעזרת  דוחף זרם   ULN 2003	63

מפענחים	65

מפענח מ 2 ל 4	65

מפענח מ 3 ל 8	65

מפענח מ 4 ל 16	66

מזהה כתובות	66

# תקציר פקודות למיקרו בקר

# סכימה מלבנית והדקים של רכיב מיקרו בקר ממשפחת  MCS 51

תאור רגלי הרכיב

# איזור ה RAM   הפנימי  (128 הבתים הראשונים  - נקרא גם  DIRECT )

פניה לבנקים:

RS1 RS0     בנק

0           0	           0

1            0            1										 0            1            2										 1            1            3

# אזור הרגיסטרים המיוחדים – SFR ( הכתובות מ  80H  עד  FFH ).

## פעולת האיפוס – RESET

כאשר מספקים  '1'  לוגי לרגל ה RESET של הרכיב למשך זמן של לפחות 24 מחזורי שעון ( 2 מחזורי מכונה )  יקבלו הרגיסטרים הבאים את הערכים שבטבלה:

הערה :  יש להביא בחשבון שפעולת האיפוס מתחילה להתבצע אחרי שהמתנד מתחיל לעבוד (יכול לקחת מספר מילי שניות ! ).

## הרגיסטרים המיוחדים של הרכיב

הרגיסטרים PSW ,  PCON  ו 3P. שאר הרגיסטרים המיוחדים מופיעים בנושא המתאים.

### רגיסטר מילת מצב - PSW

### פורט 3

# מערכת הפסיקות

ברכיב 5 מקורות פסיקה (ברכיבים המסתיימים ב 2 ו 3 יש 6 מקורות פסיקה ואפילו יותר).

3 רגיסטרים קשורים למערכת הפסיקות. IE – רגיסטר איפשור הפסיקות, IP – רגיסטר העדיפויות ו4 הסיביות הנמוכות של רגיסטר ה TCON .

### רגיסטר איפשור הפסיקות

### רגיסטר עדיפות הפסיקות

4 הסיביות "הנמוכות" ברגיסטר ה TCON קשורות למערכת הפסיקות.את הרגיסטר ניתן לראות בדפי הטיימרים בעמודים הבאים.

לכל פסיקה יש וקטור פסיקה – כתובת אליה עוברת התוכנית – כאשר המיקרו מטפל בפסיקה. בטבלה הבאה רואים את ההקשר בין מקור הפסיקה, איזה ביטים מבקשים את הפסיקה, האם הבקשה "נמחקת" כאשר נענים לפסיקה ולאיזו כתובת פונים כאשר נענים לפסיקה.

### טבלת וקטור הפסיקות

# הטיימרים

שני רגיסטרים שולטים על 2 הטיימרים -  טיימר 0 וטיימר 1 . ( ברכיבים המסתיימים ב 2 ו 3 יש שלושה טיימרים . הטיימר השלישי הוא טיימר 2).  TMOD  (אופני טיימרים)  ו TCON  (בקרת הטיימרים).

הטיימרים הם מונים מעלה (up counters) . אם הפולסים לספירה הם ממעגל הגביש אז צורת העבודה נקראת זמנן - TIMER  ואם הפולסים מגיעים ממעגל חיצוני אז צורת העבודה נקראת מונה (counter) .

4 הסיביות הגבוהות של ה TCON  שייכות גם הן לטיימרים.

### רגיסטר בקרת הטיימרים – TCON

## אופני העבודה של הטיימרים :

אופן 0: הטיימר TL    ו TH  ( של טיימר 0 או 1) משמשים כטיימר או מונה (counter) בן 13 סיביות ( החלק הנמוך כמונה בן 5 סיביות והחלק הגבוה כמונה בן 8  סיביות).

## שרטוט אופן 0 של טיימר 1

אופן 1 :    הטיימר עובד כמו באופן 0 אבל כמונה בן 16 סיביות ולא 13 החלק הנמוך כמונה בן 8 סיביות וגם החלק הגבוה בן 8 סיביות).

אופן 2:

אופן 3 :   רק טיימר 0 עובד באופן זה כשני מונים בני 8 סיביות. טיימר 1 באופן זה איננו סופר.

# תקשורת טורית  - UART

בתקשורת הטורית 3 רגיסטרים. רגיסטר ה SMOD  השולט על אופן העבודה של התקשורת (כמות סיביות, זוגיות, קצב תקשורת) ושני רגיסטרים של  SBUF  הנמצאים בכתובת H99 באזור ה SFR. אחד מקבל את הביית לשידור ומשדר אותו והשני מכיל את הביית שנקלט.

### רגיסטר בקרת התקשורת הטורית – SCON

הקצב באופן עבודה  0 של ה UART  (SM0=SM1=0) הוא:

באופני העבודה 1(SM0=0,SM1=1)    או 3  (SM0=SM1=1)  יש ל UART קצב תקשורת משתנה הניתן לשינוי בעזרת טיימר 1 (או טיימר 2 ברכיבים שבהם נמצא טיימר 2 ). את טיימר 1 מפעילים באופן 2 (Auto Reload) . הקצב יהיה :

SMOD  שבנוסחא הוא ביט ברגיסטר ה  PCON (כתובת  H87  ב SFR  - ראה עמוד 9 בחוברת זו ).

באופן 2 של ה UART  (SM0=1,SM1=0)  קצב התקשורת קבוע ונתון ע"י הנוסחא :

### טבלת קצבי שידור אופייניים

# דפי נוסחאות ל C  של המיקרו בקר 51  ( לקומפיילר SDCC  מגירסה  2.6.1 )

## סוגי משתנים

| סוג המשתנה | סוג משתנה | תחום ערכים | כמות בתים | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תווי | char | -128 ( +127 | 1 |  |
| תווי ללא סימן | unsigned char | 0 ( 255 | 1 |  |
| שלם | int | -32768 ( 32767 | 2 |  |
| שלם ללא סימן | unsigned int | 0 ( 65535 | 2 |  |
| שלם ארוך | long | -2147483648 ( 2147483647 | 4 |  |
| שלם ארוך ללא סימן | unsigned long | 0 ( 4294967295 | 4 |  |
| ממשי | float | ±1.175494E-38 to ±3.402823E+38 | 4 |  |
| ממשי כפול | double | 1.7E-308 (1.7E308 | 8 | מתייחסים אליו כ float רגיל !! |
| ממשי כפול ארוך | long double | 3.4E-4932 (1.1E4932 | 10 | לא קיים |
| ללא ערך | void |  | 0 |  |
| בוליאני (ביט) | bit | 0 או 1 | ביט |  |
| בוליאני (ביט באזור ה SFR) | sbit | 0 או 1 | ביט | לא קיים בשפת c "רגילה" |
| רגיסטר באיזור ה sfr | sfr | 0 - > 255 | 1 | לא קיים בשפת c "רגילה" |
| רגיסטר של 16 ביט באיזור ה sfr | sfr16 | 0 - > 65535 | 1 | לא קיים בשפת c "רגילה" |

ב c51 מומלץ להשתמש במשתנה מטיפוס unsigned char   כי המיקרו בקר ממשפחת ה 51 הוא מיקרו של 8 ביט. משתנים מטיפוס אחר מגדילים את שורות הקוד ומאטים את מהירות התוכנית.

בשפת C  של ה 80x86 מומלץ להשתמש במשתנה מטיפוס  int  שהוא מילה בזיכרון המחשב.

למשתנים  מטיפוס  ממשי  הקומפיילר מתייחס כ float .

משתנה מטיפוס ממשי כפול ארוך לא קיים בשפת  c51 .

## מודלים של זיכרון

c51   תומך במספר תצורות (configuration) זיכרון. תצורות הזיכרון קובעות היכן ימצאו משתני התוכנית.

### 1.   ROM

המודל הגדול ביותר שניתן ליצור הוא של 64Kb (למרות שניתן לתמיכה עד 1MB

"במודל בנקים" שיוסבר בהמשך) .  יציאות הקומפיילר יכוונו אל ה EPROM/ROM/FLASH  ,

הקבועים ,  טבלאות  המרה וכו' יוכרזו במילה השמורה code .

### 2.    RAM

יש 3 מודלים של זיכרון :  א.  SMALL     ב.   COMPACT     ג.  LARGE .

### 3.   SMALL

כל המשתנים והעברת הפרמטרים ימוקמו ב RAM הפנימי של ה 51 .

### 4.   COMPACT

משתנים ממוקמים בזיכרון ה page  - זיכרון בן 256 בתים שהגישה אליו בעזרת

R0  או  R1  עם פקודת   movx  .  הרגיסטרים הפנימיים משמשים כמשתנים לוקליים (  אוטומטיים )

ופרמטרים .

### 5.    LARGE

משתנים ופרמטרים מאוחסנים בזיכרון החיצוני והגישה אליהם בעזרת @dptr .

הרגיסטרים הפנימיים משמשים כמשתנים לוקליים ( אוטומטיים ) ופרמטרים .

### 6.  BANKED

הקוד יכול להיות עד 1MB. ע"י שימוש ברגלי הפורט של המעבד או נעילת מיפוי

זיכרון לזיכרון דפים מעל 0xffff . בכל בלוק של 64KB יש להקצות אזור משותף לתוכניות הספרייה של C .

קביעת המודל בעזרת המילה השמורה pragma#

#pragma model SMALL							        דוגמא:

זהו גם מודל ברירת המחדל.

## סוגי זיכרון

למיקרו בקר ממשפחת ה 51 ישנם מספר סוגי זיכרון:

code    - זיכרון התוכנית . יכול להגיע ל  64KB  כאשר בחלק מהרכיבים יש 4KB  או  8KB  ( או

יותר )  בתוך הרכיב .

xdata   - זיכרון נתונים חיצוני.  יכול להיות עד 64KB .  ניתן למפות התקני קלט פלט כזיכרון ממופה

בתחום זה.

pdataזיכרון נתונים חיצוני בן 256 בתים שניתן לגשת אליו בעזרת פקודות movx   עם @R0

או @r1.

idata    זיכרון נתונים פנימי (ברכיבים המסתיימים בספרה 2 או 3 – כדוגמת 8952 ) בתחום הכתובות

מ  80h ועד ffh (128 עד 255 (.  הגישה אליהם במיעון עקיף בעזרת @r0 או @r1 . לדוגמא

(mov a,@r0)

data   זיכרון הנתונים הפנימי בתחום הכתובות מ 0 עד 7fh (0 עד 127(.

bdata   אלו 16 בתים באזור הנתונים הפנימי בין הכתובות  20H עד  2fH המחולק לביטים.

reg        32 הבתים הראשונים בזיכרון הנתונים הפנימי. באזור זה נמצאים 4 הבנקים ובכל בנק  8

רגיסטרים  מ  r0   ועד  r7  .

## סוגי משתנים בזיכרון  STORAGE CLASS LANGUAGE EXTENSIONS

הגדרת המשתנים תתבצע באחת משתי הצורות הבאות :

<סוג הזיכרון >  <  טיפוס המשתנה >  < שם המשתנה > ;

או

<  טיפוס המשתנה >  <סוג הזיכרון >  < שם המשתנה > ;

### data   או     near

זו ברירת המחדל של הזיכרון . משתנים המוגדרים עם data  או  near  או ללא סימן כלשהו ממוקמים  ב RAM הפנימי של המיקרו בין הכתובות 0 עד 127 (0-7fH)  .

data  טיפוס משתנה>>  <שם משתנה> ;

near  טיפוס משתנה>>  <שם משתנה> ;

דוגמאות:

data unsigned char var1;

data int var2;

near long var3;

ניתן גם לא לרשום  את המילה data או near   :  					char var4;

### xdata   או far

משתנים המוגדרים כך ימוקמו בזיכרון ה RAM   החיצוני.

xdata  טיפוס משתנה>>  <שם משתנה> ;     או        < טיפוס משתנה> xdata <שם משתנה >;

xdata  unsigned char external_var1;

unsigned char xdata var2;

### idata

משתנים שהוגדרו עם המילה idata  ימוקמו בחלק העליון של ה RAM הפנימי. ( הכתובות מ 128 עד 255  (  .  כידוע, הגישה לכתובות אלו  תהיה במיעון עקיף עם רגיסטר R0 או  R1 .

דוגמאות:						            idata unsigned char data8;

int idata j;

pdata        (Paged  xdata)

זוהי הגדרה המאפשרת גישה למשתנים בזיכרון הנתונים החיצוני בעזרת R0 או R1 (ולא כמו בדרך כלל עם ה dptr !!).  בדרך כלל מיקום המשתנים הוא בתחילת זיכרון ה RAM החיצוני ויש אפשרות למקסימום 256 בתים. בעזרת R0  או R1    יכולים לגשת ל 256 כתובות בלבד (החלק הנמוך של הכתובות) והחלק הגבוה תלוי בפורט 2 .

pdata טיפוס משתנה>>  <שם משתנה> ;    או        < טיפוס משתנה> pdata <שם משתנה >;

pdata unsigned char p_var;							          דוגמא

### code

משתנים המוגדרים עם המילה  code  ממוקמים  בזיכרון התוכנית. בדרך כלל משמשים לטבלאות המרה וקבועים.

code טיפוס משתנה>>  <שם משתנה> = < קבוע > ;   או  < טיפוס משתנה> code <שם משתנה >;

code unsigned char c_var= 'a';					   	דוגמא

שים לב שיש לאתחל את המשתנה (לא ניתן לכתוב אליו ערך מאוחר יותר  !  ). משתנה כזה ניתן רק קריאה.   לדוגמא - הגדרה של מחרוזת באזור זה :

code char str[]="hello";

קטע ה C הבא :

code unsigned char c_var;

unsigned char var2;

var2=c_var;

מתורגם לאסמבלי כך:

mov dptr,#c_var

clr a

movc a,@a+dptr

mov var2,a

### bit

משתנה המוגדר כביט ממוקם בזיכרון מיעון הביטים ב RAM הפנימי בכתובות 32 עד 47   (20h-2fh). סה"כ יש 128 ביטים מ 0 ועד 127.

הגדרה:                                                  <שם המשתנה>   bit

דוגמא :                                                                                                                  bit test  ;

אם רוצים לשים בביט זה  '1'     נרשום :  	             test=1;

אם רוצים להפוך את מצב הביט :			test = ! test

בגרסאות הישנות  היה ניתן לרשום  test = ~ test   כדי להפוך את מצב הביט אבל  בגרסאות החדשות פקודה זו שמה '1'  בביט  .

## כתובות מוחלטות  -  השימוש במילה   at

ניתן להגדיר את המיקום (הכתובת שנרצה שהמשתנה יהיה בו) על ידי שימוש במילה at האומרת לקומפיילר באיזה כתובת לשים את המשתנה. הקומפיילר יקבל את 3 ההגדרות הבאות:

;  < שם המשתנה  >  < כתובתו של המשתנה > at < טיפוס המשתנה  >  <סוג הזיכרון>

;   < שם המשתנה  >   < טיפוס המשתנה  > < כתובתו של המשתנה >   at   <סוג הזיכרון>

;   < שם המשתנה  >    < כתובתו של המשתנה >   at < טיפוס הזיכרון>  <טיפוס המשתנה>

ניתן להזניח את סוג הזיכרון . אם לא מצוין סוג הזיכרון אז ברירת המחדל היא ה data .

הקומפיילר של KEIL יקבל את ההגדרה:

< כתובת המשתנה > _at _ <שם המשתנה> <טיפוס המשתנה> <סוג הזיכרון>

דוגמאות :

1.

הגדרה של משתנה שיהיה בכתובת   מסוימת:

data unsigned char at 0x41 var1;							או

unsigned char data at 0x42 var2;							או

data at 0x40 unsigned char var;							או

התרגום של  הפקודה ב c51          var=0x50;          לאסמבלי  תהיה             mov 0x40,#0x50

2.

הגדרה של משתנה מטיפוס תווי לא מסומן שכתובתו 8000 הקסה בעזרת המילה at .

unsigned char at 0x8000  xdata lcd_command;

ניתן גם לרשום :

xdata at 0x8001 unsigned char lcd_data;

התרגום של פקודת c51   :         lcd_command = 0xc0;      לאסמבלי :

mov dptr,#0x8000

mov a,#0xc0

movx @dptr,a

### bdata    (עובד   עם קומפיילר של KEIL )

הגדרה של משתנה באזור ה RAM הפנימי בין  הכתובות  x200 עד 0x2f (סה"כ 16 כתובות). אזור זה מחולק לביטים מ0 ועד  0x7f  (סה"כ 128 ביטים). ניתן להתייחס אליהם כביט או כמילה.

הגדרה :

bdata char test ;

דוגמא:

int bdata ibase;      //  bit addressable int

char bdata my_array[8];     //  bit addressable array

בשפת  C ניתן גם להגדיר שני טיפוסי נתונים נוספים   sfr   ו   sbit .

### sfr

הגדרה של אחד הרגיסטרים באזור הרגיסטרים לתפקידים מיוחדים – sfr . זהו האזור בין הכתובות 0x80 עד 0xff בזיכרון ה RAM  הפנימי.(המילה at תוסבר בהמשך). משתנים מסוג זה יהיו גלובליים בלבד.

התחביר :                                                   ;         < שם המשתנה >  <כתובת הרגיסטר > at sfr

או :		                                           ; < כתובת הרגיסטר >    =  < שם המשתנה >  sfr

דוגמאות:

sfr at 0xa8 IE;

sfr P1 = 0x90 ;

הגדרה של רגיסטר אפשור הפסיקות IE בכתובת 0xa8 ושל P1 (פורט 1)  בכתובת 0x90  באזור ה sfr.

### sbit

הגדרה של ביט באחד הרגיסטרים באזור הרגיסטרים לתפקידים מיוחדים sfr  (כתובות 80H עד ffH ).

התחביר :                                                       ;            < שם המשתנה >  <כתובת הביט > sbit

או :		                                              ; < כתובת הביט >    =  < שם המשתנה >  sbit

או :                               ;   <מיקום הביט >   ^ < שם המשתנה ב  sfr>  =  <שם משתנה> sbit

או:                               ;  <מיקום הביט  >  <כתובת המשתנה ב sfr  >  =< שם המשתנה > sbit

דוגמאות:

sbit at 0xaf  EA;                                                                                 בשיטה ראשונה

sbit EA = 0xaf;                                                      בשיטה שניה

sbit EA = IE ^7;                                    אז בשיטה השלישית    sfr at 0xa8 IE;  אם  הגדרנו:    sbit EA = 0xaf ^ 7;                              בשיטה הרביעית      או

בכל 4 הדוגמאות הגדרנו את הביט EA ברגיסטר IE  .   בשתי הדוגמאות האחרונות יש שימוש בתו ^ . הדוגמא השלישית אומרת שמדובר בביט השביעי של המשתנה IE .  הדוגמא הרביעית אומרת  הביט השביעי של המשתנה שבכתובת 0xaf . בכתובת זו נמצא הביט EA .

הערה: לא לכל הרגיסטרים באזור ה sfr יש ביטים הניתנים למיעון .רק לאלו שכתובתם מתחלקת ב 8 !!

ביט לא יכול להיות מוגדר כמצביע (pointer)  או כמערך !

## sfr16

הגדרות ה sfr  הן טיפוסי נתונים המתארים את הרגיסטרים שבאזור הרגיסטרים לתפקידים מיוחדים

SFR – Special Function Registers  .

הגדרה:   (עובד עם הקומפיילר של KEIL )

sfr16  < שם המשתנה > =  < כתובת >;

דוגמא:

sfr16 T2 = 0xCC;     // Timer 2: T2L 0CCh, T2H 0CDh

ישנם קומפיילרים שיקבלו את ההגדרה עם הדוגמא :

sfr16 at 0x8c8a TMR0;

הגדרה של טיימר 0 בכתובות 0x8c  החלק הגבוה של הטיימר ו 0x8a החלק הנמוך שלו.

עדיף לא להשתמש ב sfr של 16 ביט ו 32 ביט  הדורשים סדר גישה מסוים למרות ש sdcc בדרך כלל ניגש קודם לביית ה LSB  ואח"כ לביית ה MSB

הגדרות טיפוס

const

הגדרת משתנים שערכם קבוע שלא ניתן לגשת אליהם ולשנות ערכם.

הגדרה :          ;                                                        שם המשתנה  < טיפוס המשתנה  const  < דוגמא :                	3.14;	const float pi =

## volatile

יש להגדיר משתנה כ volatile כאשר הערך שלו יכול להשתנות בצורה לא צפויה.

הגדרה :  	 		                   ; < שם המשתנה > < טיפוס המשתנה >volatile

לדוגמא נסתכל בקוד :

volatile unsigned char at 0x1000 input_port=0;

while(input_port = = 0);

input_port  הוא פורט קלט המשתנה ע"י המשתמש. שמנו בו בהתחלה 0 .  הקומפיילר "רואה" שהמשתנה הוא 0 ואין פקודה "בסביבה" שמשנה אותו ולכן הוא יחשוב שמדובר בלולאה אין סופית וירשום במקום הפקודה הזו  פקודות  המתאימות ל while (1) . ( למעשה האופטימייזר של הקומפיילר ירשום זאת).  המילה volatile לפני הגדרת המשתנה אומרת לקומפיילר לא לעשות אופטימיזציה אלא לבצע תרגום מדויק של הפקודה.

## הערות כלליות

לחלק מהרכיבים החדשים במשפחת ה 51  יש RAM נתונים פנימי (xdata) בנוסף ל 128 או 256 הבתים "הרגילים" ( הנקראים data ו  idata ) בגדלים של כמה קילו בתים. לפעמים יש להפעיל אותו לפני השימוש בו. יש לעיין בדפי הרכיב לפני השימוש.

בדרך כלל sdcc ישתמש רק בבנק 0 של הרגיסטרים .  ניתן לציין שבנק רגיסטרים אחר יהיה בשימוש וזאת ברוטינות של פסיקה.

## אופרטורים

| אופרטור מתמטי | תאור |  | אופרטור להשוואה | תיאור (התשובה היא 0 או 1 – TRUE / FALSE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + | חיבור |  | = = | שווה (שני סימני שווה) |
| - | חיסור |  | ! = | לא שווה |
| * | כפל |  | > | גדול מ- |
| / | חילוק |  | < | קטן מ- |
| % | שארית ( מודולו) |  | > = | גדול או שווה ל- |
|  |  |  | < = | קטן או שווה ל- |
| אופרטור לוגי | תאור עבודה על בתים או מילים (התשובה 0 או 1 ) |  | אופרטורים העובדים על ביטים | תאור |
| ! | היפוך |  | ! | היפוך הביט |
| && | וגם (and ) |  | & | AND בין הביטים של שני האופרנדים |
| ¦ ¦ | או (or) |  | ¦ | OR בין הביטים של שני האופרנדים |
|  |  |  | ^ | XOR בין הביטים של שני האופרנדים |
| ++ | קידום ב 1 |  | >> | הזזה ימנית |
| - - | הפחתה ב 1 |  | << | הזזה שמאלית |

## מילים שמורות

| xdata | union | short | if | entry | continue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pdata | while | sizeof | volatile | void | signed |
| enum | struct | static | long | float | break |
| data | typedef | return | goto | else | char |
| const | unsigned | int | extern | default | auto |
| at | switch | register | for | double | case |
| _endasm | _asm | sfr | bdata | code | idata |
|  | do | interrupt | return | define | pragma |

## משפטי תנאי

# תבנית הפקודה if :

כן

התחביר :

if <תנאי>

משפט ;

אם יש מספר פקודות לביצוע תוחמים אותן בעזרת סוגריים מסולסלים:

if <תנאי>

{

משפט 1 ;

משפט 2 ;

……..

}

# if  else

כן

התחביר :

if <תנאי>

משפט ;

else

משפט ;

אם יש מספר פקודות לביצוע :

if <תנאי>

{

1 משפט ;

משפט 2   ;

……..

}

else

משפט ;

## משפט הצבה מותנה

; משפט 2   :   משפט 1    ?  < תנאי >

אם התנאי מתקיים מתבצע משפט 1 . אם התנאי לא מתקיים מתבצע משפט 2 .

## switch -  case - break

התחביר :

switch ( ביטוי )

{

case   קבוע 1 :

משפט   ;

משפט   ;

……..

break ;

case   קבוע 2 :

משפט   ;

משפט   ;

……..

break ;

case   קבוע 3 :

משפט   ;

משפט   ;

……..

break ;

default :

משפט ;

משפט ;

}

## משפט  goto

מעבר אל קטע תוכנית אחר .

תחביר : 								; < תווית  goto <

דוגמא :

goto sof ;

sof:

## משפט  break

יציאה מתוך משפט הבקרה והפסקת הלולאה שבה נמצאים.

התחביר	:									break ;

## משפט continue

הפסקת ביצוע משפטי הלולאה ודילוג לראש הלולאה לביצוע נוסף.

התחביר : 									continue ;

### לולאות

## לולאת while

כן

while ( תנאי )  			     						 התחביר :	משפט ;

אם יש מספר משפטים שיש לבצע אם התנאי מתקיים יש לרשום אותם בין סוגריים מסולסלים.

while ( תנאי )  			     						התחביר :

{

1 משפט ;

משפט 2   ;

…….

}

## while	 do

כן

התחביר:

do

משפט;

while(תנאי);

לאחר התנאי מופיע הסימן של נקודה פסיק.

כאשר רוצים לבצע מספר משפטים התחביר יהיה:

do

}

משפט1;

משפט2;

….

}

while(תנאי);

## לולאת  for

כן

התחביר

for ( משפט / משפטי התחלה  ;  תנאי  ;  משפט / משפטי סיום )

משפט גוף ;

אם יש משפטי גוף :

for ( משפט / משפטי כניסה  ;  תנאי  ;  משפט / משפטי סיום )

{

1 משפט גוף ;

2 משפט גוף ;

……

}

אם יש משפטי כניסה הם מופרדים בינהם בעזרת פסיק.  אותו הדבר לגבי משפטי סיום ..  ניתן לא לרשום את אחד או יותר מהמשפטים (כניסה, גוף , סיום ) וגם לא את התנאי. יש להמשיך ולסמן את הנקודה פסיק ( ; ) .

דוגמא :

for( ; i<10;i++,j--)

{

}

# מערכים Arrays

מערך הוא רצף של משתנים בזיכרון מאותו הטיפוס ובעלי אותו השם.

העבודה במערכים מאפשרת עבודה קלה,חסכון בזמן ויצירת ארגון וסדר בתוכנית כאשר אנו משתמשים במספר רב של משתנים שנועדו לאותה המטרה.

לכל משתנה במערך נקרא איבר

תחביר להגדרת מערך:

[ כמות האיברים במערך]  <  שם  המערך >    <  טיפוס איברי המערך > ;

דוגמאות להצהרה על מערכים:

int arr[10];

char string[8];

float f[5];

ניתן גם להגדיר :

int arr[ ] = { 10,-20,30,50};

במקרה הזה, למרות שלא הגדרנו את כמות האיברים, הקומפיילר יפתח מערך של 4 איברים.

# מחרוזות   STRINGS

מחרוזת היא מערך מטיפוס תווי  -   char  .

הגדרת מחרוזת דומה להגדרת מערך.

הגדרה :

;   [ כמות האיברים במחרוזת]  <  שם  המחרוזת > < טיפוס האיברים>

כאשר מגדירים מחרוזת הקומפיילר מכניס למחרוזת את התו 0\  (NULL) .  לכן יש לדאוג לאיבר נוסף עבור תו זה.

דוגמאות: char str1[10]                                                                                                       ;

char str2[ ]="Hello";

במקרה השני הקומפיילר ייפתח מערך – מחרוזת – של 6 איברים (האיבר השישי הוא ה NULL ).

כאשר הקומפיילר פותח נערך או מחרוזת הוא פותח גם מצביע הנקרא בשם של המערך או המחרוזת, ומכניס אליו את הכתובת של האיבר הראשון. מכאן ששם של מערך או מחרוזת הוא הכתובת של האיבר הראשון של המערך או המחרוזת..

# פונקציה

קטע תוכנית המקבל נתונים, מעבד אותם ומחזיר ערך אחד בלבד.

הגדרת פונקציה:

(פרמטרים שהפונקציה מקבלת ) <  שם הפונקציה >   < טיפוס הערך המוחזר מהפונקציה >

{

הגדרת משתנים ;

משפטי התוכנית      ;

return( ערך מוחזר ) ;

}

דוגמא :

float div (int a, float b)

{

float c;

c=a/b;

return ( c ) ;

}

ברשימת הפרמטרים – משתנים - שהפונקציה מקבלת , הנקראים פרמטרים פורמאליים,  יש לציין לכל משתנה את הטיפוס שלו , אפילו אם הם מאותו הטיפוס ! .

ניתן גם להגדיר בדרך נוספת :

(שמות הפרמטרים שהפונקציה מקבלת)  <שם הפונקציה>  < טיפוס הערך המוחזר >

;... <שם פרמטר 2 >  < טיפוס פרמטר 2 > , <שם פרמטר 1 >  < טיפוס פרמטר 1 >

{

הגדרת משתנים ;

משפטי התוכנית      ;

return ( ערך מוחזר ) ;

}

דוגמא :

float add (a,b)

int a, float b

{

float c;

c=a/b;

return ( c ) ;

}

הפונקציה מקבלת פרמטרים מתוכנית אחרת הקוראת לה. פרמטרים אלו נקראים פרמטרים אקטואליים . כמות הפרמטרים בשורה הקוראת לפונקציה וטיפוסי הפרמטרים ( השמות יכולים להיות שונים)  צריכים להיות זהים לאלו שבהגדרת הפונקציה.

את הפונקציה רושמים מעל התוכנית הקוראת או שמכריזים עליה -  הצהרה -  לפני כן.

הצהרה על פונקציה :

; (רשימת פרמטרים שהפונקציה מקבלת) < שם הפונקציה > < טיפוס הערך המוחזר >

שים לב לנקודה – פסיק בהצהרה.

ברשימת הפרמטרים ניתן לרשום את טיפוס המשתנים ושמם לפי הסדר שיהיה בפונקציה. ניתן גם להזניח את שם המשתנים ולרשום רק את הטיפוס של כל משתנה . חלק מהקומפיילרים יקבלו את ההצהרה גם ללא רשימת הפרמטרים הפורמאליים.

## העברת פרמטרים אל פונקציה

כאשר מעבירים אל הפרמטרים הפורמאליים של פונקציה ערכים ישנם שני סוגי העברה.

### א. העברת ערך -  Call By Value

העברת הערך של פרמטר אקטואלי אל פונקציה.  הערך מועבר אל פרמטר פורמאלי. שינוי הערך של הפרמטר (משתנה) הפורמאלי בפונקציה לא ישנה את הערך המקורי של הפרמטר האקטואלי בשורה הקוראת.

### ב. העברת כתובת – Call By Reference

העברת כתובת של משתנה. שינוי תוכן הכתובת ישנה את המשתנה בפונקציה הקוראת ! . כאשר מעבירים מערך או מחרוזת מעבירים את הכתובת של המערך או המחרוזת. שינוי של המערך או המחרוזת בפונקציה, משנה את ערכי המערך או המחרוזת המקוריים.

## קבלת פרמטר פורמלי שהוא מערך :

(  [ ] <  שם מערך >  < טיפוס מערך> ) < שם הפונקציה >  < טיפוס הערך המוחזר >

{

פקודות הפונקציה;

return (  ערך מוחזר ) ;

}

אין צורך לרשום את כמות האיברים של המערך !

# אפיון משתנים

משתנים מאופיינים ע"י טווח הכרה (scope) ואורך חיים (life time).

טווח הכרה -  הפונקציות שבהם יוכר משתנה ומאילו פונקציות ניתן להתייחס אליו.

אורך חיים -  באיזו נקודה בתוכנית נוצר המשתנה ועד מתי ניתן להתייחס אל הערך שבו.

## משתנה אוטומטי (מקומי, פנימי, לוקלי)

המשתנים המוגדרים בתוך פונקציה, כולל הפרמטרים הפורמאליים שהפונקציה מקבלת.

תחביר :

; < שם המשתנה > < טיפוס המשתנה >

טווח הכרה – בפונקציה שבה הוגדרו.  אורך חיים  -  כל זמן שהפונקציה מתבצעת.

## משתנה גלובלי (כללי)

המשתנים המוגדרים מעל פונקציה.

תחביר

; < שם המשתנה > < טיפוס המשתנה >

טווח הכרה – בכל הפונקציות מנקודת ההגדרה  ועד סוף התוכנית.  אורך חיים – כל זמן ריצת התוכנית.

כאשר רוצים להשתמש בקובץ מקור כלשהו במשתנה שהוגדר בקובץ מקור אחר ( המשתנה בקובץ האחר הוגדר כגלובלי !) יש לבצע הכרזה. ההכרזה אומרת שהמשתנה הוגדר בקובץ מקור אחר.

תחביר :

; <שם המשתנה >  < טיפוס המשתנה >   extern

## משתנה סטטי

משתנה אוטומטי עם טווח הכרה בפונקציה שהוגדר אבל עם אורך חיים לכל התוכנית.

תחביר :

; < שם המשתנה > < טיפוס המשתנה >   static

טווח הכרה – בפונקציה שבה הוגדר המשתנה.  אורך החיים  - כל זמן ריצת התוכנית.

ניתן גם להגדיר משתנה סטטי גלובלי. משתנה כזה לא יוכר על ידי קבצי מקור אחרים.

# מצביעים  -  POINTERS

הגדרה:

;<שם המצביע> < באיזה זיכרון נמצא המצביע * > <טיפוס המשתנה עליו יצביע > <אזור הזיכרון שעליו יצביע המצביע>

ניתן להגדיר מצביעים לכל אחד ממרחבי הזיכרון .

דוגמא 1 :						xdata unsigned char  *data  ptr1;

הגדרה של מצביע בשם  1ptr  הנמצא באזור ה  RAM הפנימי (data)  ומצביע על אובייקט מטיפוס תווי לא מסומן הנמצא באזור ה RAM החיצוני (xdata).

דוגמא 2 :						data unsigned char *xdata ptr2;

הגדרה של מצביע בשם ptr2 הנמצא באזור ה RAM  החיצוני (xdata) ומצביע על אובייקט באזור ה RAM הפנימי (data) .

דוגמא 3 :						xdata unsigned char *code ptr3;

הגדרה של מצביע בשם ptr3 הנמצא באזור זיכרון התוכנית  (code) ומצביע על נתון מאזור ה RAM  החיצוני.

דוגמא 4 :						code unsigned char *code ptr4;

הגדרה של מצביע בשם ptr4 הנמצא באזור זיכרון התוכנית ומצביע על נתון בזיכרון התוכנית.

ניתן לבצע הגדרה כללית יותר:

<שם המצביע >  < מיקום המצביע > < טיפוס המשתנים עליו יצביע> ;

דוגמא 5 :								char *xdata ptr;

הגדרה של משתנה כללי בשם ptr הנמצא באזור ה RAM החיצוני ומצביע על אובייקטים מטיפוס תווי.

דוגמא 6 :

char (*xdata f_ptr)(void);

הגדרה של מצביע הנמצא ב RAM החיצוני ומצביע על פונקציה.

כל המצביעים הכלליים הם בגודל 3 בתים. בית ה MSB מכיל אינפורמציה על אזור הזיכרון עליו מצביע

הפוינטר ושני הבתים האחרים מציינים את הכתובת.

בשימוש של רוטינות אסמבלר משתמשים במצביעים כלליים.ציון מפורש של המצביע ייתן את הקוד היעיל ביותר.

מצביע כללי הוא בן 3 בתים. א. סוג הזיכרון.  ב. החלק הגבוה של הכתובת   ג. החלק הנמוך של הכתובת.

# פסיקות

מתייחסים אל פסיקה כמו לפונקציה בתוספת שימוש במילים השמורות  interrupt   ו  using . פסיקה בדרך כלל איננה מקבלת ערכים ואיננה מחזירה ערך כי איננו יודעים באיזה שלב בתוכנית היא תופיע.

הגדרה :

void  < שם הפסיקה > (void )   interrupt <מספר הפסיקה >  using  < מספר הבנק >

{

משפטי הפונקציה  ;

}

שם הפסיקה יכול להיות כל שם של פונקציה. רצוי לתת שם בעל משמעות להבנה טובה יותר .

מספר הפסיקה  הוא מספר בין 0 ל 4 (או 5 ברכיבים המסתיימים ב 2 ) לפי הטבלה שבהמשך.

מספר הבנק הוא מספר בין 0 ל 3  האומר עם איזה בנק משתמשים בפסיקה.

דוגמא:

void timer0 (void) interrupt 1  using 2

{

…….. ;

}

הפונקציה נקראת timer0   (או כל שם אחר), היא איננה מחזירה ערך וגם לא מקבלת פרמטרים. המילה interrupt 1 אומרת שזוהי פסיקה מספר 1 (פסיקה 0 היא הפסיקה החיצונית int0 ) והמילה using 2  אומרת להשתמש בבנק 2 במהלך ביצוע הפסיקה.

טבלת מספרי הפסיקה וכתובתם בזיכרון התוכנית:

בטבלה רואים את מספר הפסיקה בעמודה השמאלית. העמודה המרכזית מתארת את הפסיקה. העמודה הימנית מראה את המיקום של הפסיקה בזיכרון התוכנית.

# כתיבת קוד אסמבלי בתוך שפת C

כדי לכתוב בתוכנית בשפת C פקודות של אסמבלי נרשום את המילה  _asm   ואח"כ את כל שורות הקוד באסמבלי ובסוף יש לרשום  _endasm      יש לרשום את הנתונים ההקסה דצימליים כמו בשפת C ולא כמו באסמבלי רגיל !

_asm

mov a,#0x55

mov b,a

mov dptr,#0x1000

movx @dptr,a

ret

_endasm;.   		//     לשים לב לנקודה פסיק

כאשר רוצים שקטעי קוד בשפת אסמבלי הנמצאים בתוכנית בשפת C ישתמשו במשתנים שהוגדרו בשפת C יש לרשום את שם המשתנה עם קו תחתון לפניו (under score) .

דוגמא :						   	                      unsigned char var1;

void main()

{

_asm

mov a,_var1

_endasm;

}

קדימות – עדיפות – PRIORITY

הקדימות יורדת מלמעלה למטה. לאופרטורים   -  +  (   בצורה האונרית יש עדיפות על השימוש בהם בצורה הבינארית

| אופרטורים | סדר ביצוע |
| --- | --- |
| ( ) | [ ] | . | -> | n++ | n-- |  |  |  | משמאל לימין |
| ++ n | -- n | ! | ~ | sizeof | (type) | + | - | & ( | מימין לשמאל |
| ( | / | % |  |  |  |  |  |  | משמאל לימין |
| + | - |  |  |  |  |  |  |  | משמאל לימין |
| << | >> |  |  |  |  |  |  |  | משמאל לימין |
| < | <= | > | >= |  |  |  |  |  | משמאל לימין |
| == | != |  |  |  |  |  |  |  | משמאל לימין |
| & |  |  |  |  |  |  |  |  | משמאל לימין |
| ^ |  |  |  |  |  |  |  |  | משמאל לימין |
| ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  | משמאל לימין |
| && |  |  |  |  |  |  |  |  | משמאל לימין |
| ¦¦ |  |  |  |  |  |  |  |  | משמאל לימין |
| ?: |  |  |  |  |  |  |  |  | מימין לשמאל |
| = | += | *= | <<= | >>= | /= | %= |  |  | מימין לשמאל |
| , |  |  |  |  |  |  |  |  | משמאל לימין |

# תצוגת גביש נוזלי – LCD – LIQUID CRYSTAL DISPLAY

## הדקי הרכיב

DB0- DB7 פס נתונים בן 8 ביטים, שבאמצעותו מבצעים קריאה/ כתיבה של הנתונים (תווים להצגה או פקודות עריכה לתווים).

RS –   ׂRegister Select

הרגל בוררת בין אוגר פקודות Instruction Register  ( רגיסטר הוראה ), לבין אוגר מידע Data Register ( רגיסטר הנתון) .  '0'  פונים לרגיסטר ההוראה.  ' 1 '  - הפנייה אל רגיסטר הנתון.

E - רגל אִפשור, 
כאשר רגל זו נמצאת במצב לוגי נמוך, ה-LCD לא מאופשר. כאשר הרגל נמצאת במצב לוגי גבוה, ה-LCD  מאופשר.

Vo  רגל לכיול ניגודיות המסך.

Vdd רגל אספקת מתח חיובי של 5 וולט . Vss   רגל של אדמה.

R/W - רגל כתיבה/ קריאה ל/ מ- LCD. ( 0 – כתיבה, 1 – קריאה )

## מרכיבי  התצוגה

ל- LCD יש שני אוגרים:

Instruction Register - אוגר פקודות שבו נשמר קוד הפקודה כמו איפוס המסך, הזזת הסמן.

Data register - אוגר מידע שבו נשמרים נתוני המידע הנכנסים ל- LCD

הבחירה בין שני האוגרים מתבצעת באמצעות קביעת ערכו הלוגי של הדק RS כמפורט בטבלה הבאה:

### זיכרון Display Data RAM    (  DDRAM )

בזיכרון זה נשמר המידע שאנו שולחים ל- LCD כקוד  ASCII . בזיכרון זה 80 בתים המתאימים לתצוגות של עד 4 שורות ו20 תווים (ישנן תצוגות עם DDRAM גדול יותר).  כתובת 0 בזיכרון זה מוצגת בתצוגה ,בשורה הראשונה , תו ראשון משמאל, הכתובת הבאה מוצגת בתו השני וכו' לפי השרטוט הבא:

אם יש תצוגה של 2 שורות ו 16 תווים ( 2*16 ) אז מוצג תוכן הזיכרון בכתובות 0 עד 15 בשורה הראשונה ובשורה השנייה מוצג תוכן הכתובות  40H  עד 4FH .

אם התצוגה של 2*24  אז מוצג תוכן הזיכרון מכתובת 0 עד 23 ( H17 ) בשורה הראשונה ומ  H40 עד H57  בשורה השנייה.

אם התצוגה היא של 4*24  אז תוכן הזיכרון מכתובת 0 עד 23 נרשם בשורה הראשונה, התצוגה עוברת לשורה השלישית ושם נרשם תוכן הכתובות מ 24 עד 47 . בשורה השנייה והרביעית נרשם תוכן כתובות H40   עד   6FH  .

### CGROM  Character Generator ROM -

זהו זיכרון ובו 192 תווים הכוללים את התווים באנגלית וכל תווי הבקרה האחרים. כאשר מזמינים תצוגה בעברית אז היצרן מכניס את תווי העברית החל מכתובת A0H  (לאות א' ) ואחרי כתובת זו באות שאר אותיות העברית.

### CGRAM   Character Generator Ram

זיכרון בן 64 תווים שבו ניתן לאחסן 8 תווים "חדשים" , שאינם נמצאים ב CGROM  , לפי רצון המשתמש ( לדוגמא : הסימון של מעלות צלסיוס ).

### מונה הכתובות -  ADRESS COUNTER ( AC )

בעזרת מונה זה פונים אל הכתובות בזיכרון ה DDRAM . אם נטעין את ה AC לערך 5 ונכניס נתון לכתובת זו אז הנתון יוצג בתו החמישי בשורה הראשונה וה  AC יתקדם /  ירד  ב 1 (תלוי בביט I/D  בפקודת  ENTRY MODE  שנראה בדף הפקודות בהמשך ).

## טבלת הפקודות

מאפייני AC

# רכיב קלט פלט – 8255

PPI – Programmable Peripheral Interface – ממשק היקפי בר תכנות

ההדקים של הרכיב

דיאגראמת מלבנים

### פעולה בסיסית ופנייה אל הפורטים

### מילת בקרה לקביעת מצב הפורטים

הגדרת מצב לאחד מהדקי פורט C																																											עבודה באופן 1

### חיבור 8255 אל מיקרו

# ממיר מאנלוגי לדיגיטאלי  -  ADC

or

MCS 51 Interface

# ממיר מדיגיטאלי לאנלוגי –  08DAC

# חיבור מיקרו בקר אל תצוגת 7 מקטעים

נשתמש בתצוגה  LSD5061  מסוג אנודה משותפת   Common Anode .

## הדקי הרכיב

| Segment number | LSD5061-11 Pin number | 8051 pin number |
| --- | --- | --- |
| s1 | pin 1 | P2.0 |
| s2 | pin 2 | P2.1 |
| s3 | pin 4 | P2.2 |
| s4 | pin 6 | P2.3 |
| s5 | pin 7 | P2.4 |
| s6 | pin 9 | P2.5 |
| s7 | pin 10 | P2.6 |

חיבור התצוגה אל פורט 2 .

## חיבור 2 תצוגות בריבוב

# חיבור לוח מקשים אל מיקרו  (כולל גם רכיבים נוספים)

השורות של לוח המקשים מחוברות אל P1.0  עד P1.3 והעמודות ל P1.4 עד P1.6 .

תצוגת הגביש הנוזלי מחוברת מכתובת  H2800 עד 2FFFH  . לדוגמא : רגיסטר הפקודה ב H2800  ורגיסטר הנתון בכתובת H2801 .

רכיב ה 8155 מחובר החל מכתובת  H3000 עד 37FFH .  ה  RAM  מתחבר מ H 3000  עד 30FFH  והפורטים של הרכיב החל מ 3400H  .

# חיבור מנוע צעד אל מיקרו

מנוע צעד הוא רכיב המתרגם פולסים חשמליים לתנועה מכאנית. הוא משמש לבקרת מיקום ביישומים כמו כונני דיסקים, מדפסות ורובוטיקה.

לכל מנוע צעד יש רוטור ממגנט קבוע (הנקרא גם ציר ) , המוקף ע"י סטטור.

למנועי הצעד הנפוצים יש 4 ליפופי סטטור המחולקים לשני זוגות עם קו משותף. מנוע זה נקרא מנוע צעד 4 פאזות. הקו המשותף מאפשר שינוי כיוון של הזרם בכל 2 סלילים וע"י כך גורם לשינוי קוטביות של הסטטור.

רוטור (ציר ) מנוע הצעד נע בתנועת התקדמות חוזרת קבועה  המאפשרת לו לזוז למיקום קבוע. תנועה זו אפשרית כתוצאה מחוקי המגנטיות הקובעים שקטבים זהים דוחים האחד את השני וקטבים מנוגדים נמשכים. כיוון הסיבוב נקבע ע"י הקטבים של הסטטור. הקטבים של הסטטור נקבעים ע"י הזרם בליפופים שלו. שינוי כיוון הזרם בסטטור ישנה את הקטבים ויהפוך את כיוון ההתקדמות.

למנוע הצעד שהצגנו יש 6 מוליכים. 4 לליפופי הסטטור ועוד 2 משותפים. כאשר ניתן סידרה מסוימת של דפקים לסלילי הסטטור הרוטור יסתובב.

זווית צעידה היא מספר המעלות המינימאלי של סיבוב הקשורה לזוויות במנועים שונים.

המושג צעד לסיבוב הוא המספר הצעדים הכולל הנדרש לסיבוב של 360 מעלות.

## כיוון הסיבוב עבור כל כיוון זרם בסלילים.

חיבור של מיקרו בקר אל מנוע הצעד בעזרת  דוחף זרם   ULN 2003 .

הקשר בין כמות הסיבובים בדקה (RPM ) , כמות הצעדים לסיבוב וכמות הצעדים בשנייה :

ישנם מנועי צעד עם "חצי צעד" ומאפשרים רזולוציה עדינה יותר של הצעדים. טבלת המצבים שלהם נראית בטבלה:

# מפענחים

## מפענח מ 2 ל 4

## מפענח מ 3 ל 8

## מפענח מ 4 ל 16

### מזהה כתובות

# Text boxes

idata  טיפוס משתנה>>  <שם משתנה> ;  או        < טיפוס משתנה> idata <שם משתנה >;

if

האם תנאי מתקיים ?

משפט או משפטים

האם תנאי מתקיים ?

if  else

משפט או משפטים

משפט או משפטים

switch case

break

האם ביטוי (או משתנה) שווה ל : מתקיים ?

: default

קבוע 1 :

קבוע  2 :

קבוע 3:

קבוע n :

משפט / משפטים (לא חובה שיופיע)

משפט / משפטים

מסתיימים בפקודה break ;

משפט / משפטים

מסתיימים בפקודה break ;

משפט / משפטים

מסתיימים בפקודה break ;

משפט / משפטים

מסתיימים בפקודה break ;

while

האם תנאי מתקיים ?

משפט או משפטים

do while

משפט או משפטים

האם תנאי מתקיים ?

for

משפט / משפטי

( התחלה )

האם תנאי מתקיים ?

משפט / משפטי

( סיום )

משפט / משפטי

( גוף )