רב רטט חופשי באמצעות משווה	מרצה : צביקה פופקו

תרגיל 1

א.  עבור המעגלים הנתונים, שרטט צורות הגל בנקודות A,B,Vo וסמן מתחים.

ב.  חשב תדר . ומחזור פעולה (DUTY CYCLE).

# תרגיל 2

א.  מצא את תחום השינוי האפשרי של Vref לקיום תנודות.

ב.   חשב את תדר התנודות כאשר Vref=5V.

ג.   חשב DUTY CYCLE עבור Vref=5V.

# תרגיל 3

חשב תדר התנודות וה- DUTY CYCLE.

# Text boxes

+10V

-10V

A

B

+9V

-9V

A

B

מעגל א'

מעגל ב'

12V

12V-

A

B

5V

-5V

A

B

מעגל ג'

מעגל ד'

15V

-15V

10V

-10V