פתרון מבחן מיקרו קיץ 2005

פתרון שאלה 1

א.

נגדיר מערך של רשומות בשם students[s] בגודל s . כל רשומה תהיה מורכבת משם  של עד 30 תווים ([30]name ), מערך בן 5 קורסים ( courses[5]), מערך המתאר האם עבר את תנאי הקדם ( passed[5]). 0 – לא עבר תנאי קדם, 1 – עבר את תנאי הקדם וממערך האומר האם בוצעה הרשמה לקורס זה ( 0 – לא בוצעה הרשמה, 1 – בוצעה הרשמה). נניח ששני המערכים האחרונים מאופסים

ושלמערך הרשומות הוכנסו כל הנתונים הרלוונטיים. קיים מערך נוסף של כמות נרשמים subscribers[10]  ובו כמות נרשמים עבור כל קורס. בתחילת התוכנית כל האיברים במערך זה מאופסים. השיטה עובדת לפי כל הקודם זוכה. אם יש מקום נרשם הסטודנט הנוכחי  ומעלים ב 1 את כמות הנרשמים עד שנגיע למספר נרשמים N שאחריו לא ניתן להתקבל לקורס. נגדיר משתנה ok המקבל ערך 1 בתחילת הבדיקות ואם יש מקום לכל 5 הקורסים ויש לו תנאי קדם הוא נשאר 1 .  במידה ויש בעיה באחד הקורסים הוא יקבל 0 . הרשומה לכל סטודנט תראה:

נגדיר משתנים בשם  i ,   j שישמשו כאינדקסים בלולאות שנבצע ומשתנה נוסף total5 המראה את כמות הסטודנטים שנרשמו ל 5 קורסים ונאפס אותו.

כן

כן

כן

כן

כן

ב.

כן

כן

פתרון שאלה 2

א.

רכיבי ה RAM הם בגודל 32 קילו בתים כל אחד.

32K = 32 * 1K = 2^5  *  2^10 = 2^15

כלומר סה"כ 15 רגלי כתובת  מ  A0   ועד   A14   .

היות ומדובר ב 8086  המחולק לזיכרון זוגי וזיכרון אי זוגי אז כל 2 רכיבי RAM מתחברים ביחד, כאשר רכיב אחד מחובר בכתובות הזוגיות ומתחבר אל D0 עד D7  ורכיב שני מתחבר אל הכתובות האי זוגיות ומתחבר אל פס הנתונים ברגלים D8 עד D15 . בצורה כזו ניתן לקבל מילה - WORD . ראה השרטוט בהמשך.

כל רכיב זיכרון מתחבר אל פס הכתובות אבל A0 של ל רכיב RAM מתחבר אל A1 של פס הכתובות וכך הלאה עד ש A14 של ה RAM מתחבר אל A15 של פס הכתובות :

זיכרון RAM זוגי (EVEN )		      זיכרון RAM אי זוגי	 (ODD )

A1			               D0	   A1				      D8

A15				    D7     A15				     D15

פס				     פס	    פס				      פס

כתובות				  נתונים     כתובות			     נתונים

8086 				  8086       8086			      8086

סה"כ "תופסים" כל שני רכיבי RAM   -    64Kbytes .

גם רכיבי ה  EPROM  מחולקים לכתובות זוגיות ואי זוגיות וכל שני רכיבי EPROM של 16Kbytes כל אחד , "תופסים" ביחד 32Kbytes מתוך מרחב הזיכרון. השרטוט הבא מתאר את חיבור 2 רכיבי EPROM  אל המיקרו. ההבדל מהשרטוט הקודם הוא של EPROM  יש רגל כתובת A13  המתחברת לרגל A14 של ה 8086.

זיכרון EPROM זוגי			       זיכרון EPROM אי זוגי

A1			               D0	   A1				      D8

A14				    D7     A14				     D15

פס				     פס	    פס				      פס

כתובות				  נתונים     כתובות			     נתונים

8086 				  8086       8086			      8086

נתאר בטבלה את הכתובות והרכיבים המתחברים.  (X  הוא מצב   don’t care ).

היות וב RAM הרגל A15 היא רגל הכתובת  הגבוהה אז ממנה עד A0  נסמן ב X .

היות וב EPROM הרגל A14 היא רגל הכתובת הגבוהה אז ממנה עד A0 נסמן ב X .

| כתובת סופית בהקסה | כתובת התחלתית בהקסה | A0 - A3 | A4 – A7 | A8 – A11 | A12-A15 | A16-A19 | הרכיב המתחבר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0FFFF | 00000 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 0000 | RAM0+RAM1 |
| 1FFFF | 10000 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 0001 | RAM2+RAM3 |
| EFFFF | 20000 |  |  |  |  |  | FREE |
| F7FFF | F0000 | XXXX | XXXX | XXXX | 0XXX | 1111 | EPROM0+EPROM1 |
| FFFFF | F8000 | XXXX | XXXX | XXXX | 1XXX | 1111 | EPROM2+EPROM3 |

רגל BHE   (Bus High Enable - אפשור פס גבוה ) היא רגל אפשור פס הנתונים הגבוה D8 – D15 . כשברגל זו יש 0 זה אומר שבמחזור הפס המתבצע פס הנתונים הגבוה (D8 –D15) הוא פעיל. פס נתונים זה שייך לכתובות האי זוגיות של המעבד ולכן כאשר ברגל הזו יש 0 ישנן 2 אפשרויות :

1. שמתבצע מחזור פס של קריאה או כתיבה של ביית מכתובת אי זוגית ואז פס הנתונים הנמוך(D0-D7)

לא פעיל .

2. שמתבצע מחזור פז של קריאה או כתיבה של מילה המתחילה בכתובת זוגית ואז גם פס הנתונים הנמוך

וגם פס הנתונים הגבוה פעילים .

ב.

ג. קו הבקרה    M/IO  הוא קו בעזרתו מודיע המעבד האם מחזור הפס המבוצע הוא לזיכרון (ואז יש

ברגל זו 1 לוגי) או לקלט / פלט (ואז יש ברגל 0 לוגי). כאשר המעבד מבצע פקודת IN  או OUT

הוא יוריד את הרגל ל 0 וכאשר המעבד יבצע פקודה הפונה לזיכרון ( כמו mov [si],al  ) הוא ישים

ברגל זו 1 .

פתרון שאלה 3

א.	        D/A		       8255		74373 			8086

A0

A1

OUT					     A2

5v

A/D																74373				   	Vin

את פורט C הגבוה נתכנת כפלט ואת פורט C הנמוך כקלט. פורט A פלט ל D/A  פורט B קלט ל A/D .

מפת הכתובות עבור החיבור ל 8086 תהיה :

| הפורט המחובר | כתובת HEX | A3-A0 | A7 – A4 | A11 – A8 | A15 – A12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| פורט A | 0 3 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 0 0 0 |
| פורט B | 0 3 0 2 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 0 0 0 |
| פורט C | 0 3 0 4 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 0 0 0 |
| רגיסטר הבקרה | 0 3 0 6 | 0 1 1 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 0 0 0 |

מעגל הפענוח:																															A8																						A9																						A10											A11				CS' 8255																A12											A13																						A14    												A15											M / IO'

ב.    אתחול ה 8255  :

Mov dx,306h

Mov al, 10000011B	; group A – output (PORTA and 4 MSB bits of PORTC)

; group B – input ( PORTB + 4 LSB bits of PORTC)

out dx,al

mov dx,304h		; portc

mov al,0ffh

out dx,al		;  D/A   + A/D   not active

המרה בעזרת D/A :

כדי לקבל 2 וולט ביציאת הממיר D/A  יש לשלוח אליו את המספר (בעזרת ערך משולש) :

5v  (  255 (FFH)

2v ( x

x = 255 * 2 / 5 = 102    (66H)

mov dx,302h	; porta

mov al,102

out dx,al

ניתן להפעיל את פורט C בעזרת רגיסטר הבקרה ולקבוע 0 או 1 באחת מרגלי פורט C .  מצב זה נקרא ;

;  				 BIT   SET/RESET  FORMAT

mov dx,306h	; control register

mov al,0ah	; BIT SET/RESET FORMAT  - PC5 = 0 (WR'=0)

out dx,al

mov al,0bh	; PC5=1 (WR'=1)

out dx,al

המרה בעזרת A/D :

mov dx,306h	; control register

mov al,0eh	;	BIT SET/RESET FORMAT - PC7 = 0 ( start conversion)

out dx,al

mov al,0fh	; PC7=1 (start'=1)

out dx,al

mov dx,304h	; portc

ag: in al,dx

test al,1	;  check PC0  - End Of Conversion

jnz ag		;  loop until conversion was ended

mov dx,306h	; control register

mov al,0ch	; BIT SET/RESET FORMAT   PC6=0  (RD' – active)

mov dx, 302h	; PORTB

in al,dx		;  Enering A/D result conversion output

mov bl,al	;  save result

mov dx,306h

mov al,odh	; BIT SET/RESET FORMAT   PC6=1  (RD' – not active)

out dx,al

ג.

האות שהתקבל מהממיר הוא 128  שזה חצי מהספירה המקסימאלית של הממיר. מכאן שמתח הכניסה לממיר היה 2.5 וולט.

כושר האבחנה של הממיר הוא מתח הייחוס לחלק במספר האפשרויות של הממיר. במקרה שלנו בגלל שהממיר בן 8 סיביות יש לנו 256 אפשרויות ולכן כושר האבחנה:

5 / 256  =  19.53 mv

פתרון שאלה 4

א.

8259 			74373		      8086

רכיב 1

רכיב 2					 A1

רכיב 8

VCC

מעגל פענוח לכתובת 60H במרחב קלט/פלט:

A4

A5

A6											A7

A8																						A9									CS' 8255	A10     												A11																				A12											A13																						A14    												A15											M / IO'

ב.

לאחר אתחול הרכיב ובחירת עבודה בקינון מלא לכניסת פסיקה  0 (ir0 ) יש את העדיפות הגבוהה ביותר ולכניסת פסיקה מספר 7 ( ir7 ) יש את העדיפות הנמוכה ביותר.

ג.

כדי שלכניסת  IR5  תהיה עדיפות גבוהה נשלח פקודת  ocw2 שבה בסיביות L2 L1 L0   נשים 100 השווה 4 בינארי (וכך קובעים למי העדיפות הנמוכה ביותר – פסיקה IR4 ומכאן שפסיקה IR5 תהיה בעדיפות הגבוהה) וב 3 הסיביות הגבוהות נשים 110 בהתאמה , כפי שנראה בשרטוט הבא :

תכנות הרכיב :

בהנחה שנשלחו פקודות ICW  נשלח את פקודות ה OCW הבאות:

Mov dx,62h	;  A1 =1 connected to A0 of 8259 (ocw1)

Mov al,0  	;ocw1 - Enable all Interrupts

Out dx,al

Mov dx,60h	; A0=0 (ocw2)

Mov al,11000101b	; set priority command – ir5 high priority

Out dx,al

ד.

כדי להרחיב את המערכת ל 15 פסיקות ניתן לחבר שני בקרים בקסקדה. אחד משמש כ  - MASTER אדון והשני כ SLAVE   - עבד. לעבד נכנסות 8 בקשות פסיקה ולאדון 7 + בקשת פסיקה מהעבד. סה"כ 15 בקשות פסיקה.

ל MASTER מחברים 5 וולט ברגל sp'/en'    ול SLAVE מחברים ברגל זו אדמה. כאן חיברנו את יציאת INT של העבד לכניסת פסיקה מספר 6 של האדון. רגלי ה CAS  של האדון הם יציאות ובעבד הן כניסות.

ההבדלים העיקריים מבחינת התכנות הם :  ב ICW1   ביט SINGLE  יקבל 0 המציין שעובדים בקסקדה.

ב  ICW3   יש הבדל :

ב MASTER נשים בביט S6=1   כדי להגיד לו שזו כניסה מ SLAVE .

ב SLAVE  נשים ב 3 הביטים הנמוכים את המספר של ה SLAVE (בדוגמא שלנו המספר 6 = 110 ) . מספר זה יישלח על קווי ה CAS   כאשר ה MASTER יטפל בפסיקה מספר 6 שלו.

פתרון שאלה 5

ב. כדי ליצור את קצב השידור המתאים מספיק לשלוח ל uart  תדר שהוא מכפלה של  1 או 16 או 64 של התדר המגיע אל רגלי txc    ו rxc  .  אנו נשלח תדר פי 16 גבוה יותר מ 19200, כלומר יש לחלק את תדר השעון ב :

6.144*10^6 / 19200 / 64 = 5

אנו נחלק את תדר הגביש בטיימר 0  ב 5 ואח"כ ב uart נחלק אותו ב 64 בעזרת פקודת אופן ל uart  (שני הביטים הנמוכים של הרגיסטר ב 1 ). נעבוד עם טיימר 0 באופן 3 (מחולל גל ריבועי) ונחלק את התדר של המונה ב 5 . יש לשלוח רק את הביית הנמוך למונה.

Mov dx,406h	; address of control register

Mov al, 00010110	; timer 0 in mode 3 , rqw' - least significant byte only.

Out dx,al

Mov dx,400h	; address of timer 0

Mov al,5

Out dx,al

ג.  רגיסטר האופן ב USART  נראה :

Mov dx,802h		;  address of command register

Mov al,01111111b	;  1 stop bit, even parity, 8 bits data,

Out dx,al

Mov al,00110111B		;  command format

; EH=0 ללא השפעה בתקשורת סינכרונית ,      IR=0  אין איפוס,

;  RTS=1   ל 0  RTS  הורדת הקו החיצוני  ,  ER=1  איפוס שגיאות  ,

;  SBRK=0   אל תשלח בקשת "הפסקה"  ,   RxE=1  איפשור קליטה

; DTR =1   הורדת הקו החיצוני ל 0   , TxEN=1  איפשור שידור

Out dx,al

פתרון שאלה 6

א.

| DPTR | SP | CY | R3 | R1 | ACC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100H | 50H | 1 | 10H | 0 | 50H | מצב התחלתי / התוכנית |
| 1000H |  |  |  |  |  | MOV DPTR,#1000H |
|  |  |  |  | 15H |  | MOV R1,#15H |
|  |  |  |  |  | 02H | BEG:MOVX A,@DPTR |
|  | 51H |  |  |  |  | PUSH ACC |
|  |  | 0 |  |  |  | CLR C |
|  |  | 1 |  |  | EDH | SUBB A,#15H |
|  |  |  |  |  |  | JNC NEXT |
|  | 50H |  |  |  | 02 | POP ACC |
|  |  |  | 02H |  | 10H | XCH A,R3 |
|  |  |  |  |  | 0 | MOV A,#0 |
|  |  |  |  |  | 03H | CALC:ADD A,R3 |
|  |  |  | 0H |  |  | DJNZ R3,CALC |
|  |  |  |  |  |  | MOVX @DPTR,A |
| 1001H |  |  |  |  |  | NEXT:INC DPTR |
|  |  |  |  | 14H |  | DJNZ R1,BEG |

ב.

התוכנית פועלת על בלוק כתובות בזיכרון הנתונים החיצוני החל מכתובת 1000H. גודל הבלוק 15H כתובות (1R מראה את גודל הבלוק).  התוכנית מביאה נתון  מהזיכרון בודקת האם הוא גדול או שווה ל H15 . אם כן היא עוברת לנתון הבא. אם הוא קטן מ H15 אז התוכנית מסכמת את כל המספרים מ 0 ועד המספר ואת תוצאת הסיכום היא מכניסה לזיכרון בכתובת של הנתון המקורי.

| 1005H | 1004H | 1003H | 1002H | 1001H | 1000H | ADDRESS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20H | 0AH | 0 | 07H | 25H | 02H | OLD DATA |
| 20H | 37H | 80H | 1CH | 25H | 03H | NEW DATA |

הערה:  עבור המספר 0 התוכנית מסכמת את כל המספרים מ 0 עד 255 (כך קיבלנו את המספר 80H ). התוצאה גדולה מבית אחד ולכן תוצאת הסיכום איננה נכונה. המספר 15H   נבחר כך שסכום המספרים עד אליו לא יהיה גדול מבית אחד. במקרה של המספר 0 –  יש חריגה .

תוכן המחסנית איננו ידוע כי איננו יודעים מה הנתונים אחרי כתובת 1005H   . הסיבה לכך היא שכאשר הנתון גדול מ 15H  יש רק PUSH   ואין POP "מתאים". רק כאשר המספר קטן מ  21H  יש POP "מתאים" ל PUSH . בדוגמא כאן עד כתובת 1005H תוכן המחסנית מגיע ל 52H .

ג.

עבור כל נתון הגדול מ 15H אין שינוי. עבור כל נתון הקטן או שווה לו - התוכנית מסכמת את כל המספרים מ 0 ועד ההפרש בין מספר זה ל 15H . מספר זה הוא גדול מ  EBH     ואז סכום המספרים עד אליו חורג מבית אחד והתוצאות שנקבל הן של הבית הנמוך של סכום המספרים.

פתרון שאלה 7

א.

התוכנית פועלת על בלוק כתובות המתחיל ב 1000H  בסגמנט הנתונים. גודל הבלוק הוא 100H כתובות.  היא מביאה נתון  מכתובת 1000H , מעלה אותו בריבוע ואת התוצאה (בגודל מילה) היא מאחסנת בכתובת 2000H  ו 1FFFH  בסגמנט הנוסף (ES ). אח"כ התוכנית מביאה את הנתון מכתובת 0FFFH באזור הנתונים , מעלה אותו בריבוע ואת התוצאה מאחסנת בכתובות 1FFEH  ו 1FFDH . כך היא עושה   ל 100H כתובות מאזור ה DS ואת 200H המילים שהן תוצאות העלאה בריבוע היא מאחסנת באזור ה  ES .

הסגמנטים הפעילים בתוכנית הם DS , ES ו CS ולכן יש להגדיר אותם (לא משתמשים בסגמנט המחסנית).  את DS  כי פקודת LODSB עובדת על אזור הנתונים  ופקודת STOSB עובדת על הסגמנט הנוסף (אקסטרה) -  ES .

SI  - זהו הרגיסטר המשתתף בפקודת LODSB . בפקודה זו נטען ל AL הנתון שעליו מצביע רגיסטר

DS  (הכתובת הפיזית DS:SI  ׂ). SI מחוסר ב 1 בסיום הפקודה כי דגל הכיוון הועלה ל 1

בפקודה STD .

DI  -  זהו הרגיסטר המשתתף בפקודת STOSW . בפקודה זו מאוחסן תוכן AX בשתי כתובות בסגמנט הנוסף – ES .  הנתון שב AX מאוחסן בכתובת הפיזית  ES:DI    ובכתובת    ES:DI-1  . בסיום הפקודה DI קטן ב 2 .

AX  -  זהו הרגיסטר שתוכנו נשלח אל היעד בפקודת STOSW . AL שהוא החלק הנמוך של AX נטען

לתוכן כתובת המקור בפקודה LODSB .

CX  -  משמש כמונה לולאה. הוא מציין את גודל הבלוק. בפקודה BEG LOOP מחסרים אחד מ CX ואם הוא איננו 0 חוזרים לכתובת  BEG .

ב.

באזור סגמנט הנתונים חשובים הנתונים מכתובת  1000H  לכיוון הכתובות הנמוכות כי דגל הכיוון ב 1 .

| 0ffb | 0ffc | 0ffd | 0ffe | 0fff | 1000 | Address (Hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Data (Hex) |

באזור סגמנט ה ES חשובות הכתובות מ 2000H   כלפי מטה. כל 2 כתובות הן תוצאת העלאה בריבוע של הנתון בכתובת אחת בסגמנט DS .

| 1ff5 | 1ff6 | 1ff7 | 1ff8 | 1ff9 | 1ffa | 1ffb | 1ffc | 1ffd | 1ffe | 1fff | 2000 | Address (Hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | 00 | 09 | 00 | 10 | 00 | 19 | Data(Hex) |

ג.

הפקודה mov ah,0   אינה משפיעה על התוכנית כי בפקודה LODSB נטען ל AL תוכן של ביית מאזור המקור ובפקודה  MUL AL  תוכן AH מקבל את החלק הגבוה של תוצאת העלאה בריבוע ללא קשר לערך שהיה לו לפני כן. במילים אחרות לערכו של AH אין שימוש לפני פקודת ההכפלה ולאחריה הוא מקבל ערך חדש ומאבד את ערכו הקודם.

ד.

תוכנית להחלפת הפקודה LODSB  (בהנחה שדגל הכיוון ב 1 ) :

Mov al,[si]

Dec si

תוכנית להחלפת הפקודה STOSW (בהנחה שדגל הכיוון ב 1 )  :

Mov es:[di],ax

Sub di,2

פתרון שאלה 8

א.

| SP | SI | DX | CX | BX | AX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200H | 100H | 0AH | 10H | 0 | 100H | מצב התחלתי / התוכנית |
|  |  | 0 |  |  |  | Beg: MOV DX,0 |
|  |  |  |  |  | 0002 | MOV AX,[BX] |
|  |  |  |  |  |  | CMP AX,1 |
|  |  |  |  |  |  | JLE SOF |
|  |  |  |  |  |  | CMP AX,0AH |
|  |  |  |  |  |  | JGE SOF |
|  | 0002 |  |  |  |  | MOV SI,AX |
|  |  |  |  |  | 0001 | MOV AX,1 |
|  |  | 0000 |  |  | 0002 | CALC: MUL SI |
|  | 0000 |  |  |  |  | DEC SI |
|  |  |  |  |  |  | JNZ CALC |
| 01FEH |  |  |  |  |  | SOF: PUSH DX |
| 01FCH |  |  |  |  |  | PUSH AX |
|  |  |  |  | 0002 |  | ADD BX,2 |
|  |  |  | 000FH |  |  | LOOP BEG |

הסגמנטים הפעילים בתוכנית הם CS , DS  ו SS ואותם יש להגדיר.

ב.

התוכנית פועלת על בלוק כתובות בגודל 10H מילים –WORDS  . הבלוק מתחיל בכתובת 0 בסגמנט הנתונים  ועד 1FH בסגמנט זה. המילה בכתובת 0 ו 1 מועברת ל AX . התוכנית מוצאת את העצרת של המילה ושומרת את התוצאה הנמצאת ב DX (החלק הגבוה) וב AX (החלק הנמוך) במחסנית. אח"כ היא מביאה מילה מכתובות 2 ו 3 בסגמנט הנתונים, מוצאת את העצרת של המילה ומכניסה את התוצאה למחסנית וכך היא פועלת הלאה , סה"כ על 10H מילים.

ג.

תוכן המחסנית בסיום התוכנית (המחסנית על 200H ויורדת כלפי מטה) :

|  |  |  |  |  | 1F8 | 1F9 | 1FA | 1FB | 1FC | 1FD | 1FFE | 1FF | Address (HEX) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 18H | 00 | 00 | 00 | 12 | 00 | 00 | 00 | Data (HEX) |

4 ! =1*2*3*4= 24 = 0000 0018h         2 ! =1*2=2=0000 0002h			AX      DX			              AX     DX

הערה: משתמשים בתרגיל בשני הרגיסטרים DXAX כדי לקבל תוצאה בהכפלה של מילים. סה"כ יש לנו 32 סיביות. העצרת של המספר 13 עשרוני (0DH) גדולה מהמספר ששני רגיסטרים אלו יכולים להכיל ולכן לנתונים שבזיכרון החל מכתובת  000CH אין תשובה נכונה מבחינת תוצאת העצרת  !!

ד.

ניתן להשמיט את ההוראה  mov dx,0 . אין שימוש בערכו של DX  וערכו  נקבע בפקודה MUL SI    שם החלק הגבוה של התוצאה נכנס אליו , כך שערכו הקודם ( 0  ) לא רלוונטי.

פתרון שאלה 9

א.

ההדפסה המתקבלת היא של האיברים עם האינדקס 1 ו 2 בשני המערכים. כלומר

4    3    6     5

בהנחה שרוצים לקבל הדפסה של שני המערכים בשלמותם יש להכניס ללולאת ה for שני שינויים :

for(index=0;index<size;index++)

ואז נקבל :

2    1   4    3   6    5   8    7

ב.

התוצאה המתקבלת ל S תיראה כך (בהנחה שאברי המערך היו 0 לפני תחילת התוכנית)  :

S[ ] =  0    0    2   0    3    0    4    0   5    0    6    0    7    0   8    0    9   0    10    0

הסיבה לכך היא : הנתון הראשון נכנס לאיבר השלישי s[2]  כי j בהתחלה 1 והפקודה  s[++j]=x;    מקדמת את  j  ל 2  ומכניסה לאיבר זה את הערך של x שהוא 2 (האיברים 0 ו 1 לא הושפעו). הפקודה הבאה  s[j++]=x;  מכניסה לאיבר 2 את הנתון שב x (למעשה עד כאן מיותר), אבל בסיום הפקודה היא מקדמת את j  המגיע ל 3 . הפקודה הבאה x++  מקדמת את x   ב 1 והוא שווה 3 . היות ו x קטן מ 11

חוזרים לתחילת הלולאה ושוב מקדמים את האיבר j ל 4 ואז מכניסים לו את הנתון שב x  שהוא 3  . האיבר  s[3] לא הושפע.  מכאן שהאיברים במקום האי זוגי במערך אינם מושפעים וכל האיברים במקום הזוגי מקבלים את x ההולך וגדל  ב 1 בכל איטרציה .

ג.

ההדפסה שתתקבל היא :

x is18 and y = 4608

הסיבה לכך היא שבפקודה  y=x<<2+6    מתבצעת פעולת החיבור 2+6   ורק אח"כ מתבצעת פעולת ההזזה על x (לפעולות חשבוניות עדיפות גבוהה מזו של פעולות לוגיות כמו הזזה) .  סה"כ יש לבצע 8 פעמים הזזה שמאלית לנתון שב x   ואת התוצאה יש להעביר ל  y .   x  עצמו לא משתנה !  . היות והנתון שב x    הוא         00000000 00010010  אז 8 פעולות הזזה יתנו   00010010 00000000 , כלומר מ 12H  קיבלנו  1200H. היות וההדפסה עשרונית אז: x=12H=18 ואילו   1200H=4608=y.

פתרון שאלה 10

א.

התוכנית קולטת מהמשתמש שני מספרים . היא קוראת לפונקציה הבודקת את שני המספרים כך :  אם המספר הראשון בין 9-   ל 9  .  אם המספר לא בתחום זה אז הוא הפונקציה מחזירה 0 לפונקציה הראשית ומודפס     Sorry big number    ואח"כ    The result is:0  . אם המספר הראשון נמצא בתחום בים 9-  ו  9 אז נבדק המספר השני שהקיש המשתמש. אם המספר השני איננו בין 0 ל 9 , שוב מוחזר 0 לפונקציה הראשית  ומודפס  The result is:0 .

במידה ושני המספרים בתחום המבוקש אז אם המספר השני הוא 0 מוחזר הערך 1 ומודפס  The result      is:1 .  אם המספר השני הוא 1  מוחזר  המספר השני ויודפס The result is:1   (למרות שהיה צריך להחזיר את ערכו של המספר הראשון !!! ). אם המספר השני הוא לא 0 ולא 1 מתבצעת העלאה בחזקה של המספר הראשון  במספר השני. הדבר מתבצע ע"י הכפלה של המספר הראשון כמות פעמים לפי המספר השני. לדוגמא אם המספר הראשון הוא 5 והשני הוא 3  אז מתבצע    5*5*5 . התוצאה מוחזרת לפונקציה הראשית ומודפסת במסך.

ב.

| 5 | -5 | 5 | 15 | number1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 0 | 5 | number2 |
| The result is:625 | The result is:125 | The result is:1 | Sorry big number The result is:0 | הדפסה |

ג.

יש להגביל את ערכי number1    ו  number2  כי העלאה בחזקה יכולה לתת תוצאה החורגת מגבולות הערך הנכנס ל  long  (  result הוגדר כ long )   ואז התוצאה לא תהיה נכונה.

ד.

השמטת הפקודה  break  לפני   case 1:    לא תשנה את התוכנית אלא רק כאשר המספר השני שהוכנס הוא 0 . המקרה כזה  נכנסים ל case 0 :  ומעבירים ל result  את הערך 1 . בגלל שאין  break שאומר "לשבור" את התוכנית ולעבור לסיום משפט ה switch , התוכנית נכנסת לתוך ה case 1:    שמופיע מיד בהמשך !!  ומעבירה ל  result  את הערך שב  bumber2  , כלומר את הערך 0 . ולכן ההדפסה שנקבל במקרה זה היא  The result is:0  .

# Text boxes

D0         A0

D7       A14

D0         A0

D7       A14

D0         A0

D7       A13

D0         A0

D7       A13

D0     Q0

D7     Q7

CLK

מעגל פענוח

D0     Q0

D1     Q1

D2     Q2

CLK

ALE

AD0

AD7

WR'

RD'

AD15-AD8

D0

D7

Vref

WR'

Vref

A0

A1	PA0

D0	PA7

D7

PC5

WR'

RD'

PB0

PB7	PC7

PC6

PC0

CS'

Q0

Q7

Start'

RD'

Eoc'

ALE

AD0

AD7

RD'

WR'

AD0

AD7

INTR

INTA'

AD8 – AD15

A0	             IR0

IR1

IR2

RD'                         IR3

WR'                        IR4

IR5

IR6

D0

IR7

D7

INT

INTA'

CAS0

CAS1    	         CAS2

SP/EN'

CS'

מעגל פענוח

נועל כתובות

נועל כתובות

i=1

J=1,ok=1

student[i].passed[j] = 1    (אם עשה קדם ?)

i <= s

A

A

Y

סיום

האם נרשם ל  5    הקורסים ?  ok=1

Y

שם (משפחה ופרטי(

student

j = j+1

J <=5

i = i+1

ok=0

האם הנרשמים לקורס שבמקום i גדול מהכמות  n ?

courses[5]     קורסים

pass[5] תנאי קדם

האם נרשם  signed[5]

1. טען למערך sign[j] ברשומה i את הערך 1 (הסטודנט נרשם לקורס).    2.  הגדל ב 1 את האיבר subscriber[(course[j])]

הגדל total5    ב 1

הדפס – כמות הנרשמים ל 5 קורסים היא   total5

i=1

Subscriber[i]< 10 ?

הדפס: לקורס   i פחות מ 10 נרשמים

i <=11

i = i+1

סיום