מיקרו מועד קיץ 2006

פתרון שאלה 1

א.

כן

כן

ב.   max – תצרוכת הספק מקסימלית,    house- מראה את הבית שבו תצרוכת ההספק המקסימלית

כן

כן

כן																			כן

פתרון שאלה 2

א.

רכיבי ה RAM הם בגודל 16 קילו בתים כל אחד.

16K = 16 * 1K = 2^4  *  2^10 = 2^14

כלומר סה"כ 14 רגלי כתובת  מ  A0   ועד   A13   .

היות ומדובר ב 8086  המחולק לזיכרון זוגי וזיכרון אי זוגי אז כל 2 רכיבי RAM מתחברים ביחד, כאשר רכיב אחד מחובר בכתובות הזוגיות ומתחבר אל D0 עד D7  ורכיב שני מתחבר אל הכתובות האי זוגיות ומתחבר אל פס הנתונים ברגלים D8 עד D15 . בצורה כזו ניתן לקבל מילה - WORD . ראה השרטוט בהמשך.

כל רכיב זיכרון מתחבר אל פס הכתובות אבל A0 של ל רכיב RAM מתחבר אל A1 של פס הכתובות וכך הלאה עד ש A13 של ה RAM מתחבר אל A14 של פס הכתובות :

זיכרון RAM זוגי (EVEN )		      זיכרון RAM אי זוגי	 (ODD )

A1			               D0	   A1				      D8

A14				    D7     A14				     D15

פס				     פס	    פס				      פס

כתובות				  נתונים     כתובות			     נתונים

8086 				  8086       8086			      8086

סה"כ "תופסים" כל שני רכיבי RAM   -    32Kbytes .

גם רכיבי ה  EPROM  מחולקים לכתובות זוגיות ואי זוגיות וכל שני רכיבי EPROM של 32Kbytes כל אחד , "תופסים" ביחד 64Kbytes מתוך מרחב הזיכרון. השרטוט הבא מתאר את חיבור 2 רכיבי EPROM  אל המיקרו. ההבדל מהשרטוט הקודם הוא של EPROM  יש רגל כתובת A14  המתחברת לרגל A15 של ה 8086.

זיכרון EPROM זוגי			       זיכרון EPROM אי זוגי

A1			               D0	   A1				      D8

A15				    D7     A15				     D15

פס				     פס	    פס				      פס

כתובות				  נתונים     כתובות			     נתונים

8086 				  8086       8086			      8086

נתאר בטבלה את הכתובות והרכיבים המתחברים.  (X  הוא מצב   don’t care ).

היות וב RAM הרגל A14 היא רגל הכתובת  הגבוהה אז ממנה עד A0  נסמן ב X .

היות וב EPROM הרגל A15 היא רגל הכתובת הגבוהה אז ממנה עד A0 נסמן ב X .

| כתובת סופית בהקסה | כתובת התחלתית בהקסה | A0 - A3 | A4 – A7 | A8 – A11 | A12-A15 | A16-A19 | הרכיב המתחבר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07FFF | 00000 | XXXX | XXXX | XXXX | 0XXX | 0000 | RAM0+RAM1 |
| 0FFFF | 08000 | XXXX | XXXX | XXXX | 1XXX | 0000 | RAM2+RAM3 |
| DFFFF | 10000 |  |  |  |  |  | FREE |
| EFFFF | E0000 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1110 | EPROM0+EPROM1 |
| FFFFF | F0000 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1111 | EPROM2+EPROM3 |

מהטבלה ניתן לראות שנדרשים 4 רכיבי RAM ו 4 רכיבי EPROM . כמו כן ניתן לראות את תחום הכתובות שכל רכיב מחובר + מרחב הכתובות הפנוי.

מרחב הזיכרון הפנוי ניתן לחישוב בשתי דרכים :

1.    4 רכיבי RAM שכל אחד תופס 16Kbytes   נותן סה"כ 64 קילו בתים.  עוד 4 רכיבי EPROM שכל אחד תופס 32Kbytes  נותנים 128Kbytes .   8 הרכיבים יחד נותנים     64K+128k=192K  . היות ול 8086 יש 1Mbytes שהם 1024Kbytes של כתובות אז  סה"כ המרחב הפנוי הוא :

1024K-192K = 832Kbytes =832Kbytes / 2 =   416KWords .

2.  דרך נוספת היא למצוא את המרחב הפנוי מהטבלה:   הכתובת האחרונה הפנויה DFFFH . הכתובת הראשונה הפנויה היא   10000H   סה"כ ההפרש   DFFFFH-10000H = CFFFFH   . סה"כ הכתובות (כולל 10000h) הוא  D0000h .

D0000h = 851968 = 851968 / 1024 = 832Kbytes = 416KWords

כפי שהוסבר בעזרת השרטוטים אז כל RAM מתחבר ל A1 עד A14 של פס הכתובות של ה 8086  ואילו כל EPROM מתחבר מ A1 ועד A15 של פס הכתובות.

ב.   שרטוט המפענח אל זיכרונות ה RAM .

הרגל  io' / m   קובעת האם פונים אל הזיכרון או להתקני קלט / פלט . חייבים להשתמש בפענוח ברגל זו כדי שרכיבי קלט / פלט לא יופעלו בפנייה אל הזיכרון ולהיפך.

רגל BHE'  היא רגל המודיעה מתי משתמשים בפס הנתונים הגבוה (D8 – D15)  . היא עוזרת לפנות אל הזיכרונות או התקני הקלט/פלט האי זוגיים המתחברים על פס הנתונים הגבוה.

פתרון שאלה 3

הערה  :  נצא מתוך הנחה שרכיב 2 מבקש פסיקה 25 (19H )  ורכיב 3 מבקש 30 (1EH ) כי אחרת לא נוכל לחבר את הרכיבים 2 ו 3 אל אותו בקר פסיקות !!

א.  נצייר רק את הקווים העיקריים:

לפי נתוני השאלה לא ניתן להחליף את מיקום הרכיבים 2 ו 3 כדי לקבל עדיפות חומרה לרכיב  3 על 2 . ניתן לבצע זאת בעזרת תוכנה.

בפקודת ICW2  נשלח את המספר 18H  ואז רכיב 2 המחובר אל IR1  ייתן פסיקה 19H  שהיא 25 ורכיב 3 המחובר ל IR6  ייתן פסיקה 1EH  שהיא 30 .

ב.

עבור רכיב 2 המבקש פסיקה מספר 25 שהיא  : 19H פונים לטבלת וקטור הפסיקות לכתובת

19h*4 = 64H   ול 65H  ,  66H  ו  67H . היות והכתובות בדוגמא שלנו הם כמו הנתונים אז

IP = 6564H     ו  CS = 6766H   .   כלומר נפנה לכתובת   6766H:6564H      שהיא הכתובת הפיזית :  6DBC4H     .

ג.

כאשר 3 הרכיבים מבקשים פסיקה אז הפסיקה שתתבצע ראשונה היא פסיקת NMI . זוהי פסיקה שאיננה ניתנת למיסוך. לאחר הטיפול בפסיקה זו המיקרו יטפל ברכיב 3 (בתנאי שבתוכנה קבענו בעזרת OCW2 סיבוב ייחודי ואיפסנו את ביט IS של IR1) ולאחר מכן נטפל בפסיקת רכיב 2 .

ד.

דגל IF  - INTERRUPT FLAG  - דגל הפסיקה - הוא אחד מדגלי הבקרה של המעבד. בעזרתו המתכנת קובע האם לאפשר פסיקות או לחסום אותן. אם המתכנת רושם את הפקודה    STI  אז שמים בדגל זה 1 ואז מאפשרים פסיקות. אם המתכנת רושם  CLI אז שמים בדגל 0 ואז לא מקבלים פסיקות  בהדק INTR של המעבד. פסיקת NMI איננה תלויה בדגל זה והיא איננה ניתנת לחסימה.

רגל הבקרה   INTA'   - INTERRUPT ACKNOLEDGE  - אישור פסיקה. בעזרת רגל זו המעבד מודיע לבקר הפסיקות שהוא נענה לבקשת פסיקה .  למעשה המעבד מוציא 2 פולסים ברגל זו. הפולס הראשון נועל את מצב בקשות הפסיקה ברגיסטר ה -  IRR   -  INTERRUPT REGISTER REQUEST - המתחבר אל רגלי ה IR של בקר הפסיקות. הפולס השני גורם לבקר הפסיקות להוציא את מספר הפסיקה המתאים לבקשה אל פס הנתונים.

פתרון שאלה 4

- נחבר מעגל גם עבור ה 8086 וגם ה 51 . נתחיל עם ה 51.

D/A		  8255 		         נועל 74373     מיקרו 8051

ANALOG        OUT

10v

מפת הזיכרון עבור החיבור ל 8051 תהיה:

| הפורט המחובר | כתובת HEX | A3-A0 | A7 – A4 | A11 – A8 | A15 – A12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| פורט A | 0 4 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 |
| פורט B | 0 4 0 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 |
| פורט C | 0 4 0 2 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 |
| רגיסטר הבקרה | 0 4 0 3 | 0 0 1 1 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 |

עבור ה 8086 המעגלים יראו דומים. ישנם שני הבדלים קטנים: א. ל A0 ו A1 של ה 8255 מחברים את A1 ו A2 של ה 8086 (A0 יהיה תמיד ב 0 כי עובדים עם פס הנתונים הנמוך המתחבר אל הכתובות הזוגיות). ההבדל השני שאת רגלי הכתובות מ A8  עד A15 נעביר דרך נועל.

D/A		  8255 		         נועל 74373               מיקרו 8086

A0

A1

A2

ANALOG        OUT

10v															74373

מפת הזיכרון עבור החיבור ל 8086 תהיה :

| הפורט המחובר | כתובת HEX | A3-A0 | A7 – A4 | A11 – A8 | A15 – A12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| פורט A | 0 4 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 |
| פורט B | 0 4 0 2 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0 | 01 0 0 | 0 0 0 0 |
| פורט C | 0 4 0 4 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 |
| רגיסטר הבקרה | 0 4 0 6 | 0 1 1 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 |

תכנון מפענח חלקי:

A8

A9

A10										A11

אל cs' 8255

A12

A13

A14

A15

IO' / M

המפענח הוא עבור ה 8086. עבור ה 51 אין את הקו התחתון של io' / m    .

כושר האבחנה מחושב לפי  מתח הכניסה שהוא 10 וולט חלקי מספר הדרגות (2 בחזקת 12 שהם 4096), כלומר :   142.44 מילי וולט.

ב.    אתחול ה 8255 עם 8051 :

Mov dptr,#403h

Mov a,#10000011B	; group A – output (PORTA and 4 MSB bits of PORTC)

movx @dptr,a

אתחול עם 8086 :

Mov dx,403h

Mov al,100000011b

Out dx,al

כדי לקבל 2.5 וולט שהוא רבע מ 10 וולט יש  להוציא את המספר =1024 4096/4 שהוא רבע מהמספר המקסימאלי שיכול לקבל הממיר.  כלומר    010000000000b .

אסמבלי עבור ה 8086 :

Mov  dx,400h	; PORTA

Mov al,0

Out dx,al

Mov dx,406h	; PORTC

Mov al,01000000b

Out dx,al

אסמבלי עבור ה 8051

Mov dptr,#400h  ; PORTA

Mov a,#0

Movx @dptr,a

Mov dptr,#403h; PORTC

Mov a,#01000000b

Movx @dptr,a

ג.

אופן העבודה STROBED IO  נקרא גם בשם HAND SHAKE  (לחיצת יד). באופן פעולה זה ישנם 2 אפשרויות עבודה 1. עם התקן קלט   2. עם התקן פלט.  במצב זה שמים בסיביות D6 ו D5 של רגיסטר הבקרה 01  בהתאמה (עבור קבוצה A ועבור קבוצה B שמים בביט D2 1 לוגי.

נתחיל להסביר  עבודה עם התקן קלט:

בכל אחד ממצבי עבודה אלו משתמשים בפסיקה. בעבודה עם התקן קלט העיקרון הוא שהתקן הקלט מוסר נתון ל 8255 ומודיע שיש נתון חדש בעזרת הורדת רגל STB' . ה 8255 נועל את הנתון ומודיע להתקן שהנתון ננעל בעזרת רגל IBF .  התקן הקלט מחזיר את רגל  STB'  בחזרה ל 1 .  ה 8255 מבקש מהמיקרו פסיקה ע"י הרמת רגל INTR ל 1 . כאשר המיקרו יבצע קריאה של הנתון אז רגל INTR תחזור ל 0 . בסיום פעולת הקריאה תרד רגל IBF חזרה ל 0 ואז התקן הקלט יודע שהנתון הקודם נקרא ע"י המעבד והוא יכול להכניס נתון חדש.

עבודה עם התקן פלט :

עם סיום תכנות ה 8255 לעבודה ב  STROBED IO  עם התקן פלט עולה רגל INTR של ה 8255  ל 1 . כאשר המיקרו מתפנה להוציא נתון הוא נענה לפסיקה וכותב נתון לפורט הפלט. כתיבה זו (WR') גורמת להורדת רגל INTR ל 0 . כאשר הנתון נמצא ביציאות הפורט, מוריד ה 8255 את רגל    OBF' ל 0 ומודיע להתקן הפלט שיש עבורו נתון. כאשר התקן הפלט מקבל את הנתון הוא מוריד את רגל ACK'  ל 0  ומודיע ל 8255 שקיבל את הנתון ולאחר מכן מעלה את הרגל ל 1 . הורדת ACK' גורמת להעלאת OBF' בחזרה ל 1 .  ירידת ACK'  גורמת גם לרגל INTR לעלות ל 1 . בקשת פסיקה זו אומרת שהתקן הפלט קיבל את הנתון וניתן להוציא אליו נתון חדש.

פתרון שאלה 5

א.  נצייר את המעגל עם מיקרו ממשפחת ה 51 .

8254 		       74373	       מיקרו

'       '1

| המונה המחובר | כתובת HEX | A3-A0 | A7 – A4 | A11 – A8 | A15 – A12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מונה 0 | 0 5 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 |
| מונה 1 | 0 5 0 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 |
| מונה 2 | 0 5 0 2 | 0 0 0 2 | 0 0 0 0 | 0 1 0 1 | 0 0 0 0 |
| רגיסטר הבקרה | 0 5 0 3 | 0 0 0 3 | 0 0 0 0 | 0 1 1 0 | 0 0 0 0 |

תכנון מפענח חלקי:

A8

A9

A10										   A11

אל  cs' של ה 8254  						A12

A13

A14

A15

ב.  כדי לקבל מ 8 מגה הרץ תדר של 100 הרץ יש לחלק ב  :     8000000 / 100 = 80000.

לא ניתן לחלק ב 80000 עם מונה 1 ולכן נשתמש בשני מונים. מונה 0 יחלק את התדר ב 8000 ומונה

נוסף יחלק את התדר ב 10 . היות ורוצים 100 הרץ סימטרי (duty cycle- 50%) וגם 100 הרץ

לא סימטרי אז את התדר היוצא ממונה 0 נכניס ם למונה 1 וגם למונה 2 . כל אחד יחלק ב 10 אבל

יעבוד באופן עבודה שונה . הסיבה לכך שלקחנו יחס חלוקה כזה (ולא 800 ו 100 לדוגמא ) היא

שבדרישות לגל מרובע מלבני רוצים זמנים של 10 ו 90 מילי שניות ולכן צריך שכל פולס שעון יהיה

10 מילי שניות. את מונה 1 נתכנן ליצירת גל מרובע סימטרי ולכן הוא יעבוד באופן עבודה 3.  את

מונה 2 נתכנן לאופן עבודה 2 שבו יוצא גל מלבני. היות וזמן ה "0" הוא פולס אחד של שעון ושאר

הזמן הוא "1" והדרישה בשאלה היא למצב הפוך אז שמנו מהפך ביציאת מונה 2 .

רגיסטר הבקרה נראה כך:

אתחול מונה 0 :

Mov dptr,#503h	; control register

Mov a,# 00110111b	; sc1=sc0=0  ( counter 0    , r/w low byte then high  byte,  ;mode 3 – baud rate , bcd count

Movx @dptr,a

Mov dptr,#500h	; counter 0

Mov a,#0		;  content of low byte of counter

Movx @dptr,a

Mov a,#80h		; content of high byte of counter

Movx @dptr,a

אתחול מונה 1

Mov dptr,#503h	; control register

Mov a,# 01010111b	; sc1=0 sc0=1  ( counter 1    , r/w low byte only , mode  3  –

; square wave , bcd count .

Movx @dptr,a

Mov dptr,#501h	; counter 1

Mov a,#10h		;  content of low byte of counter

Movx @dptr,a

אתחול מונה 2

Mov dptr,#503h	; control register

Mov a,# 10010111b	; sc1=1 sc0=0  ( counter 2    , r/w low byte only , mode 2 –

;  rate generator , bcd count .

Movx @dptr,a

Mov dptr,#502h	; counter 2

Mov a,#10h		;  content of low byte of counter

Movx @dptr,a

ג.  כדי לקבל גל ריבועי סימטרי יש לדאוג שהיחס בין תדר ה CLOCK   הנכנס למונה ובין תדר היציאה

מהמונה – OUT - יהיה זוגי, כי בזמן של חצי פולסים הנכנסים  המונה נמצא במצב 0 ובחצי הפולסים

האחרים הוא ב 1 .  כאשר יחס החלוקה הוא אי זוגי אז זמן ה 1 ארוך מזמן ה 0. ההפרש ביניהם הוא

זמן של פולס  שעון .

פתרון שאלה 6

א.

| DPTR | SP | R3 | R2 | R1 | R0 | B | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000H | 50H | 10H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | מצב התחלתי/התוכנית |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Main: CLR C |
|  |  |  |  |  |  |  | 23H | MOVX A ,@DPTR |
|  |  |  |  | 23H |  |  |  | MOV R1,A |
|  |  |  |  |  |  |  | 23H | SUBB A,B |
|  |  |  |  |  |  |  |  | JC NEXT |
|  |  |  |  |  |  | 23H |  | MOV B,R1 |
|  | 51H |  |  |  |  |  |  | PUSH B |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  | MOV R0,DPL |
|  |  |  | 20H |  |  |  |  | MOV R2,DPH |
| 2001H |  |  |  |  |  |  |  | NEXT:INC DPTR |
|  |  | 0FH |  |  |  |  |  | DJNZ R3,MAIN |
|  |  |  |  |  |  |  |  | INC DPTR |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MOV A,B |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MOVX @DPTR,A |

ב.

קטע תוכנית זה פועל על בלוק הכתובות החל מכתובת 2000h ועד 200fh (כולל). התוכנית מבצעת בדיקה עבור כל כתובת ובודקת מיהו המספר הגדול בכתובות אלו. בכל פעם שהתוכנית נפגשת במספר גדול מהמספר הגדול הקודם היא מכניסה את המספר הגדול למחסנית ואת כתובתו לרגיסטרים  R2 R0 .בסוף התוכנית מועבר המספר הגדול שבבלוק לכתובת 2010H   . R3 משמש כמונה הלולאה .

תוכן המחסנית:

| תוכן | כתובת המחסנית |
| --- | --- |
| 23H | 51H |
| 45H | 52H |
| 56H | 53H |
| 78H | 54H |
| 98H | 55H |

ערכי רגיסטרים

| DPTR | SP | R3 | R2 | R1 | R0 | B | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010H | 55H | 0H | 20h | 9 | 0BH | 98H | 98H |

פתרון שאלה 7

א. התוכנית בודקת כמה פעמים מופיע הצירוף של התוים 'ON' בתוך המחרוזת vect   .

בתחילת תוכנית עוברים על כל התווים בעזרת הפקודה repne scasb  עד שמגלים את התו O ואח"כ

בודקים האם התו הבא הוא N . אם כן מגדילים את SI ב 1 וממשיכים לחפש צירוף נוסף.

DI הוא רגיסטר שמצביע על היעד בפקודה scasb .

SI הוא רגיסטר הגדל ב 1 בכל פעם שמופיע הצירוף 'ON' בזמן ריצת התוכנית.

CX הוא מונה שאליו מכניסים את גודל המחרוזת בתחילת התוכנית והוא הולך וקטן ב 1 עם כל תו

שנבדק. כאשר הוא מגיע ל 0 מסתיימת הבדיקה.

AX הוא רגיסטר שמשמש בתחילת התוכנית להעביר ל DS ו ES את אזור הזיכרון שמערכת ההפעלה

הקצתה לאזור הנתונים.    אח"כ AL משמש מכיל את התו 'O' ומשמש לצורך ההשוואה עד שפוגשים

את התו במחרוזת vect ולאחר מכן מורידים ממנו 1 – לקבלת התו 'N' ובודקים את התו הבא במחרוזת.

- ערכו של המשתנה res בסיום התוכנית הוא 2. במחרוזת מופיע פעמיים הצירוף  'ON' .

- הפקודה  Repne scasb    מחליפה את הפקודות הבאות:

Again: 	Jcxz sof

Scasb

Jz sof

Dec cx

jmp again

sof:

פתרון שאלה 8

לא ניתן לפתור את התרגיל. מקבלים כאן שגיאת קומפילציה בפקודה :    mov [dx],al   כי dx   איננו יכול לשמש כמצביע לזיכרון  (Illegal Indexing Mode). בנוסף מקבלים גם אזהרה כי משתמשים כאן בתווית TEST שהיא מילה שמורה לפקודה שקיימת.

פתרון שאלה 9

הערה : כדי שהתוכנית תרוץ כראוי יש להוסיף לפקודה scanf   את השינוי הבא :

scanf("%d",&inputno);

- התוכנית מגדירה את המערכים הבאים :

  - מערך דו מימדי (מטריצה) בגודל 20 שורות על 10 עמודות בשם matrix .

  - מערך חד מימדי בגודל 20 איברים בשם s   .

  - מערך חד מימדי בגודל 20 איברים בשם v  .

התוכנית קולטת בעזרת לולאה מספרים אל המטריצה. את המספרים היא מכניסה החל מהעמודה השניה בכל שורה (עמודה 1 ). עבור כל שורת מספרים במטריצה מחושב הסכום של השורה והוא נכנס לאיבר המתאים במערך s   וכמו כן מחושב הממוצע של השורה והוא נכנס לאיבר המתאים במערך v . כמו כן היא מכניסה את הסכום של השורה אל העמודה הראשונה (עמודה 0 ) בכל שורה.

התוכנית קולטת לכל שורה מספרים חיוביים בלבד. ברגע שנכנס מספר שלילי מסתיימת קליטת האיברים לשורה ומתחילה קליטת מספרים לשורה הבאה.

- אם במקום break נרשום continue אז עדיין לא ניתן יהיה להכניס למטריצה מספרים חיוביים אלא שהכנסת המספרים לשורה המסוימת לא תיפסק אלא נחזור לתחילת לולאת ה while עד שנכניס מספרים חיוביים.

- לא יהיה שינוי בתוכנית. כאשר השורה המסומנת ב 1 נמצאת במקום שהיא כרגע היא עושה ממוצע עבור כל מספר שנכנס . כאשר היא נמצאת  במקום החדש היא עושה את הממוצע רק בסיום הכנסת המספרים לשורה. המקום החדש יעיל יותר.

- casting היא הסבה. בשורה  שבה מחשבים את הממוצע :   v[i]=(float)s[i]/j ;  עושים הסבה מפורשת ואומרים שהערך של  s[i]  שהוא מטיפוס int  הופך ל float . הסיבה לכך היא שתוצאת פעולה  בין שני int  היא int   וכאשר מבצעים חלוקה בין שני int , החלק של השבר - מתוך המספר הממשי - היה "נחתך". לדוגמא אם תוצאת החלוקה היא 20.5 אז בפעולת החלוקה היינו מקבלים 20 בלבד.  במעבר אל v[i] שהוא מטיפוס float היינו מקבלים 20.000 . היות ועשינו הסבה מפורשת ל float  והתוצאה נקבעת לפי הטיפוס גדול, כלומר float ואז v[i] יקבל את הערך 20.5 .

פתרון שאלה 10

א.

הערה : גם כאן התוכנית חסרה את ההגדרה של i    . אנחנו נצא מההנחה שהוגדר int i ;

התוכנית קולטת בלולאה מהמשתמש 20 מספרים שלמים ומכניסה אותם למערך vect בצורה הבאה: את המספרים שבין 0 ל 100  היא מכניסה ובמקום כל המספרים האחרים היא מכניסה 0 . כמו כן היא סופרת בעזרת המשתנה count כמה מספרים בין 0 ל 100 הוכנסו ומדפיסה אותם.

תוצאת ההדפסה :   count = 12  .

ב.

הפונקציה בודקת האם x>y . אם כן היא מחזירה את x ואם לא היא מחזירה את y .

בדוגמא כאן יוחזר הערך של x שהוא 10 .

ג.

התוכנית מבקשת מהמשתמש להקליד תווים. היא סופרת את כמות התווים הנכנסת ומסתיימת כאשר המשתמש מקיש על enter  .

ההדפסה המתקבלת :  res = 18   כי יש 18 תווים שהמשתמש הקיש.

# Text boxes

D0         A0

D7       A13

D0         A0

D7       A13

D0         A0

D7       A14

D0         A0

D7       A14

אתחול: נניח רשומה  Rec[100] שאליה הוכנסו כל הנתונים. נגדיר אינדקס – I  (מספר רשומה),אינדקס  J -  מספר חודש, ומערך   sum[100]- בן 100 איברים המתאר תצרוכת חשמל של כל משפחה.

I < = 100

J = 3, sum[I]=0

I = 1

J<=14

sum[i] = sum[I]+ record[I],איבר[J]

J=J+1

הדפס : התצרוכת של משפחה I היא  sum[I]

I=I+1

X

X

I = 2 , הגדרת משתנה max , house=1 , max=sum[1]

I < = 100

max =  sum(I)

(max / (rec[house] ). איבר[2] ) <   (sum(I) / rec[I]. איבר2 )  ?

house = I

max = sum[i]

max = < sum(I)

house = I

max = sum[i]

סיום

הדפס: מקסימום הצריכה היא בבית מספר I והיא : sum[I]

A0

A1

PA0

D0	PA7

D7	PC4

PC7

WR'

RD'

CS'

D0

D7

D8

D11

Vref

A0

A1

ALE

AD0

AD7

WR'

RD'

A15-A8

D0     Q0

D1     Q1

CLK

מעגל פענוח

D0     Q0

D1     Q1

D2     Q2

CLK

ALE

AD0

AD7

WR'

RD'

AD15-AD8

A0

A1	PA0

D0	PA7

D7	PC4

PC7

WR'

RD'

CS'

D0

D7

D8

D11

Vref

מעגל פענוח

D0     Q0

D7     Q7

CLK

מעגל פענוח

D0     Q0

D1     Q1

CLK

מתנד 8 מגה הרץ

A0

A1

ALE

AD0

AD7

WR'

RD'

A15-A8

A0             CLK0

A1          GATE0

OUT0

D0

D7

CLK1

WR'        GATE1

RD'           OUT1

CLK2

GATE2

OUT2

CS'