פתרון אביב 2009

שאלה מספר 1

רשימת נתונים מתייחסת לצריכת המים של יישוב עם 100 בתי אב בשנת 2008 . הרשימה מכילה 100 רשומות – רשומה אחת לכל בית. כל רשומה כוללת את השדות הבאים :

- מספר הבית

- מספר הנפשות הגרות בבית

- צריכת המים בכל חודש בשנה (מינואר עד דצמבר).

להלן דוגמא לרשומה עבור בית מספר 50 בו גרות 5 נפשות עם צריכת מים של 200 מ"ק בינואר, 250 מ"ק בפברואר,  ו 210 מ"ק בדצמבר :

50, 5 , 200 , 250 , 300 , 320 , 350 , 370 , 410 , 420 , 310 , 330 , 200 , 210

א. צייר תרשים זרימה לחישוב הצריכה הכוללת של כל בית בשנת 2008 וממוצע הצריכה החודשי לנפש בכל בית.

ב. השלם את תרשים הזרימה על מנת לאפשר בדיקה והדפסה של מספר הבית בו הייתה צריכת המים השנתית לנפש מינימאלית.

תשובה 1

כל רשומה תיקרא  family  ותיראה כך :

סה"כ יהיו לנו 100 רשומות כאלה מ 1 עד 100.

כדי לפנות  למשפחה  ה 10 ולדעת את מספר הבית שלה נרשום :

family[10].home_number

כדי לפנות לחודש מרץ  של המשפחה ה 50 נרשום :

family[50].months[3]

נגדיר את המשתנים הבאים :

x – משתנה מטיפוס שלם  - אינדקס המראה  את מספר המשפחה (מ 1 עד 100).

y – משתנה מטיפוס שלם - אינדקס המראה את מספר החודש (מ 1 עד 12) .

total_consumption[100]   מערך של 100 איברים מטיפוס שלם -  אשר יציין את צריכת ההספק הכוללת לכל משפחה.

מערך[12]  average_person_consumption[100]   - מערך בן  *12100 איברים מטיפוס ממשי. כל  100 האיברים מציינים משפחה ולכל משפחה יש 12 איברים המציינים תצרוכת חודשית  ממוצעת לנפש.  נניח שכל איברי המערכים האלו שווים אפס בתחילת התוכנית.

א.

כן

כן

כן

ב. נגדיר 3 משתנים נוספים מטיפוס שלם:

א.   max_person_consumption    שמראה את תצרוכת הספק לנפש השנתית המקסימאלית. נניח שבהתחלה הוא 0 .

ב.  total_person_consumption    שמראה תצרוכת לנפש כוללת שנתית.

ג.  z   - מראה את מספר המשפחה שבה הייתה תצרוכת לנפש שנתית מקסימאלית

כן																																																																	  כן

כן

שאלה מספר 2

מערכת מיקרו מחשב כוללת :

מעבד מסוג 8086 בעל 20 קווי כתובת ו 16 קווי נתונים.

- רכיבי RAM בגודל  16Kbytes כל אחד הממופים ברצף מכתובת 0 עד 0FFFFH (כולל).

- רכיבי EPROM בגודל 32Kbytes כל אחד הממופים ברצף מכתובת E0000H עד סוף מרחב הזיכרון.

- תאר בטבלה בקוד הקסהדצימלי את מיפוי מרחב הזיכרון.

- חשב את מספר רכיבי הזיכרון (RAM  ו  EPROM ) הדרושים למימוש המערכת.

- ציין את מרחב הזיכרון עבור כל אחד מרכיבי הזיכרון.

- חשב את גודלו של מרחב הזיכרון הפנוי.

- תכנן מערך למיפוי מלא של רכיבי ה RAM  במערכת בעזרת מפענח מסוג  74138 ושערים לוגיים לבחירתך.

- ציין איזה קווי כתובת מחוברים לכל אחד מרכיבי ה RAM .

- שרטט את המערך שתכננת.

- הסבר את הצורך בקווי הבקרה  M/IO       ו   BHE  .

תשובה 2

א.

כמות רכיבי  ה RAM   0 - FFFFh=64K) ) :           רכיבים64K / 16K =   4

כמות רכיבי EPROM  : מ  E0000h   ועד  FFFFFh   יש    h20000   בתים.

20000h  =  128Kbytes      (       128K / 32K =  4  רכיבים

סה"כ 8 רכיבים במערכת.   אחד מכל זוג רכיבים   "יושב" בחלק הזוגי של הכתובות והשני בחלק האי זוגי של הכתובות.

רגלי הכתובות של ה RAM הם :       16K = 24 *210 = 214         כלומר מ A0   עד  A13

היות וה  EPROM גדול פי שניים מה RAM  אז רגלי הכתובות שלו הן מ A0  ועד  A14 .

רגל A0 של פס הכתובות ורגל BHE  של המיקרו יגידו מתי פונים לכתובות זוגיות ומתי לאי זוגיות.

את רגל  A1 של פס הכתובות נחבר ל A0 של כל רכיב זיכרון ואת A1 של פס הכתובות ל A2 של רכיב הזיכרון וכך הלאה. רגל A13 של כל RAM מתחברת ל A14 של פס הכתובות ורגל A14 של כל EPROM      מתחברת אל  A15 בפס הכתובות.

| כתובת בהקסה | A3 – A0 | A7 – A4 | A11 – A8 | A15- A12 | A19–A16 | הרכיב המתחבר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 00 - 07FFF | 0 0 0 X x x x X | 0 0 0 0 x x x x | 0 0 0 0 - x x x x | 0 0 0 0 - 0 x x x | 0 0 0 0 – 0 0 0 0 | RAM0+RAM1 |
| 0 8 0 00 -0FFFF | 0 0 0 X x x x X | 0 0 0 0 x x x x | 0 0 0 0 - x x x x | 1 0 0 0 - 1 x x x | 0 0 0 0 – 0 0 0 0 | RAM2+RAM3 |
| 10000 - DFFFF | 0 0 0 X- 1 1 1 X | 0 0 0 0 – 1 1 1 1 | 0 0 0 0 - 1 1 1 1 | 0 0 0 0 – 1 1 1 1 | 0 0 0 1 – 1 1 0 1 | זיכרון פנוי |
|  |  |  |  |  |  | --- --- --- --- |
| E 0 0 00 - EFFFF | 0 0 0 X x x x X | 0 0 0 0 x x x x | 0 0 0 0 - x x x x | 0 0 0 0 - x x x x | 1 1 1 0 – 1 1 1 0 | EPROM 0 + 1 |
| F 0 0 00 -FFFFF | 0 0 0 X x x x X | 0 0 0 0 x x x x | 0 0 0 0 - x x x x | 0 0 0 0 - x x x x | 1 1 1 1 – 1 1 1 1 | EPROM 3+ 4 |

את מרחב הזיכרון הפנוי ניתן לחשב ב 2 דרכים :

16K * 4 =64K             RAM   רכיבי 						1.

32K * 4 = 128K       EPROM   רכיבי

סה"כ   זיכרון בשימוש :     64K + 128K  = 192 K

היות ומרחב הזיכרון של המיקרו בעל 20 קווי הכתובות  הוא           220 = 1024K

המרחב הפנוי יהיה  :   		   	1024K-192K = 832K

2.  דרך נוספת  : לפי הטבלה  המרחב הפנוי הוא מ h10000 ועד DFFFFh . סה"כ  D0000h

כתובות.  כלומר  המרחב הפנוי יהיה:

כתובות  D*164 + 0* 163 + 0*162+ 0*161 + 0*160 =  851968

אם נרצה את המרחב בקילו בתים נחלק ב 1024 ונקבל :      / 1024 = 832K 851968

ב.

התכנון בעזרת מפענח 74138 הוא פשוט. רואים בטבלה שרגלים A16-A19 חייבות לקבל 0 ורגל A15 תקבע לאיזה זוג RAM פונים.

המעגל ייראה כך :

כדאי לשים לב שרגלי הכתובות של כל רכיב מ A0 ועד A13 ב RAM מחוברות לפס הכתובות לרגלים A1 עד A14  בהתאמה. (דבר דומה קורה ב EPROM ).

רכיבי הזיכרון הימניים הם הכתובות הזוגיות והשמאליים הם האי זוגיות. הרכיבים בכתובות הזוגיות מתחברים ל D0 – D7    והרכיבים בכתובות האי זוגיות ל D8 – D15.

רגל BHE'   קובעת האם פס הנתונים הגבוה –    D8 – D15   - פעיל או לא . רגל זו תלויה בפקודה הנוכחית. אם פונים בפקודה לכתובת אי זוגית או שפונים למילה המתחילה בכתובת זוגית הרגל מקבלת 0 ואז רכיב הזיכרון מקבל 0 שאומר לו שהוא פעיל.

רגל IO'/M מציינת האם פונים ל IO  ואז ברגל יש 0   או ל  Memory  ואז ברגל יש 1 . כמובן שרגל זו תלויה בפקודה הנוכחית. אם בפקודה יש פניה לזיכרון אז יש ברגל 1 ואם הפקודה היא קלט או פלט אז יש בה 0 .

שאלה 3

במערכת מיקרו מחשב (מבוססת מעבד 8086 או 8051 ) מחובר רכיב UART מסוג 8251 המתוחל עם פרמטרי התקשורת הבאים :

1 Start Bit, 8 Bit Data, Odd Parity, 2 Stop Bits, Baud Rate Factor=16

רכיב ה UART נדרש לשדר בקצב של 800 תווי אסקי (8 סיביות כל אחד) בשנייה.

- תאר ושרטט את סכימת החיבורים בין מרכיבי המערכת.

- סמן את כל קווי הבקרה וכיווניהם.

- תכנן מפענח חלקי למיפוי ה UART בכתובת 800H  במרחב ה I/O .

- חשב את קצב השעון הדרוש בכניסת ה UART .

- כתוב קטע תוכנית לאתחול ה 8251 לאופן העבודה הא סינכרוני הנ"ל. הסבר כל פקודה בתוכנית

- שרטט את אות השידור הטורי עבור  ' z '   (7A H) וציין את :

- רמות לוגיות וכיוון השידור

- זמן ביט בודד

- רמות המתח הנדרשות בתקשורת  RS 232

תשובה 3

- נצייר את המערכת עם מיקרו ממשפחת ה 51 .

נחשב את קצב השעון :  סה"כ כמות הסיביות המשודרות הן :

1 start bit + 8 bits data + 1 parity + 2 stop bits = 12 bits.

היות והמערכת אמורה לשדר 800 תווים בשנייה היא צריכה לשדר בקצב של :

800*12=9600 bits / second

הגביש המתחבר אל הרכיב צריך להיות בתדר של :

Fcrystal =  9600 * 16 = 153600 Hz

ב.

אתחול הרכיב יעשה ע"י שליחת פקודה לרגיסטר האופן (mode)   של הרכיב .

בהנחה שהרכיב אחרי reset

Mov dptr,801h		; address of instruction register   c/d' = 1 ->   הוצאת פקודה

Mov a,#11011110b	; mode instruction

;  11 - 2 STOP bits, 1 - ODD parity, 1- enable parity,11- 8 bits , 10 – FACTOR *16

movx @dptr,a

שליחת מילת פקודה  מיד אחרי מילת האופן: (העזר בשרטוט שבהמשך):

Mov a,#00110111B

; EH=0 ללא השפעה בתקשורת סינכרונית ,      IR=0פנימי לרכיב   אין איפוס,

;  RTS=1   ל 0  RTS  הורדת הקו החיצוני  ,  ER=1  איפוס שגיאות  ,

;  SBRK=0   אל תשלח בקשת "הפסקה"  ,   RxE=1  איפשור קליטה

; DTR =1   הורדת הקו החיצוני ל 0   , TxEN=1  איפשור שידור

Movx @dptr,a

רגיסטר הפקודה נראה כך:

שידור את התו 7AH ייראה כך :   7AH = 01111010B7   . השידור מסיבית ה LSB אל ה MSB.

5volt

1     1          0       0         1    1     1      1      0       1        0      0     0volt

2 ביטים של סיום     ביט זוגיות ODD	8 סיביות הנתון מהסיבית הנמוכה לגבוהה	 ביט התחלה

רמות המתח היוצאות / נכנסות ברכיב 8251 הן רמות TTL שבהן 1 לוגי הוא כ 5 וולט ו 0 לוגי הוא 0 וולט.

כדי להגיע לטווחים של כ 50 רגל נוהגים לעבוד עם תקן RS232 שבהם מתח  ה 1 הלוגי הופך למתח של בין מינוס 7 עד מינוס 15 וולט ואילו ה 0 הלוגי עובר להיות מתח חיובי בין 7 ל 15 וולט.  ולכן צורת הגל תהיה הפוכה לזו שבשרטוט. בזמן ה 5 וולט יש כ  15-  וולט ובזמן ה 0 יש כ 15 וולט.

היות ומשדרים 9600 ביטים בשנייה הזמן של כל סיבית הוא :    T=1/9600 = 0.104166 msec

שאלה 4

מערכת מיקרו מחשב (עם 8086 או 8051) מיועדת לאיסוף נתונים וכוללת :

* ממיר  AtoD  8 סיביות עם כניסה  0 - 5V ושלושה קווי בקרה :   EOC ,  RD  , ST

* ממיר  DtoA  8 סיביות עם יציאת 0 – 5V  וקו בקרה  WR .

* רכיב  PPI 8255 המשמש כממשק בין הממירים למעבד.

כניסת ST  משמשת להתחלת ההמרה ב  AtoD   ויציאת  EOC מסמנת את סיומה.

כניסת WR מתחילה את ההמרה  ב  DtoA  .

הערה : כל קווי הבקרה אקטיביים באפס לוגי  - Active Low.

- תכנן ושרטט את סכימת החיבורים בין מרכיבי המערכת. מפה את רכיב ה PPI בכתובת 400H במרחב ה IO של המעבד (פענוח חלקי).

- כתוב בשפת אסמבלי קטע תוכנית להפעלת המערכת הכוללת :

- אתחול רכיב ה 8255 . ציין את אופן העבודה שבחרת.

- כתיבת נתון לממיר  DtoA  וביצוע ההמרה כדי לקבל ביציאה מתח של 3.75  וולט.

- התחלת ההמרה בממיר ה AtoD  וקריאת האות הדיגיטאלי בסוף המרה.

הערה : הסבר כל פקודה בתוכנית.

תשובה 4

א.

בשרטוט ציירנו רק את הקווים החשובים בממירים.

כתובת 400h נראית כך :    0000 0100 0000  0000

A10

ב.

רכיב ה 8255 יעבוד בצורה הבאה : 2 הקבוצות (גם A וגם B ) יעבדו באופן עבודה 0 שהוא קלט פלט פשוטים.   פורט A יהיה קלט ויקבל את תוצאת ההמרה של ה AtoD,  פורט B – פלט ודרכו נשלח את המילה ל DtoA, פורט C הנמוך יהיה פלט ובעזרתו נשלוט על פקודת התחלת ההמרה ל AtoD  ועל פקודת קריאת הנתון ממנו בסיום ההמרה. כמו כן רגל נוספת שלו Pc2 תיתן פקודת המרה אל ה DtoA   .  פורט C הגבוה יהיה קלט ול Pc7 שלו יגיע אות מה  AtoD המודיע על סיום ההמרה (EOC ) .

אתחול ה 8255 :

מילת הבקרה תהיה:

1       00      1        1         0          0            0      =  98H

Mov dptr,#403h	;  פנייה אל רגיסטר הבקרה של הרכיב

Mov A,#98H		;  מילת הבקרה לרכיב

Movx @dptr,a		;  כתיבת מילת הבקרה אל רגיסטר הבקרה

Mov dptr,#402h	;  C כתובת של פורט

Mov a,#0ffh		;  העברת קווי הבקרה למצב גבוה - לא פעיל

Movx @dptr,a		; C כתיבה לפורט

כתיבת נתון לממיר  DtoA  :

כדי לקבל מהממיר   DtoA מתח של 3.75   וולט יש להוציא אליו את המספר הבינארי :

256 * 3.75 / 5 =  192

Mov dptr,#401H		;  B  כתובת פורט

Mov a,#192			;  וולט   3.75  מספר עשרוני המתאים ל

Movx @dptr,a			;  הוצאת הנתון לפורט

כעת נשלח בעזרת Pc2 פקודת כתיבה – המרה – לרכיב ה  DtoA. נשלח זאת בעזרת כתיבה לאחת מהרגליים של הפורט מבלי להשפיע על הרגליים האחרות שלו. השיטה נקראת BIT set/reset format . נעשה זאת על ידי הורדת הרגל ל 0 והחזרתה ל 1 (דבר המדמה פקודת כתיבה) .

Mov dptr,#403H		;  C כתובת פורט

Mov a,# 00000100B		;  Pc2   כתיבת 0 אל

Movx @dptr,a

Mov a,#00000101B		;  כתיבת 1 לרגל זו

Movx @dptr,a

הפנייה אל רכיב ה AtoD  תתבצע כך:

א. נשלח לו פקודת המרה בעזרת רגל ST (נקראת אצלנו Start ).

ב. נבדוק את רגל EOC  -(End Of Conversion)    כדי לוודא סיום המרה

ג.  נקרא את הנתון מהממיר.

שליחת פקודת ההמרה בעזרת  Pc1  המשמשת כ  Start   :

mov  dptr,#403H	;  C  כתובת פורט

mov a,#00000010B	; Pc1 0 אל

movx @dptr,a		;

mov a,#00000011B	;   Pc1 1  אל הרגל החזרת

movx @dptr,a

בדיקה האם הרכיב סיים המרה ?

Mov dptr,#403H    	;  C כתובת פורט

Again:

Movx a,@dptr		;  הכנסת מצב הפורט אל האקומולטור

Anl a,#10000000B	;   המציינת סיום המרה Pc7 שמים מסכה כדי לבדוק מה מצב  רגל

Jnz again		;  אם האקומולטור איננו 0 - לא הסתיימה ההמרה, חזור לבדוק סיום המרה

קריאת הנתון מהממיר :

הקריאה תתבצע ע"י הורדת רגל הקריאה ל 0( Pc0) הכנסת הנתון שבפורט A והחזרת רגל הקריאה ל 1.

Mov dptr,#402H	; C כתובת פורט

Mov a,#00000000B	; PC0   0 אל

Movx @dptr,a		; Pc0 הוצאת ה 0 אל

Mov dptr,#400H	;  A כתובת פורט

Movx a,@dptr		;  הכנסת הנתון

Mov dptr,#402H	; C כתובת פורט

Mov a,#00000001B	; PC0   1 אל

Movx @dptr,a		; Pc0 הוצאת ה 0 אל

שאלה 5

במערכת מיקרו מחשב מבוססת מעבד 8086 מחוברים בקר פסיקה 8259 ו 3 רכיבי IO . לכל רכיב קו פסיקה אחד בלבד. רכיב אחד מחובר ישירות לקו הפסיקה NMI ואילו 2 הרכיבים האחרים מחוברים באמצעות בקר הפסיקות לכניסות סמוכות זו לזו.

הנח כי הרכיב עם העדיפות הנמוכה יותר מזוהה עם פסיקה מסוג  TYPE = 2AH.

- תאר באופן סכמאתי את מרכיבי המערכת והחיבורים ביניהם.

- סמן את כל קווי הבקרה וכיווניהם.

- ציין לאיזה כניסות בבקר הפסיקה מחוברים שני הרכיבים.

- לאיזה TYPE   משויכת הפסיקה בעדיפות הגבוהה יותר ?

- בהנחה שתוכן הזיכרון בכתובת 00H – FFH  נתון בטבלא להלן, חשב את כתובת הזיכרון המשמשת לאחסון כתובת רוטינת השירות עבור פסיקת  ה  NMI .

הערה : לפסיקת NMI שמור  TYPE = 2 .

| כתובת | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | …. | FC | FD | FE | FF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תוכן | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | …. | FC | FD | FE | FF |

תשובה 5

א.

הערה : היות ולא נתונה הכתובת בה נמצא רכיב ה 8259  עשינו פענוח חלקי לכתובת F000H במרחב ה IO .

היות ושני הרכיבים ( 2   Device ו   3 Device ) מחוברים לכניסות סמוכות ורכיב 3 הוא בעל העדיפות הנמוכה והוא בעל TYPE =2AH  אז הוא חייב להתחבר לכניסה   IR2כי הכניסה  IR0  חייבת להיות TYPE=28H  (ואליה אף רכיב אינו מחובר ולכן מתחברת לאדמה) ורכיב 2 יהיה  TYPE=29H .

הדבר מודגם בטבלה הבאה המתארת את התוכן של ביית וקטור הפסיקה שיש לשלוח ל 8086. בטבלה רואים שביית וקטור הפסיקות הוא בקפיצות של 8 שהסיביות D0 עד D2 תלויות בכניסות 0IR עד IR7 של רכיב ה 8259 והמתכנת רושם רק את הסיביות   D3  עד D7  .

העדיפות הגבוהה הטבעית היא לכניסה IR1  שבו מתחבר רכיב  2 שמספר הפסיקה שלו : TYPE=29H  . רכיב 3 הוא בעל העדיפות הנמוכה. את פסיקת רכיב 1  לא ניתן למסך (לחסום).

המעגל ייראה כך :

ב.

בטבלת וקטור הפסיקות  תופסת כל פסיקה 4 כתובות. היות ופסיקת NMI היא פסיקה מספר 2  יש להכפיל את מספר הפסיקה ב 4  ולכן בכתובות 8 עד 11 (או 8 עד 0BH ) יש את הכתובת  שבה נמצאת תוכנית השרות של פסיקה זו. כתובות 8 ו 9 הן כתובת ה IP  (היסט) וכתובות 10 ו 11 הן כתובת הסיגמנט CS .

מהטבלה :     IP=0908H      CS=0B0AH . מכאן שהכתובת הפיזית היא  :     0B0AH : 0908H   שהיא הכתובת  :

0B0A0 H

+

0908 H

0B9A8H     הכתובת הפיזית בה נמצאת הפקודה הראשונה של תוכנית השרות לפסיקה מספר 2 :

שאלה 6

נתונה תוכנית שנכתבה ב 8051  ASM .

| DPTR | C | P1 | R3 | R2 | R1 | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100H | 1 | 10H | 0AH | 10H | 30H | 10H |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CLR C |
|  |  |  |  |  |  |  | START: |
|  |  |  |  |  |  |  | MOV DPH,#10H |
|  |  |  |  |  |  |  | MOVX A, @DPTR |
|  |  |  |  | ? |  |  | MOV R2,A |
|  |  |  |  |  |  |  | MOV DPH,#20H |
|  | ? |  |  |  |  |  | MOV C,P1.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | MOVX A,@DPTR |
|  |  |  |  |  |  | ? | ADDC A,R2 |
|  |  | ? |  |  |  |  | MOV P1.1, C |
|  |  |  |  |  | ? |  | MOV DPH,R1 |
|  |  |  |  |  |  |  | MOVX @DPTR,A |
| ? |  |  |  |  |  |  | INC DPTR |
|  |  |  | ? |  |  |  | DJNZ R3,START |
| XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |  |

נתון תוכן הזיכרון החיצוני (EXTERNAL RAM)

| 100FH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1002H | 1001H | 1000H | Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | Data |
| 200FH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2002H | 2001H | 2000H | Address |
| 1F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | Data |
| 300FH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3002H | 3001H | 3000H | Address |
| 3F |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | Data |

- השלם את הטבלה עבור האיטרציה הראשונה. העתק את המקומות המסומנים בטבלא  ב  ?  לשורה שבתחתית הטבלא.  העתק שורה זו בלבד למחברת הבחינה.

- הסבר בקצרה מה מבצעת התוכנית (מבלי להתייחס לכל פקודה).

ציין את השינויים בטבלת תוכן הזיכרון אחרי הרצת התוכנית.

העתק את השורה הראשונה בלבד בטבלא למחברת הבחינה.

תשובה 6

א.

| DPTR | C | P1 | R3 | R2 | R1 | A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1100H | 1 | 10H | 0AH | 10H | 30H | 10H |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  | CLR C |
|  |  |  |  |  |  |  | START: |
| 1000H |  |  |  |  |  |  | MOV DPH,#10H |
|  |  |  |  |  |  | 00 | MOVX A, @DPTR |
|  |  |  |  | 00 |  |  | MOV R2,A |
| 2000H |  |  |  |  |  |  | MOV DPH,#20H |
|  | 0 |  |  |  |  |  | MOV C,P1.1 |
|  |  |  |  |  |  | 10H | MOVX A,@DPTR |
|  | 0 |  |  |  |  | 10H | ADDC A,R2 |
|  |  | 10H |  |  |  |  | MOV P1.1, C |
| 3000H |  |  |  |  | 30H |  | MOV DPH,R1 |
|  |  |  |  |  |  |  | MOVX @DPTR,A |
| 3001H |  |  |  |  |  |  | INC DPTR |
|  |  |  | 09H |  |  |  | DJNZ R3,START |
| 3001H | 0 | 10 | 09H | 00 | 30H | 10H |  |

ב.

התוכנית עובדת בלולאה של 10 פעמים. היא מחברת בהתאמה את תוכן כתובת 1000H עם 2000H ואת התוצאה שומרת בכתובת 3000H . לאחר מכן מחברת את תוכן 1001H   עם 2001H  ואת התוצאה כותבת ב 3001H . כך עד לכתובת 1009H, 2009H ו 3009H  בהתאמה. במידה והיה נשא בפעולת החיבור של 2 כתובות הוא יתווסף אל זוג הכתובות הבאות. בטבלת הזיכרון הנתונה  לא היה נשא בפעולות החיבור.

טבלת הזיכרון משתנה רק מהכתובות 3000H  ועד  3009H .

| 300FH |  |  |  |  | 300A | 3009 | 3008 | 3007 | 3006 | 3005 | 3004 | 3003 | 3002 | 3001 | 3000 | Address (HEX) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3F |  |  |  |  |  | 22 | 20 | 1E | 1C | 1A | 18 | 16 | 14 | 12 | 20 | Data (HEX) |

בכתובות אלו אין שינוי

השורה התחתונה בטבלה תיראה כך:

| 3001H | 0 | 10 | 09H | 00 | 30H | 10H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

שאלה 7

נתון קטע מתוכנית בשפת ASM 86 .

dseg segment

vect db 'CELERON,CENTRINO,XEON'

res dw 0h

dseg ends

…..

cseg segment

assume cs:cseg, ds:dseg, es:dseg

start:   mov ax,dseg

mov ds,ax

mov s,ax

mov cx,size vect

xor si,si

xor di,di	;   (1)

cld		;   (2)

again:

mov al,'N'

repne scasb

jcxz exit1

inc al

scasb

je yes

jmp mytest

yes:

inc si

mytest:

jcxz exit1

jmp again

exit1:    mov res,si

……

hlt

end start

cseg ends

- תאר בקצרה מה מבצעת התוכנית (מבלי להתייחס לכל פקודה). מהו ערכו של המשתנה res בסוף התוכנית ?

- הסבר האם התוצאה res משתנה כאשר מחליפים את ההוראות  (1) , (2)    ב:

mov di,cx

std

ג.   כתוב קטע תוכנית המחליף את ההוראה    repne scasb  .

תשובה 7

הערה :

שתי פקודות מעל הערה (1) שבתוכנית רשומה הפקודה :   mov cx,size vect   .  הפקודה אומרת להעביר לרגיסטר cx את הגודל של המשתנה vect .  בתוכנות האסמבלי שהשתמשתי כדי לבדוק את התרגיל קיבל רגיסטר  cx  את הערך 1.  במקרה זה התרגיל איננו בעל משמעות הגיונית.

סביר להניח שכותב השאלה התכוון שרגיסטר cx יקבל את כמות התווים שנכתבו למשתנה (למחרוזת)  vect  - במקרה שלנו 21 תווים ( 15H ) כולל הפסיקים.

נפתור את השאלה עבור 2 האפשרויות שהזכרנו.

א. כאשר cx=1

התוכנית בודקת האם התו הראשון של המשתנה vect הוא 'N' .  היות ואצלנו התו הראשון איננו 'N' אז התוכנית מסתיימת כי cx=0  מיד אחרי הבדיקה הראשונה של  repne scasb  ואז עוברים לתווית exit1  והמשתנה res יהיה 0 .

כאשר cx=15H

התוכנית בודקת כמה פעמים מופיע במחרוזת התווים vect  הצירוף של התווים  'NO' אחד אחרי השני. במקרה זה התוצאה  res=1 .

ב.

כאשר cx=1 .

כמעט ואין שינוי בתוכנית. התוכנית בודקת את התו השני של vect והיות והוא איננו 'N' התוכנית מסתיימת כי cx=0   וגם עכשיו res=0 .

כאשר cx=15H

במקרה זה התוכנית תבדוק את המחרוזת מהסוף אל ההתחלה, כלומר היא תחפש את הצירוף ההפוך של שני התווים ממקודם  ( 'ON' )   . במקרה זה 2 res=  .

הערה :  גם כאשר ניקח cx=15H  יש בעיה כי התוכנית בודקת גם  3 תווים נוספים אחרי שהמחרוזת מסתיימת   כי הפקודה scasb מקדמת את רגיסטר di ולא משנה את cx  !!

ג.

- הפקודה  repne scasb    מחליפה את הפקודות הבאות:

Again: 	Jcxz sof

Scasb

Jz sof

Dec cx

jmp again

sof:

שאלה 8

נתונה תוכנית בשפת ASM 86 .

| DI | DX | SI | CX | BX | AX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100H | 100H | 100H | 0AH | 0AH | 00H | מצב התחלתי / התוכנית |
|  |  |  |  |  |  | BEG: XOR AX,AX |
|  |  |  |  |  |  | IN AL,DX |
|  |  |  |  |  |  | MOV SI,DX |
|  |  |  |  |  |  | MOV [SI],AL |
| ? |  |  |  |  |  | MOV DI,AX |
|  |  |  |  |  |  | MOV BL,2 |
|  |  |  |  |  |  | DIV BL |
|  |  |  |  |  |  | MOV BL,AL |
|  |  |  |  |  |  | TEST1: MOV AX,DI |
|  |  |  |  |  | ? | DIV BL |
|  |  |  |  |  |  | CMP AH,0 |
|  |  |  |  |  |  | JNZ NEXT |
|  |  | ? |  |  |  | INC SI |
|  |  |  |  |  |  | MOV [SI],BL |
|  |  |  |  | ? |  | NEXT: DEC BL |
|  |  |  |  |  |  | JNZ TEST1 |
|  | ? |  |  |  |  | ADD DX,10H |
|  |  |  | ? |  |  | LOOP BEG |
| XX | XX | XX | XX | XX | XX |  |

תוכן מרחב ה  I/O נתון להלן :

| 0190 | .......... | 0120 | 0110 | 0100 | HEX | Port no. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | .......... | 22 | 21 | 20 | Decimal | DATA |

- השלם את החסר בטבלה עבור איטרציה ראשונה. העתק את המקומות המסומנים בטבלה  ב  ?   לשורה בתחתית הטבלה.  העתק שורה זו בלבד למחברת הבחינה.

- תאר בקצרה מה מבצעת התוכנית (מבלי להתייחס לכל פקודה).  ציין את תוכן הזיכרון בכתובות  100H – 200H בסוף התוכנית.

- הסבר למה נחוצה ההוראה  XOR AX,AX   בתחילת התוכנית.

פתרון שאלה 8

א.

| DI | DX | SI | CX | BX | AX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100H | 100H | 100H | 0AH | 0AH | 00H | מצב התחלתי / התוכנית |
|  |  |  |  |  | 00 | BEG: XOR AX,AX |
|  |  |  |  |  | 0014H | IN AL,DX |
|  |  | 100H |  |  |  | MOV SI,DX |
|  |  |  |  |  |  | MOV [SI],AL |
| 0014H |  |  |  |  |  | MOV DI,AX |
|  |  |  |  | 0002H |  | MOV BL,2 |
|  |  |  |  |  | 000AH | DIV BL |
|  |  |  |  | 000AH |  | MOV BL,AL |
|  |  |  |  |  | 0014H | TEST1: MOV AX,DI |
|  |  |  |  |  | 0014H | DIV BL |
|  |  |  |  |  |  | CMP AH,0 |
|  |  |  |  |  |  | JNZ NEXT |
|  |  | 105H |  |  |  | INC SI |
|  |  |  |  |  |  | MOV [SI],BL |
|  |  |  |  | 0000H |  | NEXT: DEC BL |
|  |  |  |  |  |  | JNZ TEST1 |
|  | 110H |  |  |  |  | ADD DX,10H |
|  |  |  | 0009H |  |  | LOOP BEG |
| XX | XX | XX | XX | XX | XX |  |

השורה האחרונה בטבלה תהיה:

| 0014H | 110H | 105H | 0009H | 0000H | 0014H |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ב.

התוכנית קולטת נתון מפורט 100H  , מכניסה אותו לזיכרון בכתובת 100H ובכתובות לאחר מכן רושמת את כל המספרים השלמים המתחלקים בנתון שהוכנס ללא שארית (עם שארית 0 ).  לאחר מכן קולטת נתון מפורט 110H ורושמת את הנתון בכתובת 110H בזיכרון ובכתובות העוקבות הבאות את המספרים המתחלקים בנתון ללא שארית. התוכנית מתבצעת בלולאה של 10 פעמים כאשר הפורט האחרון שמכניס נתון הוא פורט 190H  .

הטבלה נראית כך ( X – הנתון שהיה מקודם בכתובת זו ). בטבלה מתוארים הנתונים רק עבור חלק מהכתובות.

| 10F | 10e | 10d | 10c | 10b | 10a | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | כתובת בהקסה |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01 | 02 | 04 | 05 | 0A | 14 | הנתון בהקסה |
| 11F | 11e | 11d | 11c | 11b | 11a | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | כתובת בהקסה |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01 | 03 | 07 | 15 | הנתון בהקסה |
| 12F | 12e | 12d | 12c | 12b | 12a | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | כתובת בהקסה |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01 | 02 | 0B | 16 | הנתון בהקסה |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | כתובת בהקסה |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | הנתון בהקסה |
| 19F | 19e | 19d | 19c | 19b | 19a | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 | 191 | 190 | כתובת בהקסה |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 01 | 29 | הנתון בהקסה |

ג.

הפקודה מאפסת את רגיסטר AX . בפקודה הבאה מעבירים לרגיסטר AL     נתון מפורט קלט אבל יש לדאוג שברגיסטר AH  יהיה 0 כי אח"כ מחלקים את AX ב BL ויש לדאוג שהחלק הגבוה של AX , דהיינו AH , יהיה 0 .

ניתן היה במקום פקודה זו לרשום  XOR AH,AH  והתוכנית הייתה ממשיכה לעבוד כרגיל.

שאלה 9

נתון קטע תוכנית בשפת C .

#include <stdio.h>

#define X 20

#define Y 10

void main(void)

{

int matrix [X][Y],s[X];

int i,j,inputno;

float v[X];

for (i=0; i<X ; i++)

{

j=0;

s[i]=j;

while( j < Y-1 ) {

printf("enter a number");

scanf("%d",&inputno);

if( inputno < 0) break;

matrix[i][++j] = inputno;

s[i]+=inputno;

v[i] = (float) s[i] / j ;		//  (1)

}

matrix[i][0] = s[i];				// (2)

}

}

ענה על השאלות הבאות :

- תאר בקצרה מה מבצעת התוכנית (מבלי להתייחס לכל פקודה).

- כיצד תושפע התוכנית באם נכתוב את ההוראה (1) לעיל אחרי ההוראה (2) ?

- הסבר את המושג casting  וציין היכן מתבצע בתוכנית .

תשובה 9

א.

התוכנית מגדירה 3 מערכים . מערך אחד דו מימדי – matrix  - של 10*20 מטיפוס שלם. מערך שני בן 20 איברים –  s  - גם הוא מטיפוס שלם ומערך שלישי – v -  בן 20 איברים מטיפוס ממשי.

התוכנית קולטת בלולאה של 20 פעם (עבור כל אחת מהשורות במערך matrix ) , כל פעם 9 מספרים – שאינם שליליים – ומכניסה אותם למערך הראשון . 9 מספרים אל השורה 0 במערך הראשון (החל מהאיבר השני – האיבר הראשון יקבל בסיום כל לולאה את סכום המספרים שהוכנסו בשורה ), אח"כ 9 מספרים לשורה מספר 1 (שוב - החל מהאיבר השני ) וכך הלאה.

כל אחד מ 9 המספרים שנקלט (עבור כל שורה ) מסוכם עם קודמו ונשמר במערך s  במיקום המתאים לשורה הנקלטת במערך matrix . בסיום הכנסת כל 9 המספרים לכל שורה  יש בכל איבר של המערך s את סכום האיברים המתאימים לשורה שבמערך matrix  .

עבור כל המספרים הנכנסים בכל שורה של המערך matrix  נכנס למערך v , לאיבר המתאים , ממוצע המספרים שהוכנסו באותה השורה.

כאמור האיבר הראשון של כל שורה במערך matrix (האיבר בעמודה 0 של כל שורה) ,  מקבל את סכום המספרים של אותה השורה.

הכנסת מספר שלילי - מסיימת את לולאת קליטת המספרים ויוצאת מהתוכנית.

ב.

החלפת שורה (1) עם שורה (2) לא משנה את התוצאות הסופיות שבטבלה. הסיבה לכך היא שגם המערך v וגם האיבר בעמודה 0 של כל שורה במערך matrix תלויים ב s[i] שבסיום כל שורה יש בו ערך שתלוי במספרים שהכנסנו. בתוכנית המקורית v[i] משתנה עבור כל מספר שמכניסים לשורה ובסיום הכנסת המספרים לשורה מסוימת האיבר 0 של כל שורה  ב matrix  מקבל את הסכום של השורה.

במקרה שמחליפים בין השורות האיבר 0 של כל שורה ב matrix משתנה 9 פעמים ובסיום השורה יש באיבר 0 את הסכום ואז מחושב ממוצע המספרים ומוכנס לאיבר המתאים במערך v .

רק במידה ונכניס מספר שלילי יהיה שינוי . הכנסת מספר שלילי במקרה הראשון משאירה 0 בעמודה 0 של אותה שורה שהכנסנו ואילו באיבר המתאים של המערך v יש את הממוצע עד להכנסת המספר השלילי. במקרה של ההפיכה בין השורות אז בעמודה 0 של אותה שורה יהיה סכום המספרים עד הכנסת המספר השלילי ואילו במערך v יהיה 0 באיבר המתאים לשורה שב matrix .

ג.

המושג  casting פירושו  בעברית הוא ליהוק. כאשר נותנים תפקיד לשחקן תיאטרון ואומרים לו שהוא יגלם תפקיד כלשהו בהצגה – זה נקרא ללהק.

כדי למצוא את הממוצע של כל שורה רשום     v[i] = (float) s[i] / j ;    .  אם לא היינו רושמים את המילה  float)) אז היות ו s[i] הוא מטיפוס שלם וגם  j מטיפוס שלם החלוקה ביניהם נותנת מספר שלם ואז התוצאה שמועברת ל v[i] היא הייתה החלק השלם של החלוקה ללא השבר. וב v[i] היינו מקבלים בחלק של השבר 000 לדוגמא :  4.000   .  ע"י הוספת המילה float)) אומרים – מלהקים – את s[i]  לתפקיד float  ואז אם ערכו היה  לדוגמא 10 הוא יהיה 10.000 . כאשר מבצעים חלוקה בין טיפוס ממשי – float – לטיפוס שלם התוצאה תהיה תמיד לכיוון הטיפוס "הגדול" יותר, הווה אומר התוצאה תהיה בממשי ואז יעבור מספר ממשי אל v[i] .

שאלה 10

בכל אחד משלושת הסעיפים הבאים נתון קטע קוד אחר של תוכניות שונות בשפת C .

- הסבר בקצרה מה מבצע כל קטע תוכנית.

- רשום את הפלט של כל תוכנית עבור הקלט הנתון עבורה.

הערה : אין קשר בין הסעיפים.

א.

#include <stdio.h>

void main(coid)

{

int vect[20],x,i;

int size = 0x14;

int count=0;

for(i=0; i<size ; i++)

{

scanf("%d", &vect[i]);

x=vect[i];

if ( x<=0x00)  *(vect+i)=0;

if ( x>=0x64)  *(i+vect)=100;

else count++;

}

printf("\n count = %d",count);

for ( i=0 ; i<size ; i++)

printf ("\n vect(%d) = %d",i,vect[i]);

}

הנח שהנתונים הנקלטים (משמאל לימין) הם :

1, 3, 5, 7, 9, 0, -2, -4, -6, -8, 101, 303, 5, 7, 9, 0, -2, -4, -6, -8

ב.

int calc (int x, int y)

{

return((x>y) ? x:y);

}

הנח שהנתונים הנקלטים הם :     x = 100 , y = 20

ג.

#include <stdio.h>

main( )

{

int res = 0;

puts (" Type some keys and then press <ENTER>");

while(getchar( ) !='\n')

++res;

printf("\n res = %d",res);

}

הנח שהנתונים הנקלטים במקלדת לפני לחיצת ה ENTER  הם :   Pentium586

תשובה 10

- התוכנית קולטת מהמשתמש 20 -  (H14)  -  מספרים  ומכניסה אותם אל המערך vect . לאחר ההכנסה למערך היא בודקת האם המספר קטן מ 0 או גדול מ 100 -  64H)) . אם המספר שלילי אז היא מציבה במערך 0 במקום המספר השלילי. אם המספר גדול מ 100 היא מציבה במקומו את המספר 100 . אם המספר שנקלט איננו גדול  מ 100 אז המשתנה count גדל ב 1 ומראה כמה מספרים ( שליליים או חיוביים הקטנים מ 100 הוכנסו .

הפלט עבור הקלט הנתון יהיה :

count = 18

vect(0)=1

vect(1)=3

vect(2)=5

vect(3)=7

vect(4)=9

vect(5)=0

vect(6)=0

vect(7)=0

vect(8)=0

vect(9)=0

vect(10)=100

vect(11)=100

vect(12)=5

vect(13)=7

vect(14)=9

vect(15)=0

vect(16)=0

vect(17)=0

vect(18)=0

vect(19)=0

ב.

calc היא פונקציה המקבלת 2 משתנים מטיפוס שלם  -  x     ו  y  - ומחזירה ערך מטיפוס שלם. הפונקציה בודקת האם x   גדול מ y  ?  אם כן הערך המוחזר הוא x ואם לא הערך המוחזר הוא y . במקרה של הקלט שלנו היא תחזיר את הערך 100 הגדול מבין השניים.

ג.

הפונקציה קולטת מהמשתמש תווים בלולאה ועבור כל תו הנכנס היא מקדמת משתנה – res  - ב 1 . התוכנית מסתיימת כאשר המשתמש מקיש על התו ENTER .

בדוגמא שלנו ההדפסה תהיה :   res = 10    .

# Text boxes

family									   int     		      int 	         int months[12]       מערך של 12 חודשים

home_number   persons   50  5    200   250   300  			  200    210

x=1

x <=100

total_consumption[x]= total_consumption[x]+family[x].months[y]

y=1

y<=12

y=y+1

y=y+1

y<=12

y=1

average_person_consumption[x][y]= average_consumption[x]+family[x].months[y] / family[x].persons

סיום

x=x+1

סיום

total_person_consumption=total_person_consumption+average_person_consumption[x][y]

y=1, total_person_consumptio=0

x<=100

x=1

y<=12

y++

total_person_consumption>max_person_consumption

max_person_consumption=total_person_consumption  , z=x

y=1, x++, total_person_consumptio=0

הדפסה : "מספר הבית שבו תצרוכת שנתית לנפש מקסימאלית הוא   :

family[z].home_number

ותצרוכת ההספק לנפש המקסימאלית היא:   max_person_consumption "