מעגלי מיתוג טרנזיסטורים		מרצה: צביקה פופקו

תרגיל 1

נתונים: VBE=0.7V , β  ,VCES=0.2V  =100

- הוכח שהטרנזיסטור ברוויה עבור Vi = 10V. חשב את זירמי הטרנזיסטור.

- חשב  β מינמלי עבורו הטרנזיסטור יהיה על סף רוויה תחום פעיל.

- מהו מתח המוצא Vo כאשר Vi=0V . מה יהיה מתח המוצא אם יחובר עומס  RL=1kΩ.

תרגיל 2

נתון מעגל המהווה חלק משער לוגי.

הנח Q1 ו- Q2  ברוויה , Q3 בקטעון, Q4 באיזור פעיל.

בהתבסס על ההנחות הנ"ל חשב:

- זירמי בסיסים וקולקטורים של כל טרנזיסטור.

- פוטנציאל בצמתי הטרנזיסטורים.

- הראה שאין סתירה בין התוצאות שקבלת לבין ההנחות.

נתונים: VCES=0.2V, VBES=0.8V , VBEON=0.7V(איזור פעיל) , β=30 , VD=0.65V