גליון תרגילים במגברי הספק		מרצה: צביקה פופקו

שאלה 1

נתון מגבר הספק סוג A. הנח : VCES=0V   ,VBE=0.7V    ,β=50

- הנח שנקודת העבודה של הטרנזיסטור נמצאת באמצע קו העבודה.

שרטט את קו העבודה של המעגל ומקם עליו את נקודת העבודה

- הנח שהטרנזיסטור מנצל את מלוא התחום שבין קיטעון לרוויה.

שרטט זרם הקולט בתלות בזמן.

- חשב:

  - הספק מרבי שנמסר לעומס.

2 . הספק שנצרך מספק הכח - PCC

3. נצילות המרבית של המגבר.

4. חשב את ערך הנגד RB עבורו מתקבלת נקודת העבודה שבסעיף א'.

שאלה 2

נתון מגבר הספק  סוג A.  VCES=0V   ,VBE=0.7V    ,β=50

- חשב את נקודת העבודה.

- שרטט את קו העבודה ונקודת העבודה.

- חשב:

  - הספק מרבי שנמסר לעומס.

  - הספק הנצרך מספק הכח.

  - נצילות מרבית.

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

VCES = 1V   ,VBE=0.7V    ,β = ∞    RL=4Ω

- חשב ערך מתח הספקים אם יש לספק לעומס הספק מרבי של 20W .

ב.  חשב את נצילות מגבר ההספק.

שאלה 8

שאלה 9

# Text boxes

תשובה ג': 1. 0.562W  2.  2.25W   3.η=25%  4. 4.766kΩ

תשובה:  א. 29.7mA  ,9.03V

ג. 1.44.1mW     2.  356.4mW    3.   η=12.37%

# תשובה

א. VA=4.5V       ב.    2W ג. 1A

תשובה :  ב.  4.5W

ג. עבור p=0        ← Vi =12V

עבור p=50kΩ        ← Vi =1.09V

תשובה : א. 10mA  ב. P1=0.5W   ,P2=0W  ג. 125W

תשובה : ב. 39.19%

תשובה :א. 199kΩ

ב. 3.4W

תשובה : א. mA93  , 10V

ב.  0.5W

תשובה : א. VCC=13.65V ±

ב. 72.8%