עבודה  טיימר 8254

שאלה  1

באיור לשאלה מתואר תרשים הדקים חלקי של רכיב טיימר 8254 שבו חיברו את הדק OUT0  להדק  CLK1 .  להדק CLK0 מספקים אות ריבועי בתדר  1MHz . הרכיב מוציא בהדק OUT1 אות ריבועי בתדר  10Hz   . הרכיב ממופה בכתובות  100H – 103H במרחב הקלט פלט.

רשום תת שגרה השולחת  את מילות הבקרה לרכיב והסבר את הסיביות המרכיבות כל מילה.

שאלה 2       (8254 + אסמבלי לסטודנטים שלמדו 8086/88 )

רכיב טיימר 8254 מחובר למערכת מיקרו מחשב המתבססת על 8088  בכתובות  108H-10BH. להדק CLK1  מחובר מתנד בתדר  1KHz  . במערכת הופעלה תת השגרה הבאה:

MOV DX,10BH

MOV AL,72H

OUT DX,AL

MOV DX,109H

MOV AL,8

OUT DX,AL

MOV AL,0

OUT DX,AL

RET

- הסבר את תפקידן של הסיביות המרכיבות את מילת הבקרה שנשלחת אל הרכיב

- שרטט את צורת הגל ביציאת OUT1 כאשר דופק חיובי יחיד נמסר להדק GATE1   .

שאלה 3     (8254  + אסמבלי לסטודנטים שלמדו 8086/88 )

רכיב 8254 חובר אל מחשב אישי  במיפוי קלט פלט בתחום הכתובות  300H-303H. להדק CLK1 של הרכיב חובר מתנד בתדר של 1MHz  .

נתונה התת שגרה הבאה:

MOV DX,303H

MOV AL,01110110B

OUT DX,AL

MOV DX,301H

MOV AL,64H

OUT DX,AL

MOV AL,0

OUT DX,AL

RET

- מה משמעות הסיביות במילת הבקרה הנשלחת לרכיב ?

- מהו התדר בהדק OUT1   ?

- בשורה השנייה נרשמה הפקודה    MOV AL,01110111B   במקום הפקודה הרשומה עכשיו. מה יקרה לתדר שיוצא בהדק  OUT1    ?

שאלה 4

רכיב 8254 נמצא בכתובת 400H במרחב הקלט פלט.

- מהי המספר המקסימאלי שניתן לטעון לאחד המונים כשהוא סופר בצורה בינארית וכאשר הוא סופר ב BCD  ?

- לכניסת מונה 2 חובר תדר שעון של 1 קילו הרץ. עליך לקבל ביציאת OUT של המונה  גל ריבועי מחזורי בעל רמה של '1'  לזמן של 5 מילי שניות ורמה של '0' לזמן של 4 מילי שניות. רשום את התוכנית שתבצע זאת.

שאלה 5

רכיב 8254 מחובר בכתובת  800H   ומיועד לתת פסיקה למעבד 2 שניות לאחר שנסגר מפסק "פיקוד". נתון לך מתנד בתדר של 100 קילו הרץ.

- צייר את החומרה הכוללת את ה 8254 , המתנד, מפסק הפיקוד ויציאת הפסיקה.

- כתוב תוכנית לאתחול רכיב ה 8254  המאפשר את יצירת הפסיקה בתום 2 שניות מהלחיצה על מפסק הפיקוד.

שאלה 6   (רמה גבוהה)

רכיב 8254 נמצא בכתובת 800 הקסה דצימאלי במרחב הקלט פלט. הרכיב צריך למדוד את התדר של מחולל אותות. כדי למדוד את תדר המחולל צריך לתת ל 8254 לספור את  תדר המחולל "בחלון זמן" של שנייה אחת. נתון לך מעגל מתנד מדויק בתדר של 50 קילו הרץ.      א. צייר את חיבורי החומרה של ה 8254 . הסבר את החיבורים ואת מדידת התדר.   ב. כתוב תוכנית להפעלת המערכת שתכלול את אתחול ה 8254  כדי לבצע את מדידת התדר.

שאלה 7

לרשותך רכיב טיימר 8254  המחובר בכתובת   300H   במרחב הקלט פלט  ומתנד גביש בתדר של 0.1MHz  . הטיימר  אמור לספק פסיקה למעבד כל 4 שניות.  כתוב קטע תוכנית לרכיב הטיימר המאפשר את יצירת הפסיקה.

שאלה 8

לרשותך רכיב טיימר 8254 , מתנד בתדר 8 מגה הרץ ושערים לוגיים לפי הצורך. הטיימר בכתובת 300H .  יש לקבל מהטיימר את 2 האותות הבאים:   1.  גל ריבועי מחזורי בתדר 100Hz  עם Duty Cycle  של      50% 2. גל ריבועי מחזורי בעל רמה גבוהה – '1'  לזמן של 10 מילי שניות ורמה נמוכה '0' לזמן של 90 מילי שניות.

- שרטט את החומרה הכוללת את ה  8254 והחיבורים סביבו.

- ציין את אופן העבודה של כל מונה ואת החלוקה שלו.

- רשום את התוכנית לביצוע הנדרש.

- מהו התנאי הנדרש לקבלת גל ריבועי עם Duty Cycle  של 50%  ?

שאלה 9

טיימר 8254 מחובר החל מכתובת 1000H  ומיועד ליצירת פסיקה למעבד בתדירות של 5µSec  . לרשותך גביש בתדר 8MHz  .

כתוב את קטע התוכנית ליצירת הפסיקות המבוקשות.

שאלה 10

רכיב טיימר  8254 צריך לספק פסיקה  כל דקה. לרשותך מתנד של 10KHz .  צייר את החיבורים של הרכיב ורשום את התוכנה המתאימה. הטיימר מחובר החל מכתובת 30CH  .

שאלה 11

טיימר 8254 מחובר אל מעבד בכתובות החל מ  500H . לרשותך מתנד בתדר 8 מגה הרץ . הטיימר יוציא גל מחזורי בעל רמה של '1' לזמן של 10 מילי שניות ורמה של '0' לזמן של 2 מילי שניות.

- שרטט את חיבורי המערכת

- רשום קטע תוכנית להוצאת הגל הרצוי.

שאלה 12

תכנן מערכת מיקרו מחשב (עם 8088 או 8051 ) המיועדת ליצירת גל ריבועי מחזורי בעל רמה HIGH     ('1') במשך 10 מילי שניות ורמה LOW   ('0')   במשך 40 מילי שניות בכל מחזור. לרשותך מתנד בתדר  8MHz , רכיב מונה מסוג 8254 ושערים לוגיים לפי הצורך. הרכיב מחובר החל מכתובת 1000H ועד 1003H .

- תכנן ושרטט את המערכת

- כתוב קטע תוכנית לאתחול המערכת וליצירת האותות הנדרשים.

*  כתוב תוכנית לאתחול  רכיב ה 8254. ציין את אופן העבודה הנבחר.

*  ציין את מספר המונים הדרוש ואת מספרי החלוקה של כל מונה. הסבר.

* הסבר כיצד מתקבל ה Duty Cycle הדרוש ליצירת הגל הריבועי הנ"ל.

שאלה 13

נתון טיימר 8254 הממופה בכתובת 220H ומתנד בתדר  100KHz . רוצים לקבל גל בתדר 2Hz עם Duty Cycle של 10%. (אם תצטרך תוכל להשתמש במהפך).

- צייר את צורת החיבור של המתנד אל הטיימר.

- כתוב תוכנית לאתחול הטיימר   ג. מה תשנה בתוכנית כדי לקבל Duty Cycle של 50% ?

שאלה 14

רכיב 8254 מחובר בתחום הכתובות  608h – 60bh . מונה 0 של הרכיב תוכנת לעבודה באופן 0 , הפנייה היא גם לנמוך וגם לגבוה. רשום קטע תכנית (באסמבלי או/ו שפת C ) שבו תבדוק בתוכנה האם

המונה סיים ספירה . עשה זאת ב 2 דרכים שונות (רמז – בעזרת הסטאטוס ובעזרת הערך שבמונה ).

שאלה 15

רכיב 8254 חובר בתחום הכתובות  6ch – 6fh   . מונה 2 שלו תוכנת לאופן 3 ונשלח אליו המספר 15000.התדר שנכנס ל clk2 הוא 10KHz . א. מהו תדר הגל שיוצא ב out2 . ב. רשום קטע תכנית באסמבלי או/ו בשפת C שתבדוק ותדפיס למסך המחשב בכל החלפת מצב מ 0 ל 1 או מ 1 ל 0 את ההודעה "הוחלף מצב היציאה ". עשה זאת ב 2 דרכים שונות.